## Slide 1
Amateurfunk
Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
  Hinweis/Disclaimer:
  Die in diesem Dokument enthaltenen Folien und deren Inhalte wurden nach bestem Wissen zusammengestellt, dennoch kann natürlich keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit übernommen werden. Die verlinkten Dokumente gehören nicht zum Inhalt dieses Foliensatzes, da ich auf diese keinen Einfluss habe.
  Fehler und Irrtümer vorbehalten.
CQ DE DH7AFS
A

## Slide 2
Amateurfunk
Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
Technische Kenntnisse A
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A

## Slide 3
Prüfungsinhalt: Technische Kenntnisse A
Allgemeine mathematische Grundkenntnisse und Größen
  Größen und Einheiten
Elektrizitäts-, Elektromagnetismus- und Funktheorie
  Leiter, Halbleiter, Isolator
  Strom- und Spannungsquellen
  Sinusförmige Signale
  Nichtsinusförmige Signale
  Ladung und Energie
  Der Stromkreis
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A

## Slide 4
Prüfungsinhalt: Technische Kenntnisse A
Elektrische und elektronische Bauteile
  Kondensator
  Spule
  Übertrager und Transformatoren
  Diode
  Transistor
  Integrierte Schaltkreise
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A

## Slide 5
Prüfungsinhalt: Technische Kenntnisse A
Elektronische Schaltungen und deren Merkmale
  Reihen- und Parallelschaltung von Widerständen, Spulen und Kondensatoren
  Schwingkreise und Filter
  Strom- und Spannungsversorgung
  Verstärker
  Modulator/Demodulator
  Oszillator
  Phasenregelkreise
  Dämpfungsglieder
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A

## Slide 6
Prüfungsinhalt: Technische Kenntnisse A
Modulations- und Übertragungsverfahren
  Modulation allgemein
  Amplitudenmodulation AM, SSB, CW
  Frequenz- und Phasenmodulation,
  Digitale Übertragungsverfahren
Sender und Empfänger
  Empfänger
  Empfängerstufen
  Sender und Sendestufen
  Leistungsverstärker
  Konverter und Transverter
  Digitale Signalverarbeitung
  Remote-Station
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A

## Slide 7
Prüfungsinhalt: Technische Kenntnisse A
Antennen und Übertragungsleitungen
  Antennen
  Antennenmerkmale
  Übertragungsleitungen
  Anpassung
  Transformation
  Symmetrierung
  Mantelwellen
  Strahlungsleistung (EIRP und ERP)
Wellenausbreitung und Ionosphäre
  Ionosphäre
  Kurzwellenausbreitung
  Wellenausbreitung oberhalb 30MHz
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A

## Slide 8
Prüfungsinhalt: Technische Kenntnisse A
Messungen und Messinstrumente
  Strom- und Spannungsmessgeräte
  Vektorieller Netzwerk Analysator (VNA)
  Oszilloskop
  Stehwellenmessgerät
  Frequenzmessung
  Sonstige Messgeräte und Messmittel
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A

## Slide 9
Prüfungsinhalt: Technische Kenntnisse A
Störemissionen, -festigkeit, Schutzanforderungen, Ursachen, Abhilfe
  Störungen elektronischer Geräte
  Unerwünschte Aussendungen
Elektromagnetische Verträglichkeit, Anwendung, Personen- und Sachschutz
  Schutz von Personen
  Sicherheit
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A

## Slide 10
Lernhinweis zu Technischen Kenntnissen A
Empfohlenes Vorgehen für die technischen Kenntnisse A:
Durch einfaches Auswendiglernen kommt man zwar ggf. auch ans Ziel, erlangt jedoch kein Know-how dazu
Ziel: die Zusammenhänge und Grundlagen verstehen
  Grundlagen/Grundprinzipien begreifen, anwenden, kombinieren. Man lernt dann nicht nur für die Prüfung, sondern hat später auch noch einen Nutzen davon
  Faustregel statt Formelsuche reicht bei vielen Fragen aus, mit Ersatzbildern und Gedankenspielen arbeiten
  In Grundeinheiten rechnen (z.B. Volt statt mV, Ampere statt mA, Hz statt kHz)
  Formeln müssen nicht auswendig gelernt werden. Man sollte aber wissen, wo sie in der Formelsammlung stehen und wann/wie sie anzuwenden sind.
  Die Frage genau ansehen (Einheit! Wie sind die Angaben zu verstehen? Vorsicht Verwechslungsgefahr!, …)
  Nicht durch vermeintlich richtige Antworten in die Irre führen lassen. Bei Rechenaufgaben stehen in der Antwortauswahl oft genau die Zahlenwerte, die man erhält, wenn man beim Rechnen unvorsichtig war…
  Etwas Auswendiglernen bleibt dennoch…
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A

## Slide 11
Größen und Einheiten
Elektrische Leistung P (P = U * I): Watt (W) 1 W = 1*103 mW (Milliwatt) 1 mW = 1*10-3 W
bei Angaben zur Leistungsaufnahme oft auch Angabe in Volt*Ampere (VA), 1 VA = 1 W
Energie E (E = P * t): Leistung mal Zeit  Einheit Ws, gebräuchlich oft in Wattstunden (Wh)
1 h = 60 Min = 60 * 60 s = 3600 s  3600 Ws = 1 Wh (Wattstunde); 1000 Wh = 1 kWh
Angabe oft auch in Joule (J): 1 Ws = 1 J oder auch in Kalorien (cal): 1 cal = 4,1868 J
Impedanz Z: Ohm (W) 1 W = 1*103 mW (Milliohm) 1 mW = 1*10-3 W
Elektrische Ladung Q: Einheit Amperesekunde (As) oder Coulomb (C); 1 As = 1 C
Elementarladung e = 1,602176634*10-19 C
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A

## Slide 12
Genauigkeiten und Toleranzen
Genauigkeiten und Toleranzen von z. B. Messwerten wie Widerstand, Spannung oder Frequenz werden oft in Prozent (%), Promille (‰) oder Parts per Million (ppm) angegeben. Damit wird angegeben, um wieviel der wahre Wert vom gemessenen bzw. angezeigten Wert oder bei Bauteilen vom aufgedrucktem Nennwert abweichen kann.
Prozent % : „pro Hundert“, also Abweichung in Hundertstel vom Grundwert
Promille ‰: „pro Tausend“, also Abweichung in Tausendstel vom Grundwert
Parts per Million (ppm), also Abweichung in Millionstel vom Grundwert
Beispiele:
  270W ± 10% bedeutet, der wahre Wert des Widerstandes kann zwischen 270W - 27W und 270W + 27W, also zwischen 243W und 297W liegen (10% = 10 * ein Hundertstel vom Grundwert = 1* ein Zentel vom Grundwert)
  Ein Frequenzzähler mit einer Genauigkeit von ±1ppm hat bei einer Messfrequenz von 100MHz ein Millionstel davon als Ungenauigkeit: 100MHz (100 Millionen Hertz) davon 1 Millionstel ist 100Hz  Genauigkeit ±100Hz
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A

## Slide 13
Grundlagen: Logarithmische Darstellung von Leistungen
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Chart: Lineare Darstellung
lin | 1000 | 999 | 850 | 300 | 100 | 55 | 22 | 16 | 11 | 10 | 8 | 1 | 3 | 5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.06 | 0.003 | 0.005
Chart: Logarithmische Darstellung
log | 1000 | 999 | 850 | 300 | 100 | 55 | 22 | 16 | 11 | 10 | 8 | 1 | 3 | 5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.06 | 0.003 | 0.005
dB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Logarithmische Darstellung von Leistungen bezogen auf 1mW: Power (in dBm) = 10 * log(Power/1mW)
# | mW | dBm
1 | 1000 | 30,0
2 | 999 | 30,0
3 | 850 | 29,3
4 | 300 | 24,8
5 | 100 | 20,0
6 | 55 | 17,4
7 | 22 | 13,4
8 | 16 | 12,0
9 | 11 | 10,4
10 | 10 | 10,0
11 | 8 | 9,0
12 | 1 | 0,0
13 | 3 | 4,8
14 | 5 | 7,0
15 | 0,3 | -5,2
16 | 0,4 | -4,0
17 | 0,1 | -10,0
18 | 0,06 | -12,2
19 | 0,003 | -25,2
20 | 0,005 | -23,0
mW
mW
dBm
ein Dezibel (dB) = ein zehntel Bel (B)
Wiederholung E

## Slide 14
Grundlagen: Logarithmische Darstellung von Leistungen
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
mW | dBm
1000 | 30,0
500 | 27,0
200 | 23,0
100 | 20,0
40 | 16,0
20 | 13,0
10 | 10,0
1 | 0,0
0,1 | -10,0
0,02 | -17,0
0,01 | -20,0
1mW *40 = 1mW * 2 * 2 * 10 = 40mW
0dBm *40 = 0dBm + 3dB + 3dB + 10dB = 16dBm
Leistung verdoppeln: (*2)  + 3dB
Leistung verzehnfachen: (*10)  + 10dB
Leistung halbieren: (:2)  - 3dB
Leistung zehnteln: (:10)  - 10dB
Vorteil des Rechnens in dB:
aus einer Multiplikation/Division wird eine einfache Addition/Subtraktion
Herleiten anderer Werte für die Kopfrechnung (aus 10dB und 3dB):
1dB = + 10dB - 3dB - 3dB - 3dB  *10 /2 /2 /2 = *1,25
4dB = + 10dB - 3dB - 3dB  *10 /2 /2 = *2,5
7dB = + 10dB - 3dB  *10 /2 = *5 8dB = 7dB + 1 dB  *5 * 1,25 = *6,25

## Slide 15
Grundlagen: Logarithmische Darstellung
Für das Verhältnis von Leistungen (z. B. bei Verstärkung bzw. Gewinn) gilt: g = 10 * log(P2/P1)
Wir erinnern uns: R = U / I , P = U * I  P = U² / R
Angewendet auf g = 10 * log(P2/P1):
    g = 10 * log(P2/P1)  g = 10 * log( (U22 / R) / (U12 / R) )  g = 10 * log(U22 / U12) )  g = 10 * 2 * log(U2 / U1 )
Somit ergibt sich für das Verhältnis der Spannungen dazu: g = 20 * log(U2/U1)
Leistung verdoppeln: (*2)  + 3dB, Spannung verdoppeln: (*2)  + 6dB
Eine Verstärkung von 6dB bedeutet eine Verdopplung der Spannung oder eine Vervierfachung der Leistung
Referenzen zu erkennen an der Einheit:
dBm bezogen auf 1mW Leistungsverhältnis  g = 10 * log(P/1mW) dBW bezogen auf 1W Leistungsverhältnis  g = 10 * log(P/1W)
dBV bezogen auf 1V Spannungsverhältnis  g = 20 * log(U/1V) dBµV bezogen auf 1µV Spannungsverhältnis  g = 20 * log(U/1µV)
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A

## Slide 16
Signalbeurteilung
Der Abstand zwischen zwei S-Stufen entspricht einer Spannungsdifferenz am Empfängereingang von 6dB
Eine Differenz von +6dB (=eine S-Stufe höher) entspricht einem Spannungsfaktor von 2 bzw. einem Leistungsfaktor von 4, eine Differenz von -6dB (=eine S-Stufe tiefer) entspricht einem Spannungsfaktor von 1/2 bzw. einem Leistungsfaktor von 1/4
Referenz bildet die S-Stufe S9, die wie folgt definiert ist:
  KW: 50 µV am 50-Ohm-Antenneneingang, UKW: 5 µV am 50-Ohm-Antenneneingang
Beispiel: angenommen, Ich sende mit 50Watt und erziele damit beim Empfänger den Rapport S6. Um beim Empfänger nun den Rapport S7 zu erreichen, müsste ich meine Sendeleistung vervierfachen und somit mit 200Watt senden. Beim Empfänger würde sich dann von S6 auf S7 die Eingangsspannung am Empfänger verdoppeln.
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Wiederholung E

## Slide 17
Spezifischer Widerstand, spezifische Leitfähigkeit
Der spezifische Widerstand wird angegeben als der Widerstand in Ohm bei 1m Länge und 1mm² Querschnitt
Der spezifische Leitwert ist der Kehrwert des spezifischen Widerstands
die Leitfähigkeit von metallischen Leitern ist temperaturabhängig  positiver Temperaturkoeffizient
    Glühbirne: erst ist der Glühfaden kalt (niedriger Widerstand)  nach dem Einschalten fließt zunächst ein hoher Strom  der Wolfram-Faden wird heiß und glüht  der Widerstand steigt  der Strom nimmt ab  Gleichgewicht stellt sich ein
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Metall | spez. Leitwert S/m
Silber | 61 * 106
Kupfer | 58 * 106
Gold | 45 * 106
Aluminium | 37 * 106
Wolfram | 19 * 106
Eisen | 10 * 106
Platin | 9,4 * 106
Zinn | 9,1 * 106
Blei | 4,6 * 106
Quecksilber | 1 * 106
Leitfähigkeit nimmt ab
Berechnung des Widerstandes von Drähten:
l = Drahtlänge in m, A = Drahtquerschnitt in mm²
= spezifischer Widerstand
Einheit des Widerstands: Ohm

## Slide 18
Parallelschaltung
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Knotenregel (1. Kirchhoffsche Regel): Summe der Ströme in einem Knoten ist gleich Null (richtungskorrekt addieren)
Ströme, die zum Knoten fließen, werden addiert, Ströme, die vom Knoten wegfließen, werden subtrahiert. Oder anders formuliert:
  Im Knoten gilt: Die Summe der hinfließenden Ströme ist gleich der Summe der wegfließenden Ströme
+Iin -I1 -I2 = 0
 Iin = I1 + I2
 U/R = U/R1 + U/R2
1/Rgesamt = 1/R1 + 1/R2
  Hilfestellung: sind beide Widerstände gleich groß, ist der Gesamtwiderstand die Hälfte eines Einzelwertes
U
Rgesamt
I
U

R2
R1
I2
I1
Iin
Iout
U
U
Wiederholung E

## Slide 19
Reihenschaltung
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Maschenregel (2. Kirchhoffsche Regel): Summe aller Spannungen in einer Masche (Schleife) ist gleich Null (richtungskorrekt addieren)
In einem unverzweigten Pfad ist der Strom überall gleich groß
Oder anders formuliert:
  In einer Masche gilt: Die Summe der Spannungen in Uhrzeigersinn ist gleich der Summe der Spannungen entgegen den Uhrzeigersinn
+U1 +U2 -U = 0
 U = U1 + U2
 R*I = R1*I + R2*I
Rgesamt = R1 + R2
U
R2
R1
I
U2
U1
U
U
Rgesamt
I
U

Wiederholung E

## Slide 20
Dämpfungsglieder
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Um in Signalverarbeitungspfaden den Ausgangspegel einer Stufe auf den Eingangspegel einer anderen Stufe anzugleichen, werden Dämpfungsglieder genutzt. Die Dämpfung wird in dB angegeben.
Es gibt zwei Strukturen von symmetrischen Dämpfungsgliedern (R1 = R3):
Symmetrische Dämpfungsglieder haben gegenüber einfachen Spannungsteilern den Vorteil, dass bei geeigneten Widerstandwerten die Ein- und Ausgangsimpedanz auf die in HF-Schaltungsketten übliche Impedanz von 50 W angepasst ist.
T-Dämpfungsglied
p-Dämpfungsglied
Bildquelle: BNetzA
Bildquelle: BNetzA

## Slide 21
Parallel- und Reihenschaltung von Kondensatoren
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Parallelschaltung
Reihenschaltung
C2
C1
C2
C1
Eselsbrücke: Parallelschalten von Kondensatoren ist wie Vergrößern der Platten…
Wiederholung E

## Slide 22
Parallel- und Reihenschaltung von Spulen
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Parallelschaltung
Reihenschaltung
L2
L1
L2
L1
Berechnungsformeln analog zum Widerstand, nur R durch L ersetzt
Wiederholung E

## Slide 23
Darstellung von Impedanzen: Zeigerdiagramm
Zur Erinnerung:
  Ohmscher Widerstand: Strom und Spannung sind in Phase (0° Phasenverschiebung)  Wirkwiderstand
  Kapazität: „Am Kondensator geht der Strom vor“ (-90° Phasenverschiebung)  negativer Blindwiderstand
  Induktivität: „An der Induktivität kommt der Strom zu spät“ (+90° Phasenverschiebung)  positiver Blindwiderstand
Bei der Berechnung der Impedanz von Zusammenschaltungen aus Widerständen, Kondensatoren und Induktivitäten kommt in der Elektrotechnik die komplexe Zahlenrechnung zum Einsatz.
Dies ermöglicht die Berücksichtigung der Phasenverschiebung zwischen Spannung und Strom bei Scheinwiderständen.
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A

## Slide 24
Darstellung von Impedanzen: Zeigerdiagramm
Impedanzen können auf zwei Arten dargestellt werden:
  1. nach Betrag und Phase
    Der Betrag ist hier der Größe der Impedanz
    Die Phase gibt hier den Versatz zwischen Strom und Spannung an
  2. nach Real- und Imaginärteil
    Der Realteil gibt den Anteil des Wirkwiderstandes einer Impedanz an
    Der Imaginärteil gibt den Anteil des Blindwiderstandes einer Impedanz an (positiver Imaginärteil  induktiver Blindanteil, negativer Imaginärteil  kapazitiver Blindanteil)
  Die Werte beider Darstellungen lassen sich ineinander umrechnen
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A

## Slide 25
Darstellung von Impedanzen: Zeigerdiagramm
Gesamtbetrag bestimmen:
  Grafisch: die Vektoren (Pfeile) der Einzelimpedanzen aneinanderhängen
  Rechnerisch: Betrag
Gesamtphase bestimmen:
  Grafisch: Winkel zwischen x-Achse und Betragspfeil messen
  Rechnerisch:
Mathematische Schreibweise (komplexe Zahlen):
  Z = R + jX (R: Realteil/Wirkanteil, X: Imaginärteil/Blindanteil)
  Für nebenstehende Impedanz:
  Z = 150W + j62,8W (positiver Imaginärteil  induktiv)
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
R
150 W
L
62,8 W
XL = w*L = 2 * p * f * L
f = 1 MHz, L = 10 µH
 XL = 62,8 W
Zges
0
Wirkanteil (0°)
Blindanteil induktiv (+90°)
Blindanteil kapazitiv (-90°)
Betrag r = |Z| von Zges
Realteil Re = Wirkanteil von Zges
Imaginärteil Im =
Blindanteil von Zges
Phase j von Zges

## Slide 26
Kondensatorverluste
Bei einem realen von Wechselstrom durchflossenen Kondensator kommt es zu Wärmeverlusten aufgrund der Verschiebungspolarisation im Dielektrikum. Diese sind meist vernachlässigbar klein.
Die Verluste können durch einen zum Kondensator parallelgeschalteten Verlustwiderstand dargestellt werden:
Die Verluste werden ausgedrückt durch den Verlustfaktor tan d = XC / RP
Der Kehrwert des Verlustfaktors wird als Gütefaktor bezeichnet (1 / tan d)
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
RP
XC
C

d
Re
Im
Rp
XC
ZC

## Slide 27
Die Spule (Induktivität)
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
N Windungen Draht auf einem Spulenkern mit der Länge l und dem Durchmesser d
Die Induktivität berechnet sich nach
Einheit der Induktivität: Henry Größenordnung oft eher in mH, µH, nH
µ0 ist die magnetische Feldkonstante (Permeabilität des Vakuums)
µr ist die stoffabhängige relative Permeabilität des Spulenkerns. Achtung: sie ist bei ferromagnetischen Stoffen (z. B. Eisen) frequenzabhängig!
Für manche Spulenkörper wird ein sog. AL-Wert angegeben (z.B. in nH pro Quadratwindung):
Dann berechnet sich die Induktivität aus :
L
L
oder
Wiederholung E

## Slide 28
Die Ringkernspule
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Bei einer Ringkernspule wird die Spulenlänge l auf Basis des mittleren Durchmessers des Ringkerns ermittelt:
dm= (a + i) / 2
A = h * (a – i ) / 2
Kernmaterial:
üblicherweise Ferrit
(…-61) Kennziffer für das Material:
Beispiele:
43: hohe Güte 40…400MHz
61: bis 200MHz
63: bis 300MHz
68: hohe Güte 80MHz…180MHz
77: 0,5…50MHz
a
i
Bildquelle: BNetzA
FT240-61

## Slide 29
Spulenverluste
Bei einer realen von Wechselstrom durchflossenen Spule kommt es zu Wärmeverlusten aufgrund des ohmschen Widerstandes des Drahtes.
Die Verluste können durch einen zur Spule in Serie geschalteten Verlustwiderstand dargestellt werden:
Die Verluste werden ausgedrückt durch den Verlustfaktor tan d = RS / XL
Der Kehrwert des Verlustfaktors wird als Gütefaktor bezeichnet (1 / tan d)
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Rs
XL

L
d
Re
Im
Rs
XL
ZL

## Slide 30
Transformator/Übertrager
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Ein Transformator besteht aus zwei Spulen, die z.B. über einen gemeinsamen Kern gekoppelt sind
Durch Gegeninduktion wird in einer Spule eine Spannung erzeugt, wenn ein veränderlicher Strom durch eine magnetisch gekoppelte benachbarte Spule fließt.
Bei einem Transformator/Übertrager wird immer das Übertragungsverhältnis ü angegeben als Verhältnis der Windungszahlen (N1:N2)
  1:4 bedeutet hier, die Sekundärseite hat die 4-fache Windungszahl, wie die Primärseite
Grundregeln:
  Spannungsverhältnis wie Windungsverhältnis
  Stromverhältnis wie der Kehrwert des Windungsverhältnises
  Die Leistung ist (beim verlustfreier Trafo) auf beiden Seiten gleich (P1 = P2)
1:4
prim
sek
Wiederholung E

## Slide 31
Impedanztransformation
Wie wirkt eine sekundärseitig angeschlossene Impedanz auf der Primärseite?
mit folgt:
Übersicht aller Zusammenhänge:
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
N1 : N2
prim
sek
R

## Slide 32
Der Schwingkreis
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Wie kommt es zur Schwingung? Vereinfacht erklärt:
Annahme: der Kondensator sei geladen. So liegt an der Spule eine Spannung an. Es fließt ein Strom durch die Spule und baut ein Magnetfeld auf, die Spannung am Kondensator sinkt daraufhin.
Da dadurch der Strom durch die Spule sinkt, bricht infolgedessen das Magnetfeld der Spule zusammen.
Dies erzeugt nun wiederum einen Strom, der dann den Kondensator wieder auflädt und an ihm eine Spannung aufbaut…
Die Energie pendelt zwischen Kondensator und Spule  ungedämpfte Schwingung
L
C
Wiederholung E

## Slide 33
Resonanzfrequenz
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Die Schwingungsdauer ist abhängig von den Größen der Kapazität und der Induktivität
Blindwiderstand Kondensator:
Blindwiderstand Spule:
Bei Resonanz ist |XC| = |XL| (Betrag von induktivem und kapazitivem Widerstand ist gleich groß)
dann gilt bzw. umgestellt mit
Thomsonsche Schwingkreisformel
Wiederholung E

## Slide 34
Parallel- und Serienschwingkreis
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Parallelschwingkreis Serienschwingkreis
Die Thomsonsche Schwingkreisformel gilt für den Parallel- und Serienschwingkreis
Die Resonanzfrequenz ist unabhängig von evtl. (Verlust-)widerständen
C
L
L
C
L
C
C
L
Wiederholung E

## Slide 35
Impedanzfrequenzgang
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Der Impedanzfrequenzgang ist die Darstellung des Verlaufs der Impedanz über der Frequenz
Für das Verständnis der Impedanzfrequenzgänge helfen vereinfachte Annahmen der Extremwerte:
niedrige Frequenz (= hoher Blindwiderstand) 
hohe Frequenz (= niedriger Blindwiderstand) 
niedrige Frequenz (= niedriger Blindwiderstand) 
hohe Frequenz (= hoher Blindwiderstand) 
C
L
Wiederholung E

## Slide 36
Impedanzfrequenzgang
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Impedanz des Parallelschwingkreises:
bei niedriger Frequenz bei Resonanz bei hoher Frequenz
L
C
XL
XC
Frequenz
Impedanz
0
XL
XC
XL
XC
Hohe Impedanz bei Resonanzfrequenz
(im Vergleich zur Impedanz bei niedriger bzw. hoher Frequenz)
Vereinfachter Extremwert bei Resonanz:
Wiederholung E

## Slide 37
Impedanzfrequenzgang
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Impedanz des Serienschwingkreises:
bei niedriger Frequenz bei Resonanz bei hoher Frequenz
Frequenz
Impedanz
0
niedrige Impedanz bei Resonanzfrequenz
(im Vergleich zur Impedanz bei niedriger bzw. hoher Frequenz)
Vereinfachter Extremwert bei Resonanz:
C
L
XL
XC
XL
XC
XL
XC
Wiederholung E

## Slide 38
Schaltungsanalyse
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Was bewirkt diese Schaltung?
L und C enthalten  Frequenzbetrachtung bei niedriger, (bei Resonanz-) und bei hoher Frequenz
L
C
Ua
Ue
Wiederholung E

## Slide 39
Schaltungsanalyse
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Frequenz
Ua/Ue (dB)
0
L
C
Ua
Ue
Ue
XC
Ua
XL
Ue
XC
Ua
XL
fg
Ue
XC
Ua
XL
-6dB
Bei Resonanz ist XC = XL
 Ua = 1/2 Ue
40dB/dec
Ergebnis: Hochpassfilter
Wiederholung E

## Slide 40
RC- (oder RL-Filter)
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Im LC-Hoch- oder Tiefpassfilter ein Bauteil (z.B. die Spule) durch einen Widerstand ersetzen…
L
C
R
C
fg
-6dB
40dB/dec
1. Ordnung
2. Ordnung
Für RC:
Für RL:
fg = Grenzfrequenz
Hochpassfilter
R
C
20dB/dec
fg
20dB/dec
-3dB
Hochpassfilter
Tiefpassfilter

## Slide 41
Filter
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Hochpass(-filter):
  hohe Frequenzen können passieren, tiefe werden gesperrt
Tiefpass(-filter):
  tiefe Frequenzen können passieren, hohe werden gesperrt
Bandpass(-filter): (Gedanklich: Hochpass und Tiefpass hinterienandergeschaltet)
  ein Frequenzband kann passieren, tiefere und höhere Frequenzen werden gesperrt
Bandsperre:
  tiefere und höhere Frequenzen können passieren, ein Frequenzband wird gesperrt
Saugkreis(-filter): eine Frequenz wird „kurzgeschlossen“, tiefere und höhere Frequenzen können passieren
Wiederholung E

## Slide 42
Bandbreite und Güte eines Schwingkreises
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Die Bandbreite ist (wenn nicht anders angegeben) definiert als 3dB-Bandbreite, d.h. innerhalb dieser Frequenzgrenzen sinkt die Spannung gegenüber dem Resonanz-Maximum um max. 3dB (= Faktor 0,7) ab.
Die Güte eines Schwingkreises ist hauptsächlich durch den Verlustwiderstand der Spule gegeben
Parallelschwingkreis Serienschwingkreis
Güte:
Bandbreite:
3dB-Bandbreite
große Bandbreite / breitbandig / niedrige Güte
kleine Bandbreite / schmalbandig / hohe Güte
Frequenz
70% (-3dB)
100% (0dB)
fResonanz
3dB-Bandbreite
L
C
Rp
C
L
Rs

## Slide 43
Filterkopplung
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Filter, die über das Magnetfeld gekoppelt sind:
L
C
L
C
Ua
Ue
Überkritische Kopplung
Kritische Kopplung (größte Bandbreite und dabei im Maximum noch eben)
Lose Kopplung
Lose Kopplung
Es ergeben sich Differenzkurven aus der Überlagerung zweier unterschiedlich breiter Resonanzkurven der beiden (belasteten) Resonanzkreise

## Slide 44
Halbleiter
Leiten den elektrischen Strom nur unter bestimmten Bedingungen:
  Halbleiter sind in reinem Zustand bei Zimmertemperatur gute Isolatoren
  Halbleiter werden durch geringfügige Zusätze von geeigneten Stoffen oder bei hohen Temperaturen zu Leitern
  Das Einbringen von chemisch anderswertigen Fremdatomen in einen Halbleitergrundstoff nennt man Dotierung
Silizium, Germanium (vierwertiger Halbleitergrundstoff)
Dotierung zu P-leitendem Halbleitermaterial (Überschuss an bewegliche Elektronenlücken) durch Zugabe von dreiwertigen Stoffen (z. B. Bor, Indium, Aluminium oder Gallium)
Dotierung zu N-leitendem Halbleitermaterial (Überschuss an frei bewegliche Elektronen) durch Zugabe von fünfwertigen Stoffen (z. B. Phosphor, Arsen oder Antimon)
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A

## Slide 45
Die Diode
Dioden sind Bauelemente die aus unterschiedlich dotierten Halbleitern (z.B. Silizium oder Germanium) aufgebaut sind. Ihre Funktion ergibt sich aus den Eigenschaften der Übergangszone zwischen n- und p-dotiertem Halbleitermaterial.
Silizium, Germanium (vierwertiger Halbleitergrundstoff) wird dotiert:
    Dotierung zu P-leitendem Halbleitermaterial (bewegliche Elektronenlücken) durch Zugabe von dreiwertigen Stoffen (z. B. Bor, Indium, Aluminium oder Gallium)
    Dotierung zu N-leitendem Halbleitermaterial (frei bewegliche Elektronen) durch Zugabe von fünfwertigen Stoffen (z. B. Phosphor, Arsen oder Antimon)
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A

## Slide 46
Die Diode
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Foto: Martin Triebke

## Slide 47
Der p-n-Übergang
Am p-n-Übergang kommt es zur Rekombination von „Löchern“ und „überschüssigen“ Elektronen und es fehlen dann bewegliche Ladungsträger  es bildet sich eine isolierende Schicht, die sogenannte Verarmungszone/Sperrschicht
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Kathode
Anode
Markierung = Kathode
Foto: Martin Triebke
kurz = Kathode
N
P
Verarmungszone
Kathode
Anode

## Slide 48
Die Diode, sperrend und leitend
Wenn am p-dotierten Anschluß eine niedrigere Spannung als am n-dotierten Anschluß anliegt, verbreitert sich die die Sperrschicht, die Diode wird sperrend.
In Sperrrichtung hat eine Diode einen hohen Widerstand.
Wenn am p-dotierten Anschluß eine höhere Spannung als am n-dotierten Anschluß anliegt, verringert sich die die Sperrschicht, die Diode wird leitend.
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
N
P
N
P
-V
+V
+V
-V
Sperrrichtung, sperrend
Durchlassrichtung, leitend
U
I
U
I

## Slide 49
Diode: Durchlassspannung
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Die Spannung, bei der der Stromfluss durch die Diode beginnt, nennt man Schwellspannung, darüber hinaus stellt sich abhängig vom Strom die sogenannte Durchlassspannung ein
Schwellspannung und Durchlassspannung sind temperaturabhängig:
  Mit steigender Temperatur werden in der Verarmungszone zusätzliche Elektronen frei, die Spannungen sinken daher entsprechend. (negativer Temperaturkoeffizient)
Je nach verwendetem Material haben unterschiedliche Diodentypen unterschiedliche Strom-Spannungskennlinien:
Spannung
Strom
0
0,5
1,0
1,5
2,0
Schottkydiode
Germaniumdiode (ca. 0,2 - 0,4V Durchlassspannung)
Siliziumdiode (ca. 0,6 - 0,8V Durchlassspannung)
Leuchtdiode
U
I

## Slide 50
Diodentypen: LED, Kapazitätsdiode
LED (light emitting diode):
  Bei der Rekombination wird in Dioden Energie frei in Form von Wärme, bei bestimmten Dotierungen in Form von Licht, dieser Effekt wird bei der LED genutzt. Diese Diode kann somit für Leuchtanzeigen genutzt werden.
Kapazitätsdiode:
  Eine Diode in Sperrrichtung kann man sich vorstellen als Kondensator mit der Sperrzone als Dielektrikum. Mit zunehmender Sperrspannung vergrößert sich die Sperrzone (vgl. Abstand der Platten beim Kondensator) und die Kapazität nimmt ab (vgl. C = e0 * er * A / d). Oder umgekehrt: die Kapazität nimmt mit abnehmender Sperrspannung zu. Kapazitätsdioden können zur elektronischen Verstimmung von Schwingkreisen genutzt werden.
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Symbol nach alter Norm

## Slide 51
Diodentypen: Zener-Diode
Zener-Diode (Z-Diode) (benannt nach Clarence Melvin Zener, amerikanischen Physiker):
  Normale Dioden haben eine hohe max. Sperrspannung (>1000V), bei Zener-Dioden ist diese gezielt gering gehalten (3..100V), bei Überschreiten der max. Sperrspannung spricht man vom Durchbruch
  Die Zener-Diode wird in Sperrrichtung betrieben
  Bei Durchbruch steigt der Strom an, aber die Spannung bleibt gleich, sie ist somit zur Spannungsstabilisierung geeignet
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
R
Ua
Ue
Durchlassbereich
Sperrbereich
U
I
Durchbruchspannung
U
I
U
I

## Slide 52
sonstige Diodentypen
Fotodiode:
  Kann Licht am p-n-Übergang durch den inneren Photoeffekt in elektrischen Strom umwandeln
  Sonderfall: Solarzelle, dient der Umwandlung von (Licht-) Strahlungsenergie in elektrische Energie
Schottkydiode (benannt nach Walter Schottky, deutscher Physiker):
  Bei der Schottkydiode wird für das Anodenmaterial Metall anstelle des P-dotierten Halbleiters eingesetzt, man erzielt eine sehr niedrige Durchlassspannung. Dieser Diodentyp ist gut bei hohen Frequenzen einsetzbar (hohe Schaltfrequenz), z.B. als Hochfrequenzschaltdiode.
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A

## Slide 53
Anwendungen von Dioden
Optokoppler
  Eine LED und eine Fotodiode sind im gleichen Gehäuse untergebracht. Fließt durch die LED ein Strom, strahlt diese Licht aus, dass auf die Fotodiode trifft und in dieser einen Strom hervorruft.
  Nutzung: zur (galvanischen) Entkopplung zweier Stromkreise
Spannungsbegrenzung
  Wird eine Wechselspannung über einen Widerstand an zwei antiparallel geschalteten Dioden angelegt, so wird die Spannungskurve abgeschnitten, sobald ihr Wert die Durchlassspannung überschreitet
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
R
t
Ua
Ue

## Slide 54
Anwendung von Dioden, Brückengleichrichter
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
+
t
Ue
Ua
-
~
~
Glättung
Siebung
t
Ue
Ua
-
~
~
+

## Slide 55
Der Transistor
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Foto: Martin Triebke

## Slide 56
Der bipolare Transistor
NPN- und PNP-Transistoren sind bipolare Transistoren
Der Emitter ist immer durch den Pfeil gekennzeichnet
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
N
N
P
Emitter
Kollektor
Basis
P
P
N
Kollektor
Basis
E
B
C
E
B
C
N
P
Zur Erinnerung: Diode
NPN-Transistor
PNP-Transistor
Kollektor: engl. collector

## Slide 57
Der bipolare Transistor
Gilt für den NPN- und PNP-Transitor (Benennung und Spannungs- und Stromrichtungen beachten!):
  UBE = Basis-Emitter-Spannung (prüfungsrelevanter Betrag: 0,6V)
  UCE = Kollektor-Emitter-Spannung, UEC = Emitter-Kollektor-Spannung
  IB = Basisstrom, IC = Kollektorstrom, IE = Emitterstrom ( IE = IC + IB )
  Stromgesteuert: Stromverstärkung: IC = b * IB , übliche Werte für Bipolartransistoren: b = 10…900
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
UD
I
E
B
C
UBE = 0,6V
UCE
IB
IC
IE
Zur Erinnerung Diode:
Durchlassspannung
E
B
C
UEB = 0,6V
UBE = -0,6V
UEC
IB
IE
IC
!
Richtung beachten

## Slide 58
Der Transistor als Schalter
Liegt an einem bipolaren Transistor zwischen Basis und Emitter eine Spannung an, die in Durchlassrichtung oberhalb der Durchlassspannung der Basis-Emitter-Strecke liegt (>0,6V), so wird die Emitter-Kollektor-Strecke leitend.
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Ua
Ue
+5V
Ue
Ua
0,6V
5V
Steilheit abhängig
von Transistorkennlinie

## Slide 59
Der Transistor als Spannungsverstärker
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
R1 und R2 dienen zur Einstellung des Arbeitspunktes (Basisvorspannung)
  Der Strom durch R2 sollte etwa 10 mal größer sein als der Basisstrom, damit der Arbeitspunkt stabil bleibt
R3 (oft als Kollektorwiderstand RC bezeichnet) bestimmt den Kollektorstrom
R4 (oft als Emitterwiderstand RE bezeichnet) dient zur Stromgegenkopplung
C1 und C2 sind Koppelkondensatoren (Wechselstromkopplung und Gleichspannungsentkopplung)
C3 unterdrückt die Gegenkopplung für die vom Eingangssignal hervorgerufene (hochfrequente) Kollektorstromänderung und dient so zur Maximierung der Wechselspannungsverstärkung
Was benötigt man zur Berechnung:
Knotenregel, Maschenregel
Stromverstärkung b
max. Amplitude von Ue
Ua
Ue
+9V
R1
R2
C1
C2
T1
R3
R4
C3
Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung
IB
IC

## Slide 60
Eigenschaften der Transistorgrundschaltungen
Erkennungsmerkmal (um welche Grundschaltung es sich handelt):
  Welcher Transistoranschluß wird von Eingang und Ausgang gemeinsam benutzt?
Emitterfolger: Ausgang hängt am Emitter (folgt dem Emitter)
Aufgrund seiner großen Eingangsimpedanz eignet sich die Kollektorschaltung als Pufferstufe z. B. zwischen Oszillator und nachfolgendem Schaltungsteil (Last)
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
 | Emitterschaltung | Basisschaltung | Kollektorschaltung (Emitterfolger)
Eingangsimpedanz | mittelklein | klein | groß (10..200kW)
Ausgangsimpedanz | mittelgroß | groß | Klein (4…100W)
Spannungsverstärkung | groß | groß | <1
Phasendrehung | 180° | 0° | 0°

## Slide 61
Leistungsverstärker, Betriebsart / Arbeitspunkte
A-Betrieb:
  (+) linear  geringst möglicher Oberwellenanteil
  (-) Wirkungsgrad ca. 40%
  (-) hoher Ruhestrom
B-Betrieb:
  (+-) geringer Oberwellenanteil (Gegentaktbetrieb)
  (+) Wirkungsgrad bis ca. 80%
  (+) sehr geringer Ruhestrom
C-Betrieb:
  (-) hoher Oberwellenanteil
  (+) Wirkungsgrad ca. 80% - 87%
  (+) Ruhestrom fast Null
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
UBE
IC
C
B
A
AB
Linearverstärker:
Kurvenform am Ausgang entspricht der Kurvenform am Eingang

## Slide 62
Gegentaktendstufe
AB-Betrieb:
  Etwas Ruhestrom, ansonsten ähnlich B-Betrieb
  Verhalten bei kleinen Signalen wie A-Betrieb, bei großen Signalen wie B-Betrieb
AB-Betrieb in der Gegentaktendstufe:
  Zwei entgegengesetzt arbeitende Transistoren: einer „übernimmt“ die positive Halbwelle, der andere die negative
  Verzerrungsarm (reduzierter Oberwellenanteil)
  schlechterer Wirkungsgrad als reiner B-Betrieb
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Bildquelle: BNetzA

## Slide 63
Wirkungsgrad, Sendeleistungsbezeichnungen
Wirkungsgrad: Verhältnis von Ausgangsleistung zu Eingangsleistung (aufgenommener Leistung)
Wirkungsgrad eines HF-Generators: Verhältnis der HF-Ausgangsleistung zur aufgenommenen Gleichstromleistung
PEP = Peak envelope power peak bezieht sich auf die Spitze der Modulation
ERP = effective radiated power bezogen auf Halbwellendipol
EIRP = equivalent isotropic radiated power bezogen auf isotropen Kugelstrahler
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A

## Slide 64
Freilaufdiode
Werden mit einem Transistor induktive Lasten geschaltet, z. B. die Spule eines Relais, so ist folgendes zu beachten:
Beim Abschalten, also dem Zusammenbruch des Magnetfeldes in der Spule, werden in dieser hohe Spannungen induziert, die der zuvor anliegenden Spannung entgegengesetzt sind.
Um Schäden durch diese Induktionsspannung zu vermeiden, wird der induktiven Last eine sogenannte Freilaufdiode parallelgeschaltet, die die erzeugte Induktionsspannung „kurzschließt“ und somit die restliche Schaltung vor Überspannung schützt.
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Bildquelle: BNetzA

## Slide 65
Der Sperrschicht-Feldeffekttransistor (FET)
Der Feldeffekttransistor ist ein spannungsgesteuerter Transistor
Die Gatespannung steuert den Widerstand RDS des Kanals zwischen Source und Drain
Merkhilfe: Source ist der Anschluß, der im Symbol „direkter am Pfeil liegt“
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
S =Source
G = Gate
D = Drain
Selbstleitender N-Kanal-Sperrschichttransistor
Selbstleitender P-Kanal-Sperrschichttransistor
S =Source
G = Gate
D = Drain

## Slide 66
Der Isolierschicht Feldeffekttransistor
Isolierschicht Metalloxid  MOSFET = Metall-Oxid-Schicht-Feldeffekttransistor
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Selbstleitender N-Kanal-MOSFET
S
G
D
S
G
D
Selbstleitender P-Kanal-MOSFET
Selbstsperrender N-Kanal-MOSFET
S
G
D
S
G
D
Selbstsperrender P-Kanal-MOSFET
S
G1
D
G2
Selbstleitender Dualgate
N-Kanal-MOSFET

## Slide 67
Der selbstsperrende N-Kanal-MOSFET in einer Schaltung
Der selbstsperrende N-Kanal-MOSFET wird leitend, wenn an seinem Gate gegenüber der Source eine positive Spannung anliegt
In nebenstehender Schaltung entspricht die Gate-Source-Spannung dem Spannungsabfall an R2
Für die Verlustleistung eines MOS-FET ist der Drain-Source-Widerstand RDSon sowie der Drainstrom zu berücksichtigen (im leitenden Zustand „on“). Der Wert von RDSon kann dem Datenblatt des MOS-FET entnommen werden.
Verlustleistung PV = I² * RDSon
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
R1
R2
R3
UB
I

## Slide 68
Der selektive Verstärker
Kollektorwiderstand ersetzen durch einen Parallelschwingkreis  (frequenz-)selektiver Verstärker
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Ua
Ue
+UBatt
R1
R2
C1
C2
T1
R4
R5
C3
IB
IC
Ua
Ue
+UBatt
R1
R2
C1
C2
T1
R5
C3
IB
IC

## Slide 69
Selektiver HF-Verstärker
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Bildquelle: BNetzA
Die Anzapfung und die Kondensatoren dienen zur Anpassung der Eingangsimpedanz dieser Stufe an die vorgelagerte Stufe
Drossel zur HF-Entkopplung

## Slide 70
Leistungsverstärker
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Die mit „X“ gekennzeichneten Bauelemente transformieren die Ausgangsimpedanz der vorhergehenden Stufe auf die Eingangsimpedanz des Transistors
Die mit „X“ gekennzeichneten Bauelemente passen die Lastimpedanz an die gewünschte Impedanz für die Transistorschaltung an.
Bildquellen: BNetzA

## Slide 71
Zweistufiger Breitband-HF-Verstärker
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
T1
T1: dient der Anpassung der Ausgangswiderstandes der Emitterschaltung an den Eingang der folgenden Emitterschaltung
C1 und C2 (gilt analog für C3 und C4 sowie C5 und C6 ):
Der Kondensator geringer Kapazität dient jeweils zum Abblocken hoher Frequenzen
Der Kondensator hoher Kapazität dient jeweils zum Abblocken niedriger Frequenzen
R: bedämpft die Spule und verhindert so parasitäre Schwingungen
C1
C2
C3
C4
C5
C6
R
Bildquelle: BNetzA

## Slide 72
Gegentaktverstärker (LDMOS-Kurzwellen-PA)
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
T1 und T2 dienen zur Anpassung von 50 W an die niederohmige Eingangsimpedanz der Transistoren und die niederohmige Ausgangsimpedanz der Transistoren an 50 W
C2 und C3 sowie die 100µH-Spule bilden zusammen einen Tiefpass zur Reduktion der HF-Anteile auf der Betriebsspannungsleitung
R3 ermöglicht die Einstellung des Drainstromes in beiden Transistoren. Bewegt sich der Schleifer in Richtung der Position 3, so verringert sich der Drainstrom.
Befindet sich der Schleifer in Position 1, so berechnet sich die Gate-Source-Spannung wie folgt:
UGS = 6,2V *(150W + 220W) / (270W + 220W + 150W) = 3,5V
Bildquelle: BNetzA

## Slide 73
Der Meißner-Oszillator
Anstelle des Eingangssignals wird das eigene Ausgangssignal wieder eingekoppelt
Transformatorische Kopplung  Meißner-Oszillator
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Ua
Ue
+UBatt
R1
R2
C1
C2
T1
R5
C3
IB
IC
R1
R2
Ua
+UBatt
C1
C2
T1
R5
C3
IB
IC
Wickelsinn
beachten!

## Slide 74
Wann wird ein Verstärker zum Oszillator?
Schwingbedingung: kv-Produkt muss größer eins sein:
  k * v >= 1, k: (Rück-)Koppelfaktor, v: Verstärkung
  Bedeutet im Praktischen als Bedingung für die Erzeugung einer ungedämpften Schwingung, dass das an einem Schaltungspunkt betrachtete Oszillatorsignal auf dem Signalweg im Oszillator so verstärkt und phasengedreht werden muss, dass es phasengleich und mit mindestens der gleichen Amplitude wieder zu diesem Schaltungspunkt zurückgekoppelt wird.
  Ist das kv-Produkt < 1, so schwingt der Oszillator nicht an
  Ursache für das Selbstanschwingen bei kv >1 ist das immer vorhandene Grundrauschen.
  Durch Nutzung der selektiven Verstärkung wird dann daraus ein Oszillator auf der durch den Schwingkreis festgelegten Resonanzfrequenz
Um die Schwingneigung eines Verstärkers zu unterdrücken (Eigenschwingung), müssen Eingang und Ausgang entkoppelt sein
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A

## Slide 75
Oszillatortypen, Dreipunktschaltung
Je nach Art der Rückkopplung unterscheidet man drei Grundtypen von LC-Oszillatoren:
  Meißner-Oszillator (transformatorische Kopplung)
  Colpitts-Oszillator (kapazitive Kopplung) merke Colpitts C = Kondensator
  Hartley-Oszillator (induktive Kopplung) merke Hartley H = Henry, Einheit der Induktivität
  Meißner Colpitts Hartley
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A

## Slide 76
Oszillatoren, Begriffe
VFO (Variable Frequency Oscillator):
  Ein VFO ist ein Oszillator z. B. zur Erzeugung der Trägerfrequenz, bei dem ein frequenzbestimmendes Bauteil variiert werden kann (z. B. Drehkondensator). Ist dieser Oszillator Temperaturschwankungen ausgesetzt, kann sich dies durch langsames Ändern der Frequenz bemerkbar machen.
VCO (Voltage Controlled Oscillator)
  Wird z. B. in einem LC-Oszillator der Kondensator durch eine Kapazitätsdiode ersetzt, so kann über die an der Kapazitätsdiode anliegende Spannung die Kapazität und darüber die Schwingkreisfrequenz verändert werden. Die Oszillatorfrequenz ist also über eine Spannung einstellbar.
XO (X-tal Oscillator) X-tal = Crystal (Quarz)
  Als frequenzbestimmendes Element wird bei diesem Oszillator ein Quarz anstelle eines LC-Resonanzkreises genutzt. Er hat gegenüber dem VCO eine höhere Frequenzstabilität.
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Bildquelle: BNetzA

## Slide 77
Oszillatoren, Begriffe
TCXO (Temperature Controlled X-tal Oscillator)
  Als frequenzbestimmendes Element wird bei diesem Oszillator ein Quarz genutzt, dessen temperaturabhängige Frequenzdrift kompensiert wird (Temperaturkompensation). Derartige Oszillatoren eignen sich besonders für die Signalerzeugung für höhere Frequenzen (GHz-Bereich, z. B. für einen SSB-SDR im 3cm-Band). Eventuelle Frequenzdriften einfacher XOs würden sich in den Vervielfacherstufen der Frequenzaufbereitung mit vervielfachen, was zu unerwünscht hohen Frequenzversätzen führen würde.
OCXO (Oven Controlled X-tal Oscillator)
  Als frequenzbestimmendes Element wird bei diesem Oszillator ein Quarz genutzt, dessen temperaturabhängige Frequenzdrift dadurch vermieden wird, dass der Quarz in einem Ofen bei z. B. 70° C auf konstanter Temperatur gehalten wird. Er hat somit gegenüber dem VCO, XO, TCXO die größte Frequenzstabilität.
GPSDO (GPS Disziplined Oscillator)
  Dieser Oszillatortyp hat eine hohe Kurz- und Langzeitstabilität, da er an ein externes Referenzsignal des satellitengestützten GPS-Systems angebunden ist.
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A

## Slide 78
Die PLL
PLL = Phase Locked Loop
Um stabile Hochfrequenzsignale zu erzeugen, wird oft ein variabler Hochfrequenzoszillator eingesetzt, der die Frequenzstabilität eines niederfrequenten Quarzoszillators als Referenz nutzt
Der Einsatz von Vorteilern ermöglicht stabile Signale auf definierten Frequenzrastern (Raster = fREF)
Ist die Regelschleife in stabilem (gelocktem) Zustand, ist fn = fREF
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Quarzoszillator
j
Tiefpassfilter
Phasenvergleicher
VCO
:n
Teiler
fREF
fn
fVCO
fn = fVCO / n

## Slide 79
DDS (Direct Digital Synthesis)
Eine besondere Möglichkeit der Signalerzeugung z. B. bei Funktionsgeneratoren für Messzwecke ist die DDS.
Hierbei werden die in einer Tabelle abgelegten digitalen Amplitudenwerte des Signals nacheinander ausgelesen und über einen D/A-Wandler in Spannungsstufen gewandelt. Aus der über den Taktgenerator gesteuerten Abfolge der Amplitudenwerte ergibt sich dann das eigentliche Ausgangssignal.
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Bildquelle: BNetzA

## Slide 80
Oszillatorstabilität, Beeinträchtigungen
Oszillatoren sollten grundsätzlich mit stabilisierten Gleichspannungsversorgungen betrieben werden.
Kommt es z. B. in Telegrafie bei der Tastung zu Betriebsspannungsänderungen, so macht sich dies durch „Chirp“ bemerkbar.
Um eine eventuelle Belastung des Oszillators und somit eine mögliche lastabhängige Frequenzbeeinflussung zu vermeiden, sollte ausgangsseitig dem Oszillator immer zunächst eine Pufferstufe folgen (Impedanzwandler).
Auch kann es durch unerwünschte Rückkopplung von HF-Signalen auf einen VFO zu Frequenzinstabilität kommen. Die Gleichspannungsversorgung von Oszillatoren sollte stets gut gefiltert und von der Spannungsversorgung anderer Schaltungsteile (z. B. PA) entkoppelt sein, um Rückwirkungen zu vermeiden.
Auch wenn der VFO selbst bereits temperaturkompensiert ist, sollte er dennoch möglichst gut thermisch isoliert zu anderen Wärmequellen im Geräte sein, um eine möglichst optimale Frequenzstabilität zu gewährleisten.
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A

## Slide 81
Integrierte Schaltkreise und MMIC
Integrierte Schaltkreise sind komplexe Schaltungen, die auf einem Halbleitersubstrat realisiert wurden. (IC = Integrated Circuit / Integrierte Schaltung)
Für den Hochfrequenzbereich werden z. B. komplette Verstärkerschaltungen angeboten, die bereits alle aktiven und passiven Bauelementen auf einem Halbleitersubstrat enthalten. Diese werden dann als MMIC bezeichnet (MMIC = Monolithic Microwave Integrated Circuit)
folgende Vorteile bieten MMICs gegenüber diskret aufgebauten Transistorverstärkern:
  Breitbandige hohe Verstärkung
  Geringer Platzbedarf, nur wenige zusätzliche Bauteile zur Spannungsversorgung erforderlich
  Ein- und Ausgangsimpedanzen entsprechend den üblichen Leitungsimpedanzen von 50 Ohm
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A

## Slide 82
Beschaltung MMIC
Der optimale Arbeitspunkt (UD und ID) kann dem Datenblatt des MMIC entnommen werden.
Die Versorgung des MMIC erfolgt am Ausgangspin über den Widerstand RBIAS, dessen Wert sich berechnet aus der Differenz von UCC und UD dividiert durch den Strom ID. RBIAS = (UCC - UD) / ID
Aus UD und ID ergibt sich auch die in Wärme umgesetzte Verlustleistung des MMIC: PV = UD * ID
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Bildquelle: BNetzA

## Slide 83
Blockschaltbilder
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Blockschaltbilder werden genutzt, um die Funktion einer Baugruppe bzw. eines Gerätes zu beschreiben, ohne auf alle Details in der Schaltungsumsetzung im Einzelnen einzugehen
Der Signalfluß zwischen den einzelnen Blöcken wird i. d. R. durch Pfeile gekennzeichnet
G
X
y
Quarzoszillator
Signalgenerator
Oszillator
Frequenzteiler
oder
Vervielfacher
Bandpassfilter
Tiefpassfilter
Verstärker
Geregelter
Verstärker
(Frequenz-)mischer
Variabler
Oszillator
G
Wiederholung E

## Slide 84
Der (Frequenz-)Mischer
Balance-Mixer: Gut balanciert liefert er ein Zweiseitenbandsignal mit stark unterdrücktem Träger (LO)
Wichtige Kenngrößen eines Mischers:
  Nutzbarer Frequenzbereich
  Conversion-Loss
  Isolation
  LO-Leistung (typ. z. B. +7dBm oder +10dBm)
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
LO
IF
RF
IF
RF
LO
Fotos: Martin Triebke
7,5mm

## Slide 85
Der (Frequenz-)Mischer
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Eine Mischstufe arbeitet im nichtlinearen Bereich und ist ein Frequenzumsetzer. Vereinfacht ausgedrückt werden Signale multipliziert, woraus eine Addition/Subtraktion der Signalfrequenzen resultiert:
  cos(w1t) * cos(w2t) = ½ *cos(w1t - w2t) + ½ *cos(w1t + w2t) mit w = 2 * p * f
Die Ausgangsfrequenzen eines Mischers sind also die Addition und die Subtraktion der beiden zugeführten Eingangsfrequenzen
Mischstufen sollten gut abgeschirmt sein (z. B. durch ein Metallgehäuse), um unerwünschte Abstrahlungen zu vermeiden. Gleiches gilt für den verwendeten Oszillator.
fNF
fO
fO + fNF
fO - fNF
fO
fNF
fO + fNF
fO - fNF
fO
fNF
fO + fNF
fO - fNF
Wiederholung E

## Slide 86
Anwendung des Mischers, Spiegelfrequenz
Berechnung der erforderlichen Frequenz des VFO, wenn dieser oberhalb der Empfangsfrequenz liegen soll:
  fVFO = fHF + fZF = 14,24 MHz + 10,7 MHz = 24,94 MHz
Signale auf 35,64 MHz würden gemischt mit dem VFO von 24,94 MHz aber auch 10,7 MHz ergeben und würden somit genauso, wie die Signale der Wunschempfangsfrequenz von 14,24MHz zum Demodulator gelangen. Die Frequenz 35,64 MHz nennt man hier dann die Spiegelfrequenz zu 14,24MHz.
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Empfangsfrequenz 14,24 MHz
Zwischenfrequenz 10,7 MHz
Bildquelle: BNetzA

## Slide 87
Spiegelfrequenzstörungen im Empfänger
Signale jeweils am Eingang der obigen Mischer:
Signale jeweils am Ausgang der obigen Mischer:
Es gibt also 2 Frequenzen, die im Empfänger auf die Zwischenfrequenz gemischt werden:
  Die eigentliche Empfangsfrequenz und die sogenannte Spiegelfrequenz, die im doppelten Abstand der Zwischenfrequenz zur Empfangsfrequenz liegt (gespiegelt an der Oszillatorfrequenz)
  Somit empfiehlt sich am Empfängereingang ein Vorselektionsfilter, um die Spiegelfrequenz zu unterdrücken
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
fZF
fO
fO + fZF
fO - fZF
fO
fZF
fO
fO - (fO + fZF) = - fZF
fO - (fO - fZF) = fZF
fO + (fO + fZF) = 2 * fO + fZF
fO + (fO - fZF) = 2 * fO - fZF
fO
fO + fZF
fO - fZF
fO + fZF
fO - fZF
2*fO + fZF
2*fO - fZF
fZF
-fZF

## Slide 88
Der Einfachsuperhet-Empfänger
Superheterodynempfänger = Überlagerungsempfänger
  latainisch super = „über“, griechisch hetero = „verschieden“ und dynamis = „Kraft
  beschreibt die Mischung zweier Signale unterschiedlicher Frequenz
Frequenzdifferenz zwischen Empfangsfrequenz und Spiegelfrequenz: doppelte Zwischenfrequenz (ZF)
     Die Höhe der ZF bestimmt die Spiegelfrequenzunterdrückung
Bei Kurzwellentransceivern wird oft eine sehr hohe erste ZF genutzt. Der Vorteil davon ist, dass die Spiegelfrequenz sehr weit außerhalb des Empfangsbereichs liegt und somit vom Eingangsfilter bereits stark unterdrückt wird. Oft wird hier eine erste ZF gewählt, die höher als das Doppelte der maximale Empfangsfrequenz liegt
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A

## Slide 89
Doppelsuper-Empfänger
In (UKW-)Standardempfängern der klassischen Bauart wird oft das Prinzip des Zweifachüberlagerungs-empfängers (Doppelsuper) genutzt:
In kommerziellen Geräten war oft eine erste ZF von 10,7 MHz und eine zweite ZF von 455 kHz üblich
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
VFO
Variable Frequency Oscillator
CO
Crystal Oscillator
BFO
Beat Frequency Oscillator
Bildquelle: BNetzA
Mischer
Mischer
Produktdetektor

## Slide 90
Doppelsuper-Empfänger
Eine hohe erste Zwischenfrequenz ermöglicht eine hohe Spiegelfrequenzunterdrückung.
Die Spiegelfrequenzdämpfung wird durch die Vorselektion (Eingangsfilter) bestimmt.
Für eine gute Trennschärfe wird dann auf die niedrige zweite Zwischenfrequenz (z.B. 455kHz) gemischt. Bestimmt wird die Trennschärfe durch die Filter im ZF-Verstärker.
Die Nahselektion eines Superhet-Empfängers wird durch die ZF-Filter bestimmt.
Die Bandbreite der Filter für die erste ZF muss dabei mindestens so groß sein, wie die größte benötigte Bandbreite der vorgesehenen Betriebsarten (SSB: 2,7 kHz; RTTY: 500 Hz; FM 12 kHz)
Mit Quarzfiltern können die geringste Bandbreiten und höchste Flankensteilheiten erreicht werden
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A

## Slide 91
Doppelsuper-Empfänger
Als Oszillator für die zweite ZF kann ein stabiler Quarzoszillator (10.245 MHz) genutzt werden, da die erste ZF ja schon auf einer festen Frequenz liegt.
Die Demodulation erfolgt dann (für FM und AM) direkt auf der zweiten ZF
Für SSB und CW wird noch ein BFO (Beat Frequency Oscillator) für den nötigen Trägerzusatz genutzt (quasi direktes Heruntermischen in den Audiobereich)
Für den Empfang von CW (Telegrafie) sollte die Differenz zwischen der BFO-Frequenz und der letzten ZF ungefähr 800Hz betragen. Somit werden die Morsezeichen dann mit 800Hz hörbar, was als angenehm empfunden wird.
Für den Empfang von SSB eignet sich als Hilfsträgeroszillator am ehesten ein quarzgesteuerter Oszillator
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A

## Slide 92
Empfängerverhalten bei starken Signalen
Mit ansteigender Signalstärke am Empfängereingang arbeitet die HF-Stufe zunehmend nichtlinear. Hierdurch kommt es zur Erzeugung von Intermodulationsprodukten (Mischprodukte der verschiedenen Empfangssignale untereinander).
Mit dem sogenannten Interception Point 3. Ordnung (IP3) wird die Großsignalfestigkeit eines Empfängers beschrieben.
Als Kreuzmodulation bezeichnet man die Vermischung eines starken unerwünschten Signals mit dem eigentlich gewollten Nutzsignal
Starke Signale auf einer sehr nahen Frequenz können die Qualität des empfangenen Signals verringern
Durch Vorschalten eines Dämpfungsgliedes am Empfängereingang kann die Signalstärke der starken Signale abgeschwächt und somit das Auftreten von Intermodulation und Kreuzmodulation verringert werden.
Unerwünschte Störsignale können durch einen abstimmbaren Serienresonanzkreis am Empfängereingang unterdrückt werden
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A

## Slide 93
Empfänger, Begriffe
AGC (Automatic Gain Control), reduziert die Verstärkung der Verstärkerstufen im Empfangsteil
Squelch (Empfängerstummschaltung) wird gesteuert durch die ZF- oder NF-Signale
Begrenzerverstärker in FM Empfängern begrenzt das Ausgangssignal ab einem bestimmten Pegel des Eingangssignals zur Unterdrückung von AM-Störungen
SNR (Signal to Noise Ratio), Signal-Rauschabstand, gibt an, in welchem Verhältnis das Signal stärker ist als das Rauschsignal
Rauschzahl (in dB oder als Faktor), z. B. f = 3 dB oder F = 2. Die Rauschzahl besagt, um wieviel der Signal-Rauschabstand am Ausgang schlechter (geringer) ist als am Eingang
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A

## Slide 94
LNB, Low-Noise-Block
In einer Satellitenempfangsanlage verstärkt der LNB das Empfangssignal und mischt es auf eine niedrigere Frequenz, bei der die Kabeldämpfung dann deutlich geringer ist. Somit ist es möglich, z. B. beim Empfang eines 10GHz-Signals auch bei längeren Kabeln die Kabeldämpfung ggf. zu vernachlässigen.
Die Steuerung der Polarisation eines LNB erfolgt über eine Gleichspannung, die über ein Bias-T in die Koaxleitung eingespeist wird. Wird diese Spannung z. B. von 12V auf 18V erhöht, schaltet der LNB die Polarisation um.
Gesamtverstärkung des Sendezweiges:
Eingangspegel: -5dBm, Ausgangspegel: + 43dBm
Verstärkung (Differenz von Ausgangs- zu Eingangspegel):
43dBm - (-5dBm) = 48dB
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Bildquelle: BNetzA

## Slide 95
Verstärker im C-Betrieb, Frequenzvervielfachung
Verstärker im C-Betrieb erzeugen grundsätzlich den größten Oberschwingungsanteil (im Vergleich zu A- , B- oder AB-Betrieb). Sie eignen sich daher für den Aufbau von Frequenzvervielfacherstufen: Das Signal wird durch die nichtlineare Kennlinie im C-Betrieb verzerrt und anschließend die gewünschte Oberwelle ausgefiltert.
Die Schaltung sollte gut abgeschirmt sein, um unerwünschte Abstrahlungen zu minimieren.
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Bildquelle: BNetzA
Erzeugung von 144MHz mit einem 12MHz Quarzoszillator:
Nutzung mehrere hintereinandergeschalteter Vervielfacherstufen (Verdoppler / Verdreifacher):
12 MHz * 2 * 2 * 3 = 144 MHz
1
2
Quarzoszillator
2 Verdoppler
1
2
1
3
G
Verdreifacher

## Slide 96
SSB-Sender
Prinzip-Aufbau eines SSB-Senders:
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Bildquelle: BNetzA
Quarzfilter als Bandpass für das gewünschte Seitenband
Oft variables LC-Filter als Pi-Filter zur frequenzabhängigen Transformation der Senderausgangsimpedanz auf die Antenneneingangsimpedanz und zur Unterdrückung von Oberwellen

## Slide 97
SSB-Sender
Anstelle zweier Seitenbandfilter (LSB, USB) ist es oft geeigneter, nur ein Quarzfilter zu nutzen und dafür den Oszillator entsprechend umzuschalten:
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Bildquelle: BNetzA
Balancemischer
8,9970MHz
8,9985MHz
9,0000MHz
9,0030MHz
LSB: NF = 9,0015MHz - 9,0000 MHz = 1,5 kHz
die NF-Mittenfrequenz ist also 1,5 kHz
USB: LO = 9,0000MHz - 1,5kHz = 8,9985MHz
1,5kHz
9MHz
9,0015MHz
1,5kHz
9,0030MHz
9,0000MHz
8,9985MHz
1,5kHz
9,0000MHz
8,9970MHz
LSB
USB

## Slide 98
SSB-Sender
Modulator zur Erzeugung von AM-Signalen mit Trägerunterdrückung:
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Bildquelle: BNetzA
Mit R1 und C1 kann die Trägerunterdrückung nach Betrag und Phase eingestellt werden

## Slide 99
Konverter
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Ein Konverter setzt ein Sende- oder Empfangssignal auf eine andere Frequenz um.
Ist die Bandbreite des Empfangsfrequenzbereichs größer, als der Empfänger unterstützt, so muss der Oszillator im Konverter ggf. entsprechend umschaltbar aufgebaut werden.
Bildquelle: BNetzA
45,333MHz
45,556MHz
Schalterstellung 1:
  45,333 MHz * 9 = 407,997 MHz  ~ 408 MHz
  28 MHz + 408 MHz = 436 MHz
  30 MHz + 408 MHz = 438 MHz
Schalterstellung 2:
  45,556 MHz * 9 = 410,004 MHz  ~ 410 MHz
  28 MHz + 410 MHz = 438 MHz
  30 MHz + 410 MHz = 440 MHz

## Slide 100
Das elektrische Feld
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
+
-
d
U
U
Elektrische Feldstärke zwischen den Platten: E = ----
d
Einheit: V / m
Feldlinien eines homogenen elektrischen Feldes
Beispiel 9V-Blockbatterie:
Spannung: 9V
Polabstand: 6mm
Elektrische Feldstärke zwischen den Batteriepolen:
E = 9V / 6mm = 1500 V/m
Wiederholung E

## Slide 101
Das magnetische Feld um einen stromdurchflossenen Leiter
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Feldlinien des magnetischen Feldes
(Bei einem gestreckten Leiter: konzentrische Kreise um den Leiter)
Rechte-Hand-Regel:
Zeigt der Daumen der rechten Hand in Stromrichtung,
so zeigen die gekrümmten Finger die Richtung der
magnetischen Feldlinien an
+
-
U
I
Wiederholung E

## Slide 102
Das magnetische Feld in einer Spule
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Feldlinien eines homogenen magnetischen
Feldes (im Spuleninnern)
I (Strom)
Magnetische Feldstärke eines Leiters: H = ---- ------------------
l (Draht-Länge)
Einheit: A / m
I * N (Strom) * (Windungszahl)
Magnetische Feldstärke in einer Spule: H = ------ -----------------------------------------
l (mittlerer Spulendrahtumfang)
I
Magnetische Flußdichte in einer Spule: B = µr * µ0 * H (Berücksichtigung der Permeabilität)
Wiederholung E

## Slide 103
Das elektromagnetische Feld
Gedankenspiel (Antenne als offener Schwingkreis):
Schwingkreis
Kondensatorplatten
auseinanderziehen
Spule strecken
Kondensatorplatten
verkleineren
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Magnetische Feldlinien (H-Feld)
Elektrische Feldlinien (E-Feld)
Wiederholung E

## Slide 104
Die Ausbreitung des elektromagnetischen Feldes
Wir erinnern uns:
Im Schwingkreis pendelte die Energie zwischen Spule und Kondensator
Magnetisches Feld und elektrisches Feld wechseln sich ab
Diese Vorgänge finden auch beim Speisen einer Antenne mit
Wechselstrom statt (durch einen einem Sender)
Während des Umpolens des elektrischen Feldes „schnüren sich die
geschlossenen elektrischen Feldlinien ab und werden von den nachfolgenden
Feldlinien von der Antenne weggedrückt“
Im ungestörten Fernfeld stehen E-Feld, H-Feld und
Ausbreitungsrichtung stehen jeweils senkrecht aufeinander
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Magnetische Feldlinien (H-Feld)
Elektrische Feldlinien (E-Feld)
Ausbreitungsrichtung (Pointingvektor)
Wiederholung E

## Slide 105
Antennenpolarisation
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Polarisationsangaben bei Antennen beziehen sich auf die Ausrichtung des erzeugten elektrischen Feldes. Referenz ist hierbei der Erdboden:
  Folglich sprechen wir von vertikaler Polarisation, wenn die Antenne senkrecht auf dem Boden steht und entsprechend die Feldlinien des E-Feldes von unten nach oben verlaufen
  Laufen die Feldlinien des E-Feldes parallel zur Erdoberfläche, sprechen wir von horizontaler Polarisation
  Bei mechanisch einfach gestreckten Antennen entspricht die Polarisation der Orientierung des strahlenden Elementes
Beispiele:
vertikal
horizontal

## Slide 106
Zirkulare Polarisation
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Werden vertikal und horizontal polarisierte Yagi-Antennen miteinander gekoppelt gemeinsam gespeist, so ergibt sich bei geeignetem Aufbau durch die Überlagerung beider Wellen eine zirkulare Polarisation (rechts- oder linksdrehend).
Damit zirkulare Polarisation entsteht, muss bei einer der Antennen die Welle um l/4 verzögert werden.
Dies kann erfolgen durch:
Einfügen einer Viertelwellenverzögerungsleitung
Mechanisches Verschieben beider Antennen um l/4 zueinander
Zirkulare Polarisation ist nur auf höheren Frequenzen üblich und wird in der Regel im KW-Bereich nicht genutzt
Bildquelle: BNetzA

## Slide 107
Der Feldwellenwiderstand
Analog zu R = U / I gibt es auch für die elektrische Feldstärke und die magnetische Feldstärke einen mathematischen Zusammenhang: Z0 = E / H
Die elektrische und die magnetische Komponente des elektromagnetischen Feldes sind im Fernfeld durch den Feldwellenwiderstand des Freiraums miteinander verknüpft
Im freien Raum ergibt sich dieser aus der Permeabilitäts- und Dielektrizitätskonstanten und es gilt:
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A

## Slide 108
Berechnung der Ersatzfeldstärke im Fernfeld
Reaktives Nahfeld (rechtliche Festlegung) bis d = l / 2p
Strahlendes Nahfeld bis d = 4 * l
Darüber hinaus: Fernfeld d > 4 * l
PEIRP steht dabei für die Strahlungsleistung und d für den Abstand zum Sender. Die Strahlungsleistung ergibt sich aus der Sendeleistung (an der Antenne) und dem Antennengewinn (gegenüber einem Isotropenstrahler)
  Annahme: die Sendeleistung wird vollständig ins Feld abgestrahlt (keine Verluste, keine Reflexion)
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A

## Slide 109
Wellenlänge und Antennengeometrie (Dipol)
Erinnerung:
Polarisation: vertikal horizontal
Der Dipol

Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
l / 2
Halbwellendipol, l/2-Dipol
Verteilung von U, I
Halbwellenresonanz

## Slide 110
Der l / 2-Dipol
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Spannungsbauch an den Enden, Spannungsknoten im Einspeisepunkt
Strombauch im Einspeisepunkt (Mitte), Stromknoten an den Enden
   stromgespeist, niederohmig (ca. 40 - 90 W, von Aufbauhöhe über Boden abhängig)
  ca. 65-75 W in einer Höhe von einer Wellenlänge über Boden
Der Fußpunktwiderstand (Eingangswiderstand) zeigt sich bei Resonanz im Wesentlichen als Wirkwiderstand
Wird der l/2-Dipol unterhalb seiner Grundfrequenz betrieben, so ist die Fusspunktimpedanz kapazitiv, wird er oberhalb seiner Grundfrequenz betrieben, so ist die Fusspunktimpedanz induktiv.
l / 2
Halbwellendipol, l/2-Dipol
Verteilung von U, I

## Slide 111
Verkürzungsfaktor
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Bei der mechanischen Realisierung von Antennen ist ein Verkürzungsfaktor zu berücksichtigen, da sich die Antenne nicht im idealen Raum befindet und weil sie nicht unendlich dünn ist.
Kapazitive Einflüsse der Umgebung und der Durchmesser des Strahlers verlängern die Antenne elektrisch.
Der Verkürzungsfaktor ist das Verhältnis der Ausbreitungsgeschwindigkeit entlang der Leitung zur Ausbreitungsgeschwindigkeit im Vakuum
Für KW-Drahtantennen ergibt sich ein Verkürzungsfaktor von ca. 0,95 (= 95%) (bei üblichen Drahtstärken für Kurzwellen-Drahtantennen)
Die Mechanische Länge berechnet sich dann nach: lmechanisch = 0,95 * l / 2

## Slide 112
Skin-Effekt
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Mit zunehmender Frequenz verlagert sich der Elektronenstrom mehr und mehr hin zur Oberfläche eines Leiters (Skin = hier Außenhaut).
Durch den Skin-Effekt verringert sich der für den Stromfluss wirksame Querschnitt und der ohmsche Verlustwiderstand steigt an.
Insbesondere bei sehr hohe Frequenzen sollten Oberflächen daher besonders leitfähig ausgeführt werden.
Da für den Stromfluß ohnehin hauptsächlich die Leiteroberfläche relevant ist, kann im Antennenbau anstelle von massiven Leitern auf dünnwandige und somit leichte Rohre zurückgegriffen werden.
Feld-Eindringtiefe:
Abfall auf 1/e ≈ 37%
Frequenz | Eindringtiefe
50 Hz | 9,38 mm
500 Hz | 2,97 mm
5 kHz | 938 µm
50 kHz | 297 µm
500 kHz | 93,8 µm
5 MHz | 29,7 µm
50 MHz | 9,38 µm
500 MHz | 2,97 µm
5 GHz | 938 nm
Beispielwerte
für Kupfer:
Quelle der Werte: Wikipedia

## Slide 113
Verlängerungsspule, Verkürzungskondensator
Verlängerungsspule:
  eine mechanisch zu kurze Antenne kann durch eine Spule elektrisch verlängert werden
  Wirksamkeit der Spule im Strombauch größer als im Stromknoten
Verkürzungskondensator:
  eine mechanisch zu lange Antenne kann durch einen Kondensator elektrisch verkürzt werden
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
lmech < l / 2
l = l / 2

## Slide 114
Dachkapazität
Dachkapazität:
  eine mechanisch zu kurze Antenne kann durch eine Dachkapazität elektrisch verlängert werden
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
lmech < l / 2
l = l / 2

## Slide 115
Abstrahlcharakteristik (Horizontaldiagramm, Azimutaldiagramm)
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Dipol
(horizontal polarisiert)
Groundplane
(von oben)
Dipol
(vertikal polarisiert)

## Slide 116
Yagi-(Uda-)Antenne
Benannt nach den Japanern Yagi und Uda
Dipol ergänzt um Reflektor und Direktor (oft mehrere)
Richtwirkung durch Überlagerung der Phasen aus induktivem bzw. kapazitivem Verhalten der gekoppelten Elemente
Die Fusspunktimpedanz ist abhängig von den Abständen zwischen Reflektor, Strahler und den Direktoren
Je mehr Elemente die Yagi-Antenne hat, desto kleiner ist ihr Öffnungswinkel, desto höher ist ihr Gewinn
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Hauptabstrahlrichtung
Dipol / Erreger
(gespeistes Element)
Reflektor
Direktoren
Abstrahlcharakteristik
Beispiel zeigt eine 6-Element Yagi

## Slide 117
Halbwertsbreite, Vor-/Rückverhältnis
Halbwertsbreite/Öffnungswinkel ist der Winkel, bei dem beidseitig der Hauptstrahlrichtung die Leistung auf die Hälfte und dementsprechend die Feldstärke auf das 0,7-fache abgesunken ist (-3dB)
Das Vor-Rückverhältnis ist der Quotient aus Leistung in Hauptstrahlrichtung und Leistung in entgegengesetzter Richtung:
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Öffnungswinkel 56°
E/Emax
PVor
PRück
P/Pmax
0,5
350°
340°
330°
10°
20°
30°
1
0,7

## Slide 118
Antennengewinn
Dipol gegenüber Isotropenstrahler:
  gDipol = 10 * lg ( PD / Pi ) = 2,15 dBi
Yagi gegenüber Dipol:
  gYagi = 10 * lg (PV / PD )= y,yy dBd
Yagi gegenüber Isotropenstrahler:
  gYagi = 10 * lg (PV / Pi )= x,xx dBi = (y,yy + 2,15) dBi
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
1
P/Pmax
PV
PD
Pi
Isotropenstrahler
Dipol
Yagi
Wiederholung E

## Slide 119
Parabolantenne / Parabolspiegel
Eine Parabolantenne zeichnet sich durch eine Reflektorfläche aus, dessen Form dem Ausschnitt eines Paraboloiden entspricht
Im Brennpunkt des Parabolspiegels befindet sich der Erreger, dies kann z. B. ein Dipol, eine Helix oder eine Hornantenne sein
Oft werden sogenannte Offsetspiegel genutzt. Der Ausschnitt des Paraboloiden ist dabei so gewählt, dass der Erreger außerhalb des Strahlengangs liegt und somit keine Abschattungen verursacht.
Gewinnberechnung einer Parabolantenne:
    d: Durchmesser des Parabolspiegels
    h: Wirkungsgrad
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Offsetspiegel

## Slide 120
ERP, EIRP
Addition aller Verluste im Pfad: 2,5dB + 0,5dB + 3dB = 6dB
Leistung an Punkt P3 beträgt also P3 = PS - 6dB = 25W
ERP (Effective Radiated Power) ist die mit dem Gewinn gegenüber Dipol multiplizierte Sendeleistung
EIRP (Equivalent Isotropic Radiated Power) ist die mit dem Gewinn gegenüber Isotropenstrahler multiplizierte Sendeleistung
Berücksichtigung Antennengewinn 10dBd  P4(ERP) = P3 + 10dB = 250W (ERP)
Umrechnung ERP in EIRP: P4(EIRP) = P4(ERP) * 1,64 = 410W (EIRP)
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
145.500
PS = 100W
g = 10dBd
ERP/ EIRP
12,5m RG58 (20dB/100m @145MHz)
 Kabeldämpfung 2,5dB
70m Aircell plus (4,3dB/100m @145MHz)
 Kabeldämpfung 3dB
Steckerübergang (Übergangsverlust 0,5dB)
P3
P4
(Anmerkung: Symmetrierglied wird
hier zur Vereinfachung nicht betrachtet)
Wiederholung E

## Slide 121
Faltdipol, Quad, Delta-Loop
  Dipol Faltdipol Quad-Antenne Delta-Loop
60..75 W 240..300 W
Drahtlänge l Drahtlänge l Drahtlänge l
alle Bänder VHF/UHF
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
l / 2
l / 2
l / 4
Wiederholung E

## Slide 122
Symmetrische Speisung
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Die Spannung gegenüber Erde und der Strom ist in beiden Leitern gleich groß und an jeder Stelle gegenphasig.
Die symmetrische Speiseleitung (Paralleldrahtleitung) hat Vorteile gegenüber der unsymmetrischen:
  Sie hat eine geringere Dämpfung (da überwiegend Luft als Dielektrikum)
  Sie hat eine hohe Spannungsfestigkeit (durch den großen Abstand der beiden Leiter zueinander)
l / 2
Speisung über Zweidrahtleitung
Feederleitung („Hühnerleiter“)
symmetrisch
(horizontal polarisiert)
+V
-V

## Slide 123
Unsymmetrische Speisung
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Die unsymmetrische Speiseleitung (Koaxleitung) hat Vorteile gegenüber der symmetrischen:
  Sie ist geschirmt und vermeidet somit unerwünschte Abstrahlungen, daher werden im Amateurfunk bevorzugt hochwertige Koaxialkabel verwendet
l / 4
l / 4
+V
GND
Speisung über Koaxialkabel
unsymmetrisch
(vertikal polarisiert)

## Slide 124
Mantelwellen
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Werden z. B. symmetrische Antennen mit einer unsymmetrischen Leitung (Koaxkabel) gespeist, kann es zu sog. Mantelwellen kommen, es fließt ein Mantelstrom. In diesem Fall liegen Gleichtaktanteile vor. Dies kann zu unerwünschten Abstrahlungen und somit zu Störungen anderer Geräte führen.
Bei Yagi-Antennen kann dies aufgrund der unterschiedlichen Ströme in beiden Dipol- hälften zu Verformungen der Richtcharakteristik führen.
Um Mantelwellen zu vermeiden ist eine Transformation von symmetrisch nach unsym- metrisch mit einem Symmetrierglied (Balun) erforderlich. (Balun = balanced-unbalanced)
Durch Einflüsse der Umgebung (Bäume, Gebäude) und somit ungleichmäßiger Belastung beider Dipolhälften einer Yagi kann es trotz Verwendung eines Spannungs-Balun zum Auftreten von Mantelwellen kommen.
Mantelwellen lassen sich durch Aufwickeln des Koaxialkabels auf einen Ferritkern dämpfen. Die Anordnung wirkt hochohmig für Gleichtaktanteile und niederohmig für Gegentaktanteile.
Bildquelle: BNetzA

## Slide 125
Mehrbandantennen, Traps
Um eine Langdrahtantenne für mehrere Frequenzbänder nutzen zu können, können am Ende der jeweils benötigten Länge Sperrkreise (Traps) für das jeweilige Frequenzband eingefügt werden
Zu beachten: auf 15m wirken die Sperrkreise hier induktiv, verlängern also die Antenne elektrisch, weshalb die mechanische Länge für 15m kürzer ist als l / 2
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
l / 2 für 10m-Band
Sperrkreis
28MHz (10m)
Sperrkreis
28MHz (10m)
l / 2 (elektrisch) für 15m-Band
Zeichung nicht maßstabsgetreu
Sperrkreis-Dipol

## Slide 126
KW-Antennen
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Zeppelin-Antenne
Bildquellen: BNetzA
G5RV-Antenne
Windom-Antenne
endgespeiste (resonante) Antenne

## Slide 127
Spezialanwendungen
Einen besonders flachen Abstrahlwinkel erhält man mit Vertikalantennen deren Länge 5/8l beträgt. Da die Fusspunktimpedanz in dem Fall jedoch nicht mehr rein reell ist, muss eine entsprechende Impedanzanpassung vorgenommen werden.
Um z. B. für Notfunkverbindungen eine Raumwellenausbreitung möglichst ohne tote Zone um den Sendeort herum zu erreichen, wird auf KW eine annähernd senkrechte Abstrahlung mit NVIS-Antennen genutzt.
Hierzu werden die horizontalen Antennendrähte in einer Höhe von maximal 0,25 Wellenlängen über Grund aufgespannt. (NVIS = Near Vertical Incident Skywave)
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A

## Slide 128
Gefahrenhinweise
Die Enden eines l / 2-Dipol befinden sich im Spannungsbauch, es treten hier bei hohen Sendeleistungen entsprechend hohe Spannungen auf:
 Berührschutz, Isoliereier zum Abspannen nutzen
Die Ströme in Antennen können bei hohen Sendeleistungen sehr groß werden:
 auf Strombelastbarkeit der Konstruktion achten (z.B. Verlängerungsspulen)
 auf gut leitende Verbindung an Kontaktstellen achten
In langen (gegen Erde) isolierten Antennendrähten baut sich mitunter eine hohe statische Ladung auf:
 geerdete Antennenkonstruktionen bevorzugen
 statische Ladung hochohmig abführen
Blitzschutzmaßnahmen beachten
Mastabspannungen, Kabel-Stolperfallen, Windlasten, Sicherheitsabstände, Bauvorschriften, …
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Wiederholung E

## Slide 129
Hochfrequenzeigenschaften von Leitungen
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Wellenwiderstand (im Amateurfunk genutzte Werte bei Koaxialkabeln: 25W, 50W, 60W, 75W, 90W)
Kabeldämpfung:
  abhängig vom verwendeten Dielektrikum, üblich sind PTFE(Teflon), Voll-PE, PE-Schaum
  sinkt, je höher der Luftanteil im Dielektrikum ist, z. B. PE-Schaum statt Voll-PE
  sinkt mit größerem Kabeldurchmesser (Abstand der Leiter)
  frequenzabhängig, wird oft angegeben in dB/100m
Verkürzungsfaktor:
  Durch das Dielektrikum ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit in Leitungen kleiner als im Freiraum. Daher ist bei der Ermittlung von mechanischen Längen einer elektrischen Leitungslänge ein Verkürzungsfaktor kv zu berücksichtigen:
  Bei Polyethylen (PE) als Dielektrikum beträgt der Verkürzungsfaktor kv = 0,66
  Bei Luft als Dielektrikum beträgt der Verkürzungsfaktor kv = 1 (keine Verkürzung)

## Slide 130
Der Wellenwiderstand von Leitungen
Der Leitungswellenwiderstand ergibt sich aus dem Induktivitäts- und Kapazitätsbelag:
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
a = Abstand der Leiter
d = Leiterdurchmesser
D = Durchmesser Außenleiter (innen)
d = Durchmesser Innenleiter

## Slide 131
Anpassung, SWR
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Von Anpassung sprechen wir, wenn Eingang und Ausgang einer Leitung mit einer Impedanz entsprechend des Leitungswellenwiderstandes abgeschlossen sind.
Ein Maß für die Fehlanpassung ist das SWR (Standing Wave Ratio), das mit einem SWR-Meter gemessen wird.
Das SWR ergibt sich aus Z1 / Z2 wobei Z1 der jeweils höhere Wert beider beteiligten Impedanzen ist. Somit kann das SWR Werte von 1 (reflexionsfrei) bis unendlich (Totalreflexion) annehmen.
Bei einem SWR von 3 werden 25% der vorlaufenden Leistung reflektiert, d. h. nur 75% der Leistung können z. B. von der Antenne abgestrahlt werden.
Um die Anpassung einer Antenne zu messen, sollte das SWR-Meter zwischen Antennenleitung und Antenne eingeschleift werden.
Wird es am Senderausgang angeschlossen, so zeigt es einen um die Kabeldämpfung verfälschten Wert an.
  (auf der Skala des nebenstehend gezeigten Messgerätes steht fälschlicherweise die 0 als unterster Skalenwert)
Foto: Martin Triebke

## Slide 132
SWR-Meter
Das Stehwellenmessgerät (SWR-Meter) misst und vergleicht die Ausgangsspannungen zweier in die Leitung eingeschleifter Richtkoppler, die in gegensätzlicher Richtung betrieben werden.
Bei Fehlanpassung ergeben sich durch Summation der Spannungen der hin- und rücklaufenden Welle stehende Wellen auf der Leitung
Das SWR berechnet sich wie folgt:
, wobei Z1 der jeweils höhere Wert beider Impedanzen ist
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Uhin
Urück
Uhin + Urück
Urück
Uhin
Urück
Reflexionsstelle
Bildquelle: BNetzA

## Slide 133
Anpassung, SWR
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Um eine Sendeantenne an einen Transceiver anzupassen, wird oft ein Pi-Filter genutzt. Neben der Anpassung der Impedanzen wird durch den Einsatz auch die Unterdrückung von Oberwellen verbessert.
In modernen Transceivern mit Autotuner wird beim Abstimmvorgang zwischen verschiedenen Spulen und Kondensatoren umgeschaltet, bis ein günstiges SWR für die Betriebsfrequenz erreicht wird. Auch wenn diese Autotuner oft in der Lage sind, Antennen mit einem SWR von 3 noch anzupassen, ist Vorsicht geboten, denn es könnten Fehler im Aufbau vorliegen.
Beispiel:
Bildquelle: BNetzA
TRX
ANT
Leitungsdämpfung 3dB
10W
Der TRX zeigt ein SWR von 3 an, d.h. 25% der abgegebenen Leistung kommen zurück.
Dies ergibt sich z. B. schon aufgrund der Kabeldämpfung (2x 3dB), wenn keine Antenne angeschlossen ist, oder ein Kurzschluss am Leitungsende vorliegt (Totalreflexion).
2,5W
5W
(Antenne defekt, Leerlauf oder Kurzschluss)

## Slide 134
Die Lecherleitung
Verlustlose Leitung, entweder im Kurzschluß oder Leerlauf betrieben
Es erfolgt somit Totalreflektion am Leitungsende
Leerlauf erzwingt am Leitungsende ein Stromknoten:
Kurzschluß erzwingt am Leitungsende ein Spannungsknoten:
Jeweils um l / 4 versetzt sehen die Verhältnisse umgekehrt aus:
    Aus einem Kurzschluß wird ein Leerlauf und umgekehrt  Transformationsleitung
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Verteilung von U, I
auf der Leitung
l / 4
l / 2
l / 4
l / 2

## Slide 135
Die Lecherleitung
Betrachtet man jeweils l/4-lange Leitungsstücke, so wirkt:
  Die am Ende offene Leitung am Eingang wie ein Serienresonanzkreis
  Die am Ende geschlossene Leitung am Eingang wie ein Parallelresonanzkreis
Eine l/4-lange Leitung transformiert die Verhältnisse:
    Aus einem Kurzschluß wird ein Leerlauf und umgekehrt
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A

## Slide 136
l/4-Leitungstransformation
Mit Leitungen einer Länge von ungradzahlig Vielfachen von l/4 können Impedanzen einfach transformiert werden:
Berechnung der benötigten Leitungsimpedanz der Transformationsleitung:
Achtung: Bei der mechanischen Leitungslänge den Verkürzungsfaktor berücksichtigen
Praktische Anwendung:
  Bei Speisung von parallel geschalteten Antennen
  Niederohmige Speisung von Ganzwellendipolen
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
TRX, Z1
Antenne, Z2
l = l/4, ZLeitung

## Slide 137
Symmetrierung
Bei Anschluß einer symmetrischen Antenne (z. B. Dipol) über ein koaxiales Kabel muss ein Symmetrierglied genutzt werden, um z. B. Mantelwellen zu vermeiden
Balun (balanced unbalanced)
Zusätzlich erfolgt über das gewählte Windungsverhältnis eine Impedanztransformation:
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
symmetrisch
symmetrisch
unsymmetrisch
unsymmetrisch

## Slide 138
Phasenverschiebung
Mit einer zusätzlichen definierten Kabellänge kann gegenüber einem gleichen Referenzpunkt eine Phasenverschiebung des Signals vorgenommen werden.
Die zu wählende Kabellänge ist von der Betriebsfrequenz und der gewünschten Phasenverschiebung abhängig: l = 2 * p = 360°
Somit kann mit Hilfe einer l/4-Leitung eine Phasenverschiebung von 90° bzw. mit einer l/2-Leitung eine Phasenverschiebung von 180° (=gegenphasig) erreicht werden.
Bei der Berechnung der mechanischen Länge der Leitung muss der Verkürzungsfaktor berücksichtigt werden.
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A

## Slide 139
l/2-Umwegleitung
Eine l/2-Leitung (hier als l/2-Umwegleitung bezeichnet) kann genutzt werden, um z. B. einen Schleifendipol (240W, symmetrisch) an eine Koaxleitung (60W, unsymmetrisch) anzuschließen: Die eine Seite des Dipols wird direkt an den Innenleiter der Koaxleitung angeschlossen, die andere über eine dazwischen geschaltete l/2-Leitung (Parallelschaltung beider Dipolhälften mit Phasenverschiebung für eine Hälfte). Der Schirm der Koaxleitung wird jeweils mit dem Massepunkt des Schleifendipols verbunden.
Gegen Masse hat jeder Anschluss des Schleifendipols 120W. Die l/2-Umwegleitung bewirkt hier 180°-Phasendrehung, die Impedanz am Eingang der Leitung bleibt dabei erhalten (1:1). Am Anschluß der Antennenleitung erfolgt eine phasenrichtige Parallelschaltung von 2x120W gegen Erde, womit eine Ausgangsimpedanz von 60W und somit Anpassung erreicht wird.
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Bildquelle: BNetzA

## Slide 140
Amplitudenmodulation
Die Amplitude einer sinusförmigen HF-Schwingung wird durch ein NF-Signal zeitlich verändert.
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
ûT
  ûT * cos(wTt)
Modulationsgrad (Angabe in %): M = ûmod / ûT
Um sog. „Splatter“ zu vermeiden, sollte der Modulationsgrad unter 100% liegen
ûT
ûmod
0%
unmodulierter
Träger
ca. 10%
100%
>100%
Übermodulation
Bildquellen: BNetzA
Bildquelle: BNetzA
AM-Modulator:
  ûmod * cos(wmodt)
ûmod

## Slide 141
Amplitudenmodulation, DSB, SSB
Ist ûmod = 0, so wird nur der Träger ausgesendet
Bandbreite AM: B = 2 * fNF (mit fNF = höchste Modulationsfrequenz)
Bandbreite SSB: B = fNFmax - fNFmin
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
  ûT * cos(wTt)
  ûmod * cos(wmodt)
fT
fmod
fT + fmod
fT - fmod
U
Oberes
Seitenband
U
BSSB
Unteres
Seitenband
BAM
ca. 0.3 – 2.7 kHz

## Slide 142
Frequenzmodulation
Änderung der Trägerfrequenz im Rhythmus der NF (Modulationsfrequenz)
Lautstärkeinformation wird durch die Größe der Trägerfrequenzauslenkung übertragen
Die Trägerfrequenzauslenkung wird Hub (DfHF) genannt
Der typische Spitzenhub eines NBFM-Signals im 12,5kHz-Raster beträgt 2,5kHz
Modulationsindex M = DfHF / fNF
Vereinfachte Formeln für die belegte Bandbreite:
  B = 2 * DfHF + 2 * fNFmax
  B = 2 * DfHF (für M > 2)
  B = 2 * fNFmax (für M < 0,5)
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
fHF
U
fNF
Hub
Bildquelle: BNetzA
Modulator zur Erzeugung
frequenzmodulierter Signale
(Oszillator mit
Kapazitätsdiode)
Hubbegrenzung und Hubeinstellung

## Slide 143
Spektrum der Frequenzmodulation
…sin(sin(…))…  Besselfunktion Jn(M)
Berechnung des Spektrums:
  fT : J0(M)
  fT ± fNF : J1(M)
  fT ± 2*fNF : J2(M)
  fT ± 3*fNF : J3(M)
  …
Hubbestimmung mit dem Spektrumanalyzer:
  Modulationsfrequenz (fNF) solange (mit z. B. 3kHz beginnend) reduzieren, bis der Träger (blau) minimal wird
  Dort ist die 1. Nullstelle der Besselfunktion J0(M). Sie tritt beim Modulationsindex M=2,4 auf
  Aus der eingestellten Modulationsfrequenz (fNF) und M=2,4 kann nun der Hub berechnet werden: DfHF = M * fNF
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
fNF = 500Hz, DfHF = 1,5kHz  M = 3
Modulationsindex M
Signalamplitude
M=3
M=2,4
Besselfunktionen Jn(M)

## Slide 144
Modulationseigenschaften
Bei AM liegt die Lautstärkeinformation in der Amplitude, bei der FM dagegen in der Größe der Änderung der Trägerfrequenz
Daher ist der Empfang von FM gegenüber der AM unempfindlicher bzgl. Störquellen (z.B. Zündfunken im KFZ)
Umgekehrt können bei AM durch die Amplitudenschwankungen des Sendesignals auch Störungen in z.B. Audio-Verstärkern verursacht werden. Gleiches gilt analog dann auch für SSB und CW.
Bei der Phasenmodulation wird nicht die Trägerfrequenz variiert, sondern deren Phase. Auf Empfängerseite ist jedoch im Normalfall keine Unterscheidung zwischen Frequenz- und Phasenmodulation möglich
Die belegte Bandbreite ist gemäß AFuV die Frequenzbreite, bei der die unterhalb ihrer unteren und oberhalb ihrer oberen Frequenzgrenzen ausgesendeten mittleren Leistungen jeweils 0,5% an der gesamten mittleren Leistung betragen.
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A

## Slide 145
Sendeseitige NF-Aufbereitung
Um die NF-Bandbreite eines Mikrofonverstärkers zu begrenzen, sollte ein Bandpassfilter verwendet werden. Für die Verständlichkeit von Sprache ist der Frequenzbereich von 0,3 - 2,7 kHz üblicherweise ausreichend.
Bei einem SSB-Sender ermöglicht der Dynamik-Kompressor das verzerrungsarme Anheben der mittleren Sendeleistung. Der Dynamik-Kompressor selbst ist ein Sprachprozessor, der den Dynamikumfang der Modulation verringert. Bei zu hoher Kompression nimmt die Verständlichkeit des Audiosignals auf der Empfängerseite ab.
Eine individuelle Anpassung des Mikrofonfrequenzgangs an den Operator kann mit einem Equalizer vorgenommen werden.
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A

## Slide 146
Vergleich der genutzten Bandbreiten
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
f
BF3E
fTRX
Sprechfunk FM (ca. 12 kHz)
Sprechfunk AM (ca. 6 kHz)
Sprechfunk SSB (ca. 2,7 kHz)
Telegrafie CW (ca. 0,5 kHz)
BF3E = 2 * fHub + 2 * fNF,max
BA3E = 2 * fNF, max
f
BA3E
fTRX
f
BJ3E
fTRX
USB
LSB
BJ3E = fNF, max - fNF, min
BA1A = abhängig von Tastung (weich/hart)
f
BA1A

## Slide 147
AM-Demodulation
Hüllkurvendemodulator zur Demodulation von AM-Signalen:
  Das Gleichrichten des HF-Signals (Einweggleichrichter) und die anschließende Glättung bewirken die Rückgewinnung des in der Hüllkurve übertragenen Audiosignals. Über einen Koppelkondensator ausgekoppelt wird noch der im gleichgerichteten Signal enthaltene Gleichanteil entfernt. Dieser kann jedoch auch noch als Regelspannung (HF- und ZF-Verstärkerregelung) genutzt werden.
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Bildquellen: BNetzA
Ausgang für eine Regelspannung

## Slide 148
SSB-Demodulation
Produktdetektor zur Demodulation von SSB-Signalen:
Das ZF-Signal wird mit dem BFO-Signal auf die NF herunter gemischt.
Geeignete Durchlasskurve eines Empfangsfilters für SSB-Signale:
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Bildquellen: BNetzA
2,4kHz

## Slide 149
FM-Demodulation
Flanken-Diskriminator zur Demodulation von FM-Signalen:
  Das FM-ZF-Signal wird auf die Flanke eines Filters gegeben (Flanken-Diskriminator, z. B. leicht verstimmter ZF-Resonanzkreis), womit sich die Stärke des Ausgangssignals mit dem Frequenzversatz des FM-Signals verändert (FM AM). Anschließend kann das Signal analog zur AM weiterverarbeitet werden.
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
fHF
U
FM
Hub
amplitudenmodulierte ZF
Andere Möglichkeit der FM-Demodulation: PLL-FM-Demodulator
Bildquelle: BNetzA

## Slide 150
DSV Digitale Signalverarbeitung
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Der Begriff SDR (Software Defined Radio) deuted darauf hin, dass zumindest ein Teil der Signalaufbereitung in Software realisiert ist.
Voraussetzung für die digitale Signalverarbeitung (z. B. Filterung) ist es, dass das analoge Signal zunächst mit einem A/D-Umsetzer digitalisiert wird. Ggf. ist nach der digitalen Signalverarbeitung wieder ein D/A-Umsetzer erforderlich, wenn eine weitere Signalverarbeitung in einem analogen Schaltungsteil erfolgen soll.
Digitale Signalverarbeitung
A
A
D
D
A/D-Umsetzer
D/A-Umsetzer
Wiederholung E

## Slide 151
Digitale Signalverarbeitung
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
 | zeitkontinuierlich | zeitdiskret
wertkontinuierlich |  | 
wertdiskret |  | 
Quantisierung
Quantisierung
Sampling
Sampling
Bildquellen: BNetzA
1V
2V
2,9V
3,1V
1V
2V
3V
001
010
011
000
111
110
101
-1V
2s
4s
000, 001, 010, 011, 011, 011, 010, 001, 000, …
Samplerate: z. B. 1 Sample/s

## Slide 152
Analog-Digital-Umsetzer (A/D-Umsetzer)
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Das Sampling und die Quantisierung wird mit einem A/D-Umsetzer durchgeführt.
Die Abtastrate (Samplingrate) des A/D-Umsetzer legt dabei fest, wie viele Abtastungen des Analogsignals je Zeiteinheit erfolgen. Dabei ist zu beachten, dass das Abtasttheorem eingehalten wird:
Die Abtastrate muss größer sein, als das Doppelte der maximale Frequenz im abzutastenden Signal:
Bei Nichtbeachtung des Abtasttheorems kommt es zum sog. Alias-Effekt:
fAbtast > 2 * fSignal, max
bei zu kleiner Abtastrate (rote Abtastpunkte auf dem blauen, abzutastenden Signal) ließe sich durch diese Abtastpunkte auch eine von der blauen abweichende „falsche“ Kurve mit niedrigerer Frequenz rekonstruieren.
Das Abtasttheorem bestimmt somit die für eine fehlerfreie Rekonstruktion eines Signal theoretisch notwendige minimale Abtastrate.
t
A
D

## Slide 153
Analog-Digital-Umsetzer (A/D-Umsetzer)
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Um Alias-Effekte zu vermeiden, ist ein entsprechender Tiefpassfilter (Anti-Alias-Filter) vor dem A/D-Umsetzer zu platzieren.
Der Durchlassbereich des Tiefpassfilters sollte unterhalb der halben Abtastrate des A/D-Umsetzers enden.
Anwendungsbeispiel im digitaler Direktempfänger:
Bildquelle: BNetzA
1: Antialiasing-Filter (Tiefpass)
2: Abtastratengenerator
3: Analog-Digital-Umsetzer
Beim Abtastgenerator ist zu beachten, dass dieser ein möglichst geringes Taktzittern (Jitter) hat, da sonst ein zusätzliches Rauschen im Abtastergebnis entsteht.
Empfangsantenne
Anti-Alias-Filter
Bildquelle: BNetzA

## Slide 154
Digital-Analog-Umsetzer (D/A-Umsetzer)
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Um aus digitalen Signalen wieder das Analogsignal zu rekonstruieren, wird ein Digital-Analog-Umsetzer benötigt, dem ein Rekonstruktionsfilter (Tiefpass) nachgeschaltet wird. Bzgl. des Durchlassbereichs des Tiefpassfilters gilt wie beim Anti-Alias-Filter, dass dieser unterhalb der halben Abtastrate der Signale enden sollte.
D
A
Rekonstruktionsfilter
Bildquelle: BNetzA

## Slide 155
Eigenschaften von A/D- bzw. D/A-Umsetzern
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Quantisierungsfehler:
  Da A/D-Umsetzer bei der Quantisierung nur eine begrenzte Anzahl diskreter Werte zur Verfügung haben besteht eine Differenz zwischen dem analogen und dem im digitalen dargestellten Wert, diese Differenz wird Quantisierungsfehler genannt.
Auflösung:
  Die Auflösung eines A/D- bzw. D/A-Umsetzers gibt an, wie viele Bit bei der Quantisierung genutzt werden. Daraus ergibt sich auch die Anzahl der Spannungsstufen, die für die Quantisierung genutzt werden.
  Die Stufenanzahl ergibt sich wie im folgenden Beispiel: Der Umsetzer hat 8 bit Auflösung  Anzahl der Stufen = 28 = 256
  Aus der Anzahl der Stufen lässt sich auch die Schrittweite zwischen den Spannungsstufen berechnen, wenn der Wertebereich vorgegeben ist:
  Beispiel: Wertebereich für einen 10 bit-Umsetzer sei 0-1V
  10 bit Auflösung  210 Stufen = 1024 Stufen
  1V / 1024 Stufen = 0,97mV pro Stufe, also ca. 1mV pro Stufe

## Slide 156
Digitale Übertragungsverfahren
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Zur Übertragung von digitale Daten können unterschiedliche Modulationsverfahren angewendet werden:
Unmodulierter Träger:
ASK (Amplitude Shift Keying, Amplitudenumtastung):
Bildquellen: BNetzA
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
Phasenänderung
eingetragene Zustände 1 und 0 nur beispielhaft
PSK (Phase Shift Keying, Phasenumtastung):
FSK (Frequency Shift Keying, Frequenzumtastung):

## Slide 157
Digitale Übertragungsverfahren
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Statt bei ASK nur zwei Amplitudenzustände könnte man auch mehrere Amplitudenstufungen nutzen. Bei zwei Stufen steht jede Stufe für 1 Bit.
Bei 4 Stufen, könnte jede Stufe/jeder Zustand ( =Symbol) die Information von 2 Bit tragen:
Man könnte aber auch vier unterschiedliche Phasenstufen nutzen (QPSK, Quadrature-Phase-Shift-Keying):
Bildquelle: BNetzA
11
00
10
11
01
hier werden nun 2 Bit
pro Symbol übertragen
11
00
10
11
01
auch hier werden nun 2 Bit
pro Symbol übertragen
Phase 45°
Phase 135°
Phase 225°
Phase 315°

## Slide 158
Digitale Übertragungsverfahren
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Wie lassen sich definierte Amplituden- und Phasenzustände realisieren: Lösung IQ-Modulator
Durch Summation zweier um 90° phasenverschobener Signale variabler Amplitude, lässt sich ein Ausgangssignal mit definierter Amplitude und Phasenlage erzeugen: I(t) * sin(wt) + Q(t) * sin(wt+90°) = A * sin(wt+j)
Haben I(t) und Q(t) jeweils nur zwei Amplitudenzustände, so bleibt die Amplitude A stets gleich  QPSK
I
Q
j
1
0
1
0
11
01
00
10
In-Phase data
Qudrature data
0°
90°
+
Q
I
11
00
10
11
01
Phase 45°
Phase 135°
Phase 225°
Phase 315°
1100101101…
…
Verarbeitungsrichtung
10110…
10011…
seriell -> parallel-Wandlung
A
Hinweis:
hier wird der
Zustand „1“ als +1V
und der
Zustand „0“ als -1V
dargestellt

## Slide 159
Betrachtung Abtasttheorem beim IQ-Modulator
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Angenommen ein Datenstrom besteht aus einem I- und Q-Anteil mit jeweils 48000 Samples/s.
Es ergibt sich daraus ein Gesamtdatenstrom von 96000 Samples/s.
Entsprechend dem Abtasttheorem (fAbtast > 2 * fSignal, max) ist somit die höchste abtastbare Frequenz bzw. abtastbare Bandbreite 48 kHz
Bezogen auf eine Mittenfrequenz ergibt dies somit einen abbildbaren Bereich von -24 kHz … +24 kHz.
0°
90°
+
Q
I
48000 Samples/s
48000 Samples/s
96000 Samples/s
f
B = 48kHz
fc
fc - 24 kHz
fc + 24 kHz

## Slide 160
Digitale Übertragungsverfahren
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
BPSK = Binary-Phase-Shift-Keying
  Es werden nur zwei Phasenzustände genutzt, folglich ist mit jedem Symbol (Zustand) nur ein Bit übertragbar
QPSK = Qadrature-Phase-Shift-Keying
  Es werden vier Phasenzustände genutzt, folglich sind mit jedem Symbol (Zustand) zwei Bit übertragbar
QAM = Qadrature-Amplitude-Modulation
  Gegenüber QPSK werden nun auch die Amplituden von I(t) und Q(t) mehrstufig genutzt, wodurch sich mehr Bit pro Symbol übertragen lassen (z. B. 4 Bit/Symbol bei 16-QAM)
Symbolrate und Datenrate:
  Die Symbolrate beschreibt die Anzahl der in einer Zeiteinheit übertragenen Symbole und wird in Baud (Bd) angegeben, während die Datenrate die Anzahl der in einer Zeiteinheit übertragenen Bit beschreibt und in bit/s angegeben wird. Werden z. B. bei einer Symbolrate von 23,4 Bd jeweils zwei Bit pro Symbol übertragen, so beträgt die resultierende Datenrate 46,8 bit/s. Somit ist bei BPSK Symbol- und Datenrate identisch, während bei QPSK die Datenrate den doppelten Wert der Symbolrate hat.
I
Q
16-QAM:

## Slide 161
OFDM
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Statt nur einen Träger für die Datenübertragung zu nutzen, kann der Datenstrom auch auf mehrere benachbarte Träger verteilt werden. Die Abstände der Träger zueinander müssen geschickt gewählt werden, dass es nicht zu gegenseitigem Übersprechen kommt.
Dieses Verfahren nennt man orthogonale Frequenzmodulation (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing).
Je höher die Symbolrate pro Träger, desto größer müssen die Abstände zueinander sein. Oft wählt man eine kleine Symbolrate pro Träger und dafür aber eine höhere Anzahl von Trägern, die dadurch dichter zusammen liegen können.
Der Vorteil dieses Verfahrens ist, dass bei redundanter Datenübertragung und schmalbandiger Störungen von nur einzelnen Trägern dennoch eine fehlerfreie Übertragung der Information möglich ist.
Ein weiterer Vorteil in der geringeren Symbolrate pro Träger liegt darin, dass die Dauer einzelner Symbole länger ist und es somit im Falle von zeitlichen Verschiebungen (z. B. durch Mehrwegeausbreitung) zu weniger Signalüberlagerungen (Intersymbolinterferenz) kommt.

## Slide 162
Digitale Signalverarbeitung, Sendepfad
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Quellencodierer, Quellencodierung:
  Um das Frequenzspektrum möglichst effizient nutzen zu können, werden die Nutzdaten komprimiert. Dabei werden Redundanzen (z. B. Wiederholungen) oder Irrelevanzen (weniger wichtige Informationsteile) aus dem Datenstrom entfernt und somit die Datenmenge reduziert. (vgl. MP3, MPEG-4, JPG)
Kanalcodierer, Kanalcodierung:
  Um die automatische Erkennung oder Korrektur von Übertragungsfehlern zu ermöglichen wird dem Datenstrom bewusst systematische Redundanz hinzugefügt (z. B. Wiederholungen oder Prüfsummen).
Mapper, Mapping:
  Für die Übertragung werden die binären Daten auf Symbole abgebildet (z. B. Amplitude und Phase für QAM)
0101
01
Quellencodierer:
Reduktion der Daten
Kanalcodierer:
Hinzufügen von Redundanz
01
01+01
Mapper:
binärer Daten auf Symbole abbilden
01

## Slide 163
Digitale Signalverarbeitung, Empfangspfad
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
De-Mapper, De-Mapping:
  Die für die Übertragung genutzten Symbole werden auf binären Daten abgebildet
Kanaldecodierer, Kanaldecodierung:
  Die redundante Information wird genutzt, um Übertragungsfehler zu korrigieren, bzw. Prüfsummen werden genutzt, um Fehler zu erkennen (ermöglicht das nochmalige Anfordern der Daten).
Quellendecodierer, Quellendecodierung:
  Die Daten werden dekomprimiert.
01+01
01
Quellendecodierer:
Dekomprimieren der Daten
Kanaldecodierer:
erkennen und korrigieren von Fehlern
01
0101
De-Mapper:
Symbole auf binäre Daten abbilden
01

## Slide 164
Digitale Signalverarbeitung, Blockschaltbilder
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Sendezweig Empfangszweig
Bildquellen: BNetzA

## Slide 165
Digitale Signalverarbeitung
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
FFT, Fast Fourier Transformation:
  Die FFT ist eine schnelle mathematische Methode, um ein Frequenzspektrum aus zeitdiskreten Signalen zu berechnen. Dies ermöglicht z. B. die Darstellung der Frequenzbelegung als Wasserfalldiagramm aus den digitalisierten Empfangssignalen.
FIR-filter (Finite Impluse Response filter), IIR-filter (Infinite Impluse Response filter):
  FIR- und IIF-Filter sind digitale Filter. Im Gegensatz zu Filtern in analogen Signalpfaden mit konventionellen Bauteilen, wird hier die Filtercharakteristik über Verrechnung des digitalisierten Signals in mathematischen Operationen dargestellt.
Latenzzeit:
  Während analoge Operationen in Echtzeit erfolgen, entstehen bei der Verarbeitung digitaler Signale je nach Rechenaufwand zeitliche Verzögerungen zwischen Eingangs- und Ausgangssignal. Diese Laufzeit bzw. Verzögerung des Signals wird Latenzzeit genannt.
Synchronisation:
  Unter Synchronisation bei der Übertragung von Daten versteht man die zeitliche Übereinstimmung zwischen Sender und Empfänger

## Slide 166
Shannon-Hartley-Gesetz
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Das Shannon-Hartley-Gesetz bestimmt für einen Übertragungskanal mit gegebener Bandbreite die höchste theoretisch erzielbare Datenrate in Abhängigkeit vom Signal-Rausch-Verhältnis.
Bei einem Signal-Rausch-Verhältnis von 0dB entspricht die Bandbreite genau der maximal erreichbaren Datenrate in bit/s.
Ist die zu übertragende Datenraten in bit/s höher, als die zur Verfügung stehende Bandbreite in Hz, so ist ein sehr viel höheres Signal-Rausch-Verhältnis erforderlich.
Durch Absenken der Datenrate lässt sich bei geringer Bandbreite eine Übertragung auch noch bei extrem schlechtem Signal-Rausch-Verhältnis realisieren.
Da auf Kurzwelle nur kleine Bandbreiten möglich sind, werden hohe Datenübertragungsraten nur auf den höher frequenten Amateurfunkbändern genutzt, wo ausreichend Bandbreite zur Verfügung steht.

## Slide 167
Fehlererkennung, Fehlerkorrektur
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
CRC, Cyclic Redundancy Check, zyklische Redundanzprüfung:
  CRC ist ein Prüfsummenverfahren zur Fehlererkennung in Datenblöcken variabler Länge.
FEC, Forward Error Correction, Vorwärtsfehlerkorrektur:
  Die FEC ist ein Fehlerkorrekturverfahren, bei dem durch redundant übertragende Information Übertragungsfehler erkannt und ohne Rückfrage korrigiert werden können. Werden in einem Datenübertragungsverfahren ohne FEC Übertragungsfehler erkannt (z. B. durch CRC), so kann eine Fehlerkorrektur nur durch erneute Übertragung der fehlerhaften daten korrigiert werden.
Parity Bit:
  Das Paritätsbit ist ein Ergänzungsbit, um die Anzahl der mit Bits mit Wert „1“ (inklusive des Paritätsbit) in einem Datenpaket als gerade oder ungerade zu kennzeichnen.
  Man spricht von…
    …gerade (even), wenn die Anzahl der Bits mit Wert „1“ (inkl. Paritätsbit) im Datenpaket gerade ist
    …ungerade (odd), wenn die Anzahl der Bits mit Wert „1“ (inkl. Paritätsbit) im Datenpaket ungerade ist.
  Durch das Parity Bit lässt sich nur eine ungerade Anzahl fehlerhafter Bits erkennen

## Slide 168
Innenwiderstand von Spannungsquellen
Ersatzschaltbild einer Spannungsquelle
Mit zunehmender Entladung einer Batterie steigt ihr Innenwiderstand
Spannungsquellen sollten einen möglichst niedrigen Innenwiderstand haben
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A

UZelle = 1,5V
Rinnen
Ui
ILast
RLast
ULast
AAA
1,5V
RLast

## Slide 169
Innenwiderstand von Stromquellen
Ersatzschaltbild einer Stromquelle
Stromquellen sollten einen möglichst hohen Innenwiderstand haben
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
IQuelle
Rinnen
ILast
RLast
ULast
Iinnen

## Slide 170
Leistungs-/Spannungs-/Strom-Anpassung
Für Leistungsanpassung muss der Lastwiderstand identisch dem Innenwiderstand der Quelle sein: RL = Ri
Für Spannungsanpassung muss der Lastwiderstand möglichst groß gegenüber dem Innenwiderstand der Spannungsquelle sein: RL >> Ri
Für Stromanpassung muss der Lastwiderstand möglichst klein gegenüber dem Innenwiderstand der Stromquelle sein: RL << Ri
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Rinnen
RLast
Rinnen
RLast

## Slide 171
Akkumulatoren
Bei vielen portablen Geräten (z .B Handfunkgerät) kommen Akkus als Spannungsversorgung zum Einsatz.
Die Nennkapazität eines Akkus wird in Ah (Amperestunden) oder mAh angegeben, die wirklich nutzbare Kapazität kann mit der Alterung eines Akkus abnehmen.
Eine Reihenschaltung von Akkus erhöht nur die zur Verfügung stehende Spannung, nicht jedoch die nutzbare Kapazität:
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
6 Akkus mit je 2 V und 10 Ah in Reihe:
Gesamtwert der Anordnung:
Spannung: 6 x 2 V = 12 V
Kapazität: 10 Ah

## Slide 172
Akkumulatoren
Die speicherbare Energie eines Akkus wird in Wh (Wattstunden) angegeben. Sie ergibt sich aus der Kapazität und der Spannung des Akkus
  Beispiel: 12V-Akku mit 5Ah Kapazität: E = 12 V * 5 Ah = 60 VAh = 60Wh
Über die auf einem Akku angegebene Nennkapazität kann berechnet werden, wie lange ein Gerät mit diesem Akku (in zuvor voll geladenem Zustand) betrieben werden kann.
  Beispiel: Akku mit 60 Ah Nennkapazität, der mit einem Strom von 0,8 A auf 10% seiner Kapazität entladen werden soll:
    Nutzbare Kapazität = 60 Ah - 10 % = 60 Ah - 6Ah = 54 Ah
    Entladedauer: t = 54 Ah / 0,8 A = 67,5 h  67 Stunden und 30 Minuten
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A

## Slide 173
Einwegegleichrichter
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Im unbelasteten Fall lädt sich der Kondensator auf die anliegende Spitzenspannung auf:
Für die Spannungsfestigkeit des Kondensators sollte noch ein Sicherheitsaufschlag berücksichtigt werden.
Für einen Sicherheitsaufschlag von z. B. 20% gilt dann (100% + 20% = 1,2)
Für die Spannungsfestigkeit der Diode muss hier berücksichtigt werden, dass diese für mindestens den doppelten Wert von US ausgelegt sein muss, da sich im Sperrzustand die Spannungen der der Trafowicklung Trafo und des bereits geladenen Kondensators dann addieren.
Bildquelle: BNetzA

## Slide 174
Brückengleichrichter, Vollweggleichrichter
Durch das „Hochklappen“ der unteren Halbwelle liegt am Ausgang der Brückengleichrichter- bzw. Vollweggleichrichterschaltung die doppelte Eingangsfrequenz an.
Durch die Nutzung eines Kondensators am Ausgang kann zwar die Spannung geglättet werden, dennoch verbleibt durch den Entladevorgang des Kondensators eine gewisse Restwelligkeit.
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Ue
Ua
+
-
~
~
t
Ue
Ua
-
~
~
+
t
Brückengleichrichter
Vollweggleichrichter
Bildquelle: BNetzA

## Slide 175
Spannungsregler
Mit Linearspannungsreglern lässt sich eine variable Eingangsspannung mit nur wenigen Bauelementen auf eine konstante Ausgangsspannung stabilisieren.
Auch mit Zenerdioden lässt sich eine Spannungsregelung aufbauen:
Die Eingangsspannung muss stets größer sein als die gewünschte Ausgangsspannung.
Die Spannungsschwankung am Ausgang beträgt nahezu null Volt.
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Bildquelle: BNetzA
UA = UZ – UBE = 5,6V -0,6V = 5V
Bildquellen: BNetzA
UBE = 0,6V
UZ = 5,6V
UE
UE

## Slide 176
Schaltnetzteile
Vorteile gegenüber konventionellen Netzteilen:
- höhere Wirkungsgrad (weniger Verlustleistung) - leichteres Gewicht, geringeres Volumen
Nachteil:
Die Schaltfrequenz, die vom Impulsbreitenmodulator (Block E) erzeugt wird und als unerwünschtes Signalspektrum in einem Amateurfunkempfänger einstrahlt, kann die Ursache dafür sein, dass im Empfangsspektrum z. B. Störsignale in einem Abstand von 120kHz feststellbar sind.
Um die Verbreitung dieser Störungen über das Stromversorgungsnetz zu verringern, könnte das folgende Filter im Netzeingang des Schaltnetzteil genutzt werden:
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Bildquelle: BNetzA
Bildquelle: BNetzA

## Slide 177
Bias-T
Oft wird direkt hinter einer Empfangsantenne mit einem sogenannten Mastvorverstärker das Empfangssignal verstärkt, um zu vermeiden, dass es durch die Kabeldämpfung auf dem Weg zum Empfänger zu einer deutlichen Verschlechterung des Signal-Rausch-Verhältnisses kommt.
Um zu vermeiden, dass hierfür zusätzliche Spannungsversorgungsleitung zum Mastvorverstärker installiert werden müssen, erfolgt die Versorgung über den Innenleiter des Koaxialkabels. Zur Einspeisung und Auskopplung der Spannung wird ein sog. Bias-T eingesetzt.
Der Kondensator C1 dient hier dabei zur Trennung der Gleichspannung vom Empfängereingang.
Bzgl. Der Dimensionierung der Spule ist deren Strombelastbarkeit zu beachten. Diese ergibt sich aus der Stromaufnahme des zu versorgenden Mastvorverstärkers.
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Bildquelle: BNetzA

## Slide 178
Störungen elektronischer Geräte
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Was sind Störungen?
  Jedes betriebene elektrische Geräte strahlt elektromagnetische Energie ab, gewollt oder ungewollt
  Bei „ungewollt“ kann die Ursache in einem Gerätedefekt liegen oder es sind z.B. unvermeidbare Nebeneffekte der Hauptfunktion, die man versucht auf ein Minimum zu reduzieren
  Sowohl die gewollten als auch die ungewollten Abstrahlungen können in anderen Geräten wiederum deren Hauptfunktion beeinträchtigen, was wir als Störung wahrnehmen
Man spricht von Einströmungen, wenn Hochfrequenz über Leitungen oder Kabel in ein Gerät gelangt und von Einstrahlungen, wenn Hochfrequenz über ungenügend abgeschirmte Gehäuse direkt in die Elektronik gelangt.
Auch die Aussendung des reinen Nutzsignals kann in benachbarten Empfängern durch Übersteuerung eine störende Beeinflussung haben. Um die Störwahrscheinlichkeit zu reduzieren sollte daher die genutzte Sendeleistung auf das für eine sichere Kommunikation erforderliche Minimum eingestellt werden. Das empfiehlt sich in Ballungsgebieten besonders während der abendlichen Fernsehstunden.
Wiederholung E

## Slide 179
Störungen elektronischer Geräte
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Unerwünschte Aussendungen (Nebenausstrahlungen) eines Senders sind auf das geringst mögliche Maß zu beschränken und dürfen bestimmte Grenzwerte nicht überschreiten:
Frequenzbereich | Erforderliche Dämpfung unerwünschter Aussendungen (gegenüber der maximalen PEP) | Alternativ zulässige maximale Leistung unerwünschter Aussendungen
0,15 – 1,7 MHz | 60 dB | 0,25 µW
1,7 – 35 MHz | 40 dB | 0,25 µW
35 – 50 MHz | 40 dB + 129,1 * lg ( f[MHz] / 35 ) | 0,25 µW
50 – 1000 MHz | 60 dB | 0,25 µW
1 – 40 GHz | 50 dB | 1 µW
Quelle: BNetzA, Verfügung Nr. 33/2007 Amateurfunk; Richtwerte für unerwünschte Aussendungen gemäß § 16 Abs. 4 Satz 2 der Amateurfunkverordnung (AFuV)
Wiederholung E

## Slide 180
Störungen elektronischer Geräte
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Falls nachweislich Störungen über das Stromversorgungsnetzwerk in Geräte eindringen, kann der Einbau eines Netzfilters erforderlich sein, beispielsweise wenn Störungen am Fernsehempfänger eines Nachbarn trotz abgezogener TV-Antenne auftreten und diese zeitlich mit den Übertragungen des Funkamateurs zusammenhängen, könnte als ein erster Schritt ein Netzfilter im Netzkabel des Fernsehgerätes (möglichst nahe am Geräte) vorgesehen werden.
Folgendes Filter könnte vor einem Netzanschluß eingeschleift werden, um darüber fließende HF-Ströme wirksam zu dämpfen:
Bildquelle: BNetzA

## Slide 181
Störungsursachen
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
In einem NF-Verstärker (z. B. HiFi-Anlage) erfolgt häufig eine unerwünschte Gleichrichtung von HF-Signalen an einem Basis-Emitter-Übergang. Besonderes Potential zu solchen Störungen haben Übertragungsverfahren mit variabler HF-Amplitude wie z. B. SSB (Einseitenband) oder CW (Morsetelegrafie).
Übersteuerung einer Vorstufe oder z. B. eines unselektiven Verstärkers durch einen (starken) Sender in unmittelbarer Nähe zum gestörten Gerät.
Direkteinstrahlung eines starken HF-Signals z. B. unmittelbar in die ZF-Stufe eines Rundfunkempfängers
In digitalen Rundfunkempfängern (z. B. DAB+) äußern sich störende Beeinflussungen dadurch, dass der Empfänger akustische Störgeräusche oder Fragmente erzeugt oder sogar komplett stumm schaltet. In analogen Rundfunkempfängern kann das Empfangssignal durch Störungen verzerrt oder bis zur Unverständlichkeit beeinflusst werden.

## Slide 182
Reduktion von Störungen
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Störungen kann auch schon durch Berücksichtigung geeigneter Maßnahmen im Schaltungsdesign verringert werden:
  Die Wirksamkeit einer HF-Erdung über eine niedrige Impedanz sicherstellen
  Die Leiterplatte z. B. eines digitalen Eigenbau-Funkempfängers in einem geerdeten Metallgehäuse unterbringen
  um HF-Spannungen abzublocken, Keramikkondensatoren einsetzen
  Vermeidung von Empfangsstörungen durch Mantelwellen (Mantelwellensperre), alternativ ist auch der Einbau eines Trenntrafos in die Empfangsantennenleitung möglich

## Slide 183
Störungen elektronischer Geräte
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Wird eine Antenne mit hohem Gewinn (z. B. Yagi) im 70cm-Band auf eine in unmittelbarer Nachbarschaft befindliche terrestrische Fernsehempfangsantenne gerichtet, so kann dies im Sendefall zur Übersteuerung des Fernsehempfängers führen, was man am Rückgang dessen Empfindlichkeit erkennen kann.
Hochfrequenzströme koppeln auch in das 230V-Versogungsnetz ein, wenn z. B. Kurzwellenantennen in der Nähe und parallel zu 230V-Wechselstromleitungen verlaufen. Insbesondere in Häuserzeilen (Reihenhaus) sollte der Antennendraht daher rechtwinklig zur Häuserreihe aufgespannt werden)
Um die Störwahrscheinlichkeit im eigenen Haus zu verringern, empfiehlt es sich, für Sendeantennen eine separate HF-Erdleitung zu verwenden
Insbesondere Kleinleistungsgeräte mit empfindlicher Elektronik (z. B. LED-Lampen mit Netzanschluss) zeigen merklich störende Beeinflussungen durch Aussendungen eines Amateurfunksenders
Auch bei ausgeschalteten Stereoanlagen können Einstrahlungen Geräusche aus den Lautsprechern hervorrufen. Ursache ist hier die Gleichrichtung starker HF-Signale in der NF-Stufe der Stereoanlage
Wiederholung E

## Slide 184
Störungen elektronischer Geräte
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Um Kurzwellensignale zu dämpfen, kann ein Hochpassfilter (ab 40 MHz) vor den Antennenanschluß eines UKW-, DAB- oder Fernsehempfängers eingeschleift werden und zusätzlich je eine hochpermeable Ferritdrossel vor alle Leitungsanschlüsse der gestörten Geräte.
Kommt es zu Störungen eines DVB-T2-Fernsehempfängers (z. B. durch Übersteuerung) aufgrund eines in der Nähe zur TV-Antenne befindlichen 144 MHz-Senders, so lassen sich die Störungen möglicherweise beheben durch ein Hochpassfilter (ab 460 MHz, um die 3. Harmonische von 144 MHz auch zu unterdrücken) im Antennenzuführkabel des Fernsehempfängers. Die Einfügedämpfung von eingeschleiften Filtern sollte im Durchlassbereich möglichst gering sein (max. 2-3 dB)
Beim Verlegen von Antennenspeiseleitungen innerhalb von Gebäuden sollten diese zur Begrenzung von Störwahrscheinlichkeiten geschirmt sein.

## Slide 185
Störungen elektronischer Geräte
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Mögliche Maßnahmen:
  geschirmte Lautsprecherleitungen einsetzen, um HF-Einstrahlung in die NF-Endstufe der Stereoanlage zu reduzieren
  geschirmte Leitungen für Türsprechanlagen einsetzen
  Abschirmgehäuse möglichst als geschlossenes Metallgehäuse
  Geeignete Filter in Zuleitungen gestörter Geräte einfügen, z. B. Hochpassfilter am Fernsehempfängerantenneneingang, um KW-Sendesignal-Einkopplung zu verringern, Außenantenne statt Zimmerantenne bei gestörtem Fernsehempfänger
  Mantelwellendrossel im ein Fernseh-Antennenzuführungskabel zur Unterdrückung von Gleichtakt-HF-Störsignalen
Störungen können z. B. auch durch Intermodulation hervorgerufen werden. Dabei entstehen Phantomsignale, die bei Abschalten von beteiligten Mischfrequenzen verschwinden. Auch korrodierte Anschlüsse können in Sendernähe unerwünschte Mischprodukte erzeugen.
Im Falle von nachbarschaftlich gemeldeten Störungen den zeitlichen Zusammenhang mit den eigenen Amateurfunkaussendungen überprüfen und ggf. Hilfe bei der Störungsbeseitigung anbieten.
Schlagen alle Bemühungen fehl, hervorgerufene Störungen zu verringern, kann die BNetzA um Prüfung der Gegebenheiten gebeten werden.
Wiederholung E

## Slide 186
Unerwünschte Aussendungen
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
unerwünschte Aussendungen am Senderausgang unter Einbeziehung ggf. verwendeter Zusatzgeräte (SWR-Meter, Tiefpassfilter, …) messen.
Bei FM (z. B. mit AFSK) kann die Bandbreite reduziert werden, indem der NF-Pegel, bzw. der Frequenzhub abgesenkt wird.
Bei SSB-Betrieb können Nachbarfrequenzstörungen minimiert werden, wenn die Übertragungsbandbreite auf 2,7kHz begrenzt wird. Die höchste zu übertragende NF-Frequenz sollte dazu unter 3 kHz liegen. Weitere Ursachen für Nachbarfrequenzstörungen in SSB können eine Übersteuerung der Leistungsverstärker oder eine zu hohe Mikrofonverstärkung sein.
Eine mangelhafte Frequenzstabilität kann zu Aussendungen außerhalb der zulässigen Bandgrenzen führen
Bei digitalen Betriebsarten (FT8, PSK31, …) darauf achten, dass die ALC (Automatische Pegelregelung) nicht eingreift und das Signal verzerrt, was zu Störungen auf Nachbarfrequenzen führen kann. Ggf. dazu den NF-Pegel am Funkgeräteeingang reduzieren.

## Slide 187
Unerwünschte Aussendungen
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Um Störungen durch Oberwellen zu vermeiden, sollte der Träger einer hochfrequenten Schwingung sinusförmig sein. Evtl. dennoch auftretende Harmonische können mit Oberwellenfiltern reduziert werden.
Im nebenstehenden Oszillogramm ist zu erkennen, dass ein Verstärker offensichtlich übersteuert wird und in die Begrenzung geht. Durch die dadurch nicht mehr sinusförmige Wellenform steigt der Oberwellenanteil an.
Oberschwingungen z. B. eines Einseitenbandsenders können mit einem entsprechenden Ausgangsfilter unterdrückt werden. Prinzipiell eignen sich dafür Tiefpass- oder Bandpassfilter. Um jedoch auch evtl. vorhandene Subharmonische, unerwünschte Mischprodukte eines Mischers oder Oszillatorsignalreste zu unterdrücken, ist hier ein Bandpassfilter zu bevorzugen.
Um die Abstrahlung einer spezifischen Harmonischen wirkungsvoll zu begrenzen, kann am Senderausgang ein entsprechender Sperrkreis eingesetzt werden.
Bildquelle: BNetzA

## Slide 188
Parasitäre Schwingungen
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Neben Harmonischen können auch noch weitere störende Signale auftreten, die keinen festen Bezug zur Betriebsfrequenz haben. Diese können durch parasitäre Schwingungen hervorgerufen worden sein.
Auch Eigenschwingungen von Verstärkern können zu parasitären Schwingungen führen, wenn z. B. das Ausgangssignal auf den Eingang rückkoppelt. Daher sollten Ein- und Ausgangsschaltungen gut voneinander entkoppelt sein z. B. durch gute Abschirmung der einzelnen Stufen.
Treten z. B. in einem HF-Verstärker beim Abstimmen sprunghafte Schwankungen in der Ausgangsleistungsanzeige auf, könnten parasitäre Schwingungen durch Ursache dafür sein.
Weitere unerwünschte Effekte können durch die Eigenresonanz von HF-Drosseln als Nebenresonanz in HF-Schaltungen auftreten. Bei reellen Spulen ergibt sich aus den sich gegenüberliegenden Drahtwindungen auch eine kapazitiv wirkende Anordnung, die gemeinsam mit der eigentlichen Spule einen Schwingkreis bildet. Spulen sollten daher nur deutlich unterhalb ihrer Eigenresonanzfrequenz ( Datenblatt) eingesetzt werden.

## Slide 189
Störeffekte vermeiden
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Durch Aufstecken einer Ferritperle auf die Emitterzuleitung des Endstufentransistors kann z. B. bei einem VHF-Sender mit kleiner Leistung die Entstehung parasitärer Schwingungen wirksam unterdrückt werden.
Eine zu hoch eingestellte Mikrofonverstärkung kann bei einem SSB-Sender zusätzliche Nebenprodukte erzeugen, die als unerwünschte Ausstrahlungen dann Störungen hervorrufen können.
Bei Telegrafie (CW) kann eine „harte“ Tastung Tastenklicks hervorrufen (steile Signalflanken resultieren in einem hohen Oberwellenanteil). Eine weiche Tastung führt zu den geringsten Störungen und ist daher zu bevorzugen:
Störsignale auf der Spannungsversorgung einer HF-Endstufe resultieren in einer zusätzlichen Modulation der Amplitude (AM) des abgestrahlten Signals.
Bildquellen: BNetzA
„harte“ Tastung
„weiche“ Tastung

## Slide 190
HF-Tastkopf
Wird genutzt bei Abgleicharbeiten an HF-Schaltungen oder z. B. um mit einem Digitalmultimeter die Senderausgangsleistung über die Anzapfung einer künstlichen Antenne (Dummy Load) zu ermitteln.
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
45W
5W
50W-Dummy Load mit Anzapfung
Bildquelle: BNetzA
UF = 0,23 V
U = 15,3 V
Pin = ?
UE

## Slide 191
HF-Leistungsmessung
Weitere Tastköpfe zur HF-Leistungsmessung:
Bei der Leistungsmessung ist die Belastbarkeit der Eingangswiderstände zu berücksichtigen. Ggf. muss ein Dämpfungsglied (z. B. 20dB) vorgeschaltet werden.
Für eine genaue Messung der HF-Leistung müssen ggf. Korrekturwerte für die Schaltung, die aus einer Kalibrierung stammen, berücksichtigt werden
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Bildquelle: BNetzA
Bildquelle: BNetzA

## Slide 192
Einfacher Feldstärkeanzeiger
Gleichrichtung des elektrischen Feldes
Ausrichtung parallel zur Antenne
In einfacher Form nur für relative, nicht frequenzselektive Messungen
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A

## Slide 193
Frequenzzähler
Ermittelt die Anzahl von Signal-Pulsen innerhalb einer definierten sogenannten Torzeit
temperaturstabilisierte Quarzbasis nutzen (Genauigkeit erhöhen)
  Noch höhere Genauigkeiten werden durch Nutzung von Quarzöfen oder GPS-Synchronisation erreicht
Wird eine größere Torzeit genutzt, so kann eine höhere Auflösung erreicht werden:
  Torzeit 1s: Auflösung 1Hz, Torzeit 10s: Auflösung 0,1Hz
Nur für Messung der Frequenz von unmodulierten Signalen geeignet
  z. B. Frequenz eines CW-Senders (bei Dauerstrich) oder Trägerfrequenz eines FM-Senders (nur gedrückter Träger ohne Modulation)
Keine Prüfung von Harmonischen möglich
Um die Erzeugung von harmonischen in der Eingangsstufe des Frequenzzählers selbst zu vermeiden (Übersteuerung) sind ggf. geeignete Dämpfungsglieder vorzuschalten.
Für sehr hohe Frequenzen ist ggf. ein Vorteiler erforderlich
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A

## Slide 194
Oszilloskop
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Ein Oszilloskop dient der Darstellung von Signalen im Zeitbereich. Es lassen sich somit zeitliche Signalverläufe überprüfen wie z.B. die Hüllkurvenform eines HF-Signals oder auch Pulsbreiten messen.
Um z. B. sich kontinuierlich wiederholende Zeitverläufe als stehendes Bild darstellen zu können, benötigt ein Oszilloskop eine Triggereinrichtung.
Mit einem breitbandigen Oszilloskop kann die Ausgangsleistung (PEP) eines SSB-KW-Senders bestimmt werden. Dazu wird der Senderausgang mit einer künstlichen Antenne (50W-Dummy Load) abgeschlossen und das Signal mit einem 1:1-Tastkopf abgegriffen. Bei Aussteuerung des Senders mit einem Zweitonsignal (zwei unterschiedliche NF-Frequenzen gleicher Amplitude) ergibt sich dann folgendes Schwebungssignal im Oszillogramm:
Die Schwebung ergibt sich durch die Addition beider Signale, somit ist der Spitzenwert im Oszillogramm das Doppelte einer Einzelamplitude

## Slide 195
Harmonische, Oberwellen
Nicht-sinusförmige (periodische) Signale haben unterschiedlich ausgeprägte Oberwellenanteile
Harmonische sind ganzzahlige Vielfache (1, 2, 3, …) einer Frequenz
Merke: n-te Oberwelle = (n+1)-te Harmonische
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Darstellung der Amplituden
nicht maßstäblich!
Grundwelle = 1. Harmonische
2. Oberwelle = 3. Harmonische
4. Oberwelle = 5. Harmonische
…
Grundwelle = 1. Harmonische
1. Oberwelle = 2. Harmonische
2. Oberwelle = 3. Harmonische
…

## Slide 196
Harmonische, Oberwellen
Darstellung im Zeitbereich Darstellung im Frequenzbereich
(mit Oszilloskop und entsprechenden Bandfiltern) (mit Spektrumanalyzer)
Weißes Rauschen:
  Ist ein gleichmäßig über alle Frequenzen verteiltes Signal (Rauschen), somit ist auch die Leistung gleichmäßig verteilt, also proportional zur genutzten Bandbreite. Wird z.B. die Empfängerbandbreite von 2,5kHz auf 0,5kHz reduziert, verringert sich die der Rauschpegel um ca. 7dB
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
t
f
1
1/3
1/5
f
. . .
Amplitude
Amplitude
Darstellung der Amplituden nicht maßstäblich!

## Slide 197
VNA (Vektorieller Netzwerk Analysator)
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Mit einem VNA können Impedanzen (Wirk- und Blindwiderstände) und Anpassungen (Stehwellenverhältnisse) als Verlauf von Betrag und Phase über der Frequenz gemessen werden.
Es lassen sich somit Frequenzgänge von z. B. Filtern oder Verstärkern messen oder auch die genauen Resonanzfrequenzen und Impedanzen von Schwingkreisen oder Antennen bestimmen.
Funktionsweise:
Ein frequenzveränderliches HF-Signal (Sweepgenerator) wird z. B. auf den Eingang eines zu messenden Filters (Prüfling, DUT = Device Under Test) gegeben. Das vom DUT am Eingang reflektierte sowie das am Ausgang durch das DUT veränderte Signal wird bzgl. Amplituden- und Phasenveränderung analysiert.
Die durch das angeschlossene Messobjekt (DUT) veränderten Amplituden und Phasen des HF-Signals werden als Verläufe von z. B. Impedanz und Phasenwinkel, Wirk- und Blindanteil oder dem Stehwellenverhältnis grafisch dargestellt.

## Slide 198
VNA (Vektorieller Netzwerk Analysator)
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Kalibrierung:
Wichtig ist es, den VNA und den dazugehörigen Messaufbau vor einer Messung mit einem geeigneten Kalibrier-Kit zu kalibrieren:
  SOL(T)-Methode: SOL(T) = Short – Open – Load (– Through, nur wenn zwei Messports vorhanden sind)
Die Kalibrierung eines VNA lässt sich in den Betriebszuständen Kurzschluss, Leerlauf und Anpassung durch Ablesen des jeweiligen SWR überprüfen. Das SWR sollte bei Kurzschluss (Short) und Leerlauf (Open) den Wert unendlich und bei Anpassung (Load) den Wert 1 haben.

## Slide 199
Richtig messen
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Messungen erfolgen grundsätzlich derart, dass die Messung selbst den zu messenden Wert (möglichst) nicht beeinflusst.
Beispiele:
  Spannungsmessung: hochohmiges Messgerät (parallel geschaltet)
  Strommessung: niederohmiges Messgerät (in Reihe geschaltet)
  Messung der Frequenz von Oszillatoren
    Nicht direkt im Oszillator
    Nutzung von Impedanzwandlern (z. B. Pufferstufe)
    Tastköpfe mit Spannungsvorteilern (z. B. 10:1)
  Nutzung von Thermoumformern zur Messung der effektiven Leistung von modulierten Signalen (bis in den GHz-Bereich)
  Effekte von Leitungslängen berücksichtigen: Spannungsabfall, Impedanztransformation, …
  Grundregel zur Beurteilung von Störeinflüssen in HF-Aufbauten: „sehr klein gegenüber l/4“

## Slide 200
Schutz von Personen
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Der Funkamateur muss die grundlegenden Anforderungen zum Schutz von Personen einhalten.
Das AFuG beschreibt die Pflicht, die Einhaltung der Personenschutzgrenzwerte zu dokumentieren.
Bei Betrieb einer ortsfesten Amateurfunkstelle mit einer Strahlungsleistung von mehr als 10 Watt EIRP muss diese vor Betriebsaufnahme bei der zuständigen Außenstelle der BNetzA angezeigt und Berechnungsunterlagen und ergänzende Messprotokolle in Bezug auf die EMVU (Elektromagnetische Verträglichkeit in der Umwelt) dokumentiert werden. Die Dokumentation ist bei Änderungen zu aktualisieren und die Amateurfunkstelle dann erneut bei der BNetzA anzuzeigen.
Für die Angabe der Konfiguration im Rahmen des Anzeigeverfahren wird benötigt:
  Senderausgangsleistung, Verluste zwischen Senderausgang und Antenneneingang, Antennengewinn, Antennenhöhe, Abstrahlrichtung, Frequenz, Modulationsverfahren, standortbezogener Sicherheitsabstand
  Achtung: Bei der Berechnung des Sicherheitsabstands dürfen keine Korrekturabschläge berücksichtigt werden
Wiederholung E

## Slide 201
Schutz von Personen
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Die bereitzuhaltende Dokumentation ist der BNetzA nach Aufforderung vorzulegen
Die BEMFV (Verordnung über das Nachweisverfahren zur Begrenzung elektromagnetischer Felder) beschreibt unter dem „Anzeigeverfahren ortsfester Amateurfunkanlagen", dass der Funkamateur eigenständig sicherzustellen und dokumentieren kann, dass von seiner ortsfesten Amateurfunkstelle keine Gefährdung für Personen ausgeht.
Auf Antrag stellt die BNetzA eine Standortbescheinigung (kostenpflichtig) aus.
Befinden sich neben der Amateurfunkstelle weitere Funkanlagen, die eine Standortbescheinigung benötigen, kann auch für die Amateurfunkstelle eine Standortbescheinigung gefordert werden.
Bei Berechnung des Sicherheitsabstandes für den Personenschutz ist die EIRP die entsprechend über 6 Minuten gemittelte Leistung ( Reduzierungsfaktor). Achtung: Dies gilt nicht in Bezug auf z. B. Träger von Herzschrittmachern, hier müssen die Maximalwerte der Leistung angesetzt werden.
Wiederholung E

## Slide 202
Schutz von Personen
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Festgelegte Grenzwerte für den Schutz von Personen in elektromagnetischen Feldern sind von der Frequenz abhängig, da die Fähigkeit des Körpers, hochfrequente Strahlung zu absorbieren, frequenzabhängig ist.
Berechnung des Sicherheitsabstandes d:
Im Nahfeld kann diese vereinfachte Berechnung des Schutzabstandes nicht angewendet werden, da im Nahfeld die elektrische und magnetische Feldstärke keine konstante Phasenbeziehung zueinander aufweisen.  Nahfeldberechnung (Simulation) oder Feldstärkemessung nötig
Auch für Antennen, deren geometrische Abmessungen klein gegenüber der Wellenlänge sind, ist die vereinfachte Berechnung nicht anwendbar.  Nahfeldberechnung oder Feldstärkemessung nötig
Der Sicherheitsabstand muss bei Anwendung der Näherungsformel von jedem Punkt der Antenne eingehalten werden.
Hilfsmittel „Wattwächter“ zur Berechnung des Sicherheitsabstandes und Durchführung der Anzeige:
  https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/EMF/Standortbescheinigung/_functions/wattwaechter.html
Diese Näherungsformel gilt nur im Fernfeld:
d > l / (2 * p )

## Slide 203
Schutz von Personen
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Die Formel für den Sicherheitsabstand kann durch Umformen auch genutzt werden, …
  … um z. B. die Feldstärke in einer bestimmten Entfernung zur Antenne zu berechnen:
  … um z. B. die maximale Leistung zu bestimmen, mit der in einer vorgegebenen Entfernung zur Antenne eine definierte Feldstärke nicht überschritten wird:
leicht zu sehen: bei Verdopplung des Abstandes halbiert sich die Feldstärke

## Slide 204
Sicherheit
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Zum Schutz vor hohen Spannungen sollte bei der Fehlersuche in defekten Senderendstufen das Gerät zuvor vom Netz getrennt und die Netzteilkondensatoren über einen hochohmigen Widerstand entladen werden. Kondensatoren haben einen hohen Innenwiderstand und können daher den Ladezustand noch lange Zeit nach dem Trennen vom Netz aufrecht erhalten.
Aus Personenschutzgründen ist eine möglichst niederohmige Verbindung aller Potentialausgleichsanschlüsse der Geräte der Amateurfunkstelle anzustreben. Hierbei ist insbesondere auch zu beachten, dass bei ungünstigen Längen von Erdleitungen trotz gleichstrommäßiger Erdung am Leitungsende deutliche Hochfrequenzspannung anliegen kann (vgl. Leitungstransformation bei Länge l/4)
Bereits bei kleinen Sendeleistungen von wenigen Watt besteht Verletzungsgefahr durch hochfrequente Spannungen

## Slide 205
Remotebetrieb
Block 1: Computer oder Bedienteil (wandelt Audio- und Steuersignale in Datenpakete für die Übertragung im Netzwerk um)
Block 2: Computer oder Remote-Interface (wandelt Datenpakete aus dem Netzwerk in Audio- und Steuersignale für die Aussendung um)
Block 3: Transceiver (erzeugt den auszusendenden Hochfrequenzträger) und ggf. weitere Geräte (Verstärker, Tuner, Antennenrotor, …)
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Bildquelle: BNetzA

## Slide 206
Remotebetrieb
Bei Remote-Betrieb zu beachten:
  Kommt es zu Einstrahlung oder Einströmung durch eigene Aussendungen, kann dadurch der Transceiver oder die am Sendeort befindlichen Komponenten für die Fernsteuerung beeinträchtigt werden.
  Falls der Transceiver aufgrund einer Fehlfunktion nicht mehr reagiert (z. B. während der Aussendung im FM-Sprechfunk), so kann die Aussendung durch Fernabschaltung sofort beendet werden, wenn die Spannungsversorgung der Funkgeräte am Sendeort z. B. über eine IP-Steckdose erfolgt.
  Ein dauerhafter Sendebetrieb z. B. bei Ausfall der Verbindung zwischen Operator und Remote-Station kann durch Einsetzen eines Watchdog verhindert werden.
  Durch die Übertragung zwischen Operator und Remote-Station über ein Netzwerk kommen die Signale verzögert an. Diese Verzögerungszeit nennt man Latenz.
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A

## Slide 207
Die Ionosphäre (D- und E-Region)
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
D-Region
  Tagsüber in ca. 70-90km Höhe
  Wird durch starke UV- und Röntgenstrahlung beeinflusst
  führt tagsüber zu starker Dämpfung im 80m- und 160m-Band
E-Region
  Tagsüber in ca. 90-120km Höhe
  Sorgt während der Sommermonate gelegentlich für gute Ausbreitung im oberen KW-Bereich bis in den UKW-Bereich
  sporadic-E (lokal begrenzte ungewöhnlich hohe Ionisation)
  Aurora (Polarlicht)
  Max. Entfernung, die durch Reflexion an der E-Region erreicht werden kann: ca. 2200km
100
200
300
400
500
km
F2
F2
F2
F1
E
D
E
D
tagsüber
nachts
Sommer
Winter
Wiederholung E

## Slide 208
Die Ionosphäre (F1- und F2-Region)
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
F1-Region
  Im Sommer tagsüber in etwa 200km Höhe
  Bestimmend für die Fernausbreitung tagsüber im Sommer
  Für die Raumwellenausbreitung unerwünscht, da sie durch Absorption die Reflexion an der F2-Region behindert
F2-Region
  Im Sommer tagsüber in etwa 400km Höhe
  Bestimmend für die nächtliche Fernausbreitung (z. B. DX auf 80m)
  Maßgebend für Weitverkehrsverbindungen auf Kurzwelle
100
200
300
400
500
km
F2
F2
F2
F1
E
D
E
D
tagsüber
nachts
Sommer
Winter
Wiederholung E

## Slide 209
Solarer Flux, Sonnenaktivität
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Der solare Flux
  Ist ein Maß für die Energiestrahlung der Sonne gemessen bei 2,8Ghz (10,7cm)
  Werte über 100 führen zu einer starken Ionisierung der Ionosphäre und damit zu verbesserten Fernausbreitungsbedingungen auf den höheren Kurzwellenbändern
  Ist stark korrelierend mit der Sonnenfleckenrelativzahl
  erreicht bei niedriger Sonnenaktivität (Sonnenfleckenminimum) Werte um ca. 70, im Sonnenfleckenmaximum hingegen Werte um 200
Die Sonnenaktivität ist einem regelmäßigen Zyklus von ca. 11 Jahren unterworfen
Im Sonnenfleckenmaximum ist die Sonnenaktivität sehr hoch und führt zu stärkerer Ionisation der F-Region
Massiv erhöhte UV- und Röntgenstrahlung, z. B. hervorgerufen durch starke Sonneneruptionen, kann die D-Region derart beeinflussen, dass KW-Signale so massiv gedämpft werden, dass keine Ausbreitung über die Raumwelle mehr möglich ist

## Slide 210
Die Raumwelle
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
LUF: „Lowest Usable Frequency“, die niedrigste Frequenz, die für Verbindungen über die Raumwelle als noch brauchbar angesehen wird, hängt wesentlich ab vom Ionisierungsgrad der D-Schicht
MUF: „Maximum Usable Frequency“, die höchste Frequenz, die für Verbindungen über die Raumwelle als noch brauchbar angesehen wird, hängt wesentlich ab vom Ionisierungsgrad der F2-Schicht
Kritische Frequenz fK: höchste Frequenz, die bei senkrechter Abstrahlung gerade noch reflektiert wird
Die MUF wird berechnet nach dem Sekansgesetz für a > 40° : MUF = fK / sin a
Frequenzen etwas unterhalb der MUF sind für die Ausbreitung am günstigsten
 optimale Frequenz fopt = 0,85 * MUF
Bei der Refraktion (Brechung) der Raumwelle in der Ionosphäre wird die Polarisation der ausgesendeten Welle stets verändert.

## Slide 211
Begriffe zur Wellenausbreitung
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Tote Zone:
  Bereich, in dem die Bodenwelle nicht mehr und die Raumwelle noch nicht empfangen werden kann. Durch Sporadic-E wird auf höheren KW-Bändern die tote Zone reduziert oder verschwindet ganz
Feldstärkeschwankung (Fading):
  Tritt auf durch das Überlagern (Interferenz) von Signalen, die auf zwei unterschiedlichen Wegen zum Empfänger gelangen, z. B. Raum- und Bodenwelle
Backscatter (Rückstreuung):
  Wird eine Frequenz weit über der MUF genutzt, so kann es bei Inhomogenitäten in der Ionosphäre zu sogenanntem Backscatter kommen. Dies macht durch Flatterfading bemerkbar (schnelle unregelmäßige Feldstärkeschwankungen)
Mögel-Dellinger-Effekt:
  Totalausfall der Reflexion an der Ionosphäre (zeitlich begrenzt), z. B. als Folge einer starken Ionisierung der D-Schicht nach einem Flare (Sonneneruption)
Ionosphäre
Raumwelle
Raumwelle
Bodenwelle
Tote Zone

## Slide 212
Begriffe zur Wellenausbreitung
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Long path:
  Aufgrund der Ausbreitungsbedingungen ist es manchmal günstiger, eine Funkverbindung über den indirekten, längeren Weg durchzuführen. Die Antennenrichtung ist dann gegenüber dem direkten Weg um 180 verdreht.
Short skip:
  Sprungentfernungen von unter 1000 km, besonders möglich im 10m-Band durch Reflexion im sporadischen E-Bereich
Greyline:
  Dämmerungszone um die Tag-Nacht-Grenze herum. Spielt für die Kurzwellenausbreitung eine wesentliche Rolle. Ihr Verlauf verändert sich über die Jahreszeiten aufgrund der Erdneigung.
Für Weitverkehrsverbindungen oberhalb 30MHz (VHF/UHF) wird hauptsächlich die troposhärische Ausbreitung genutzt. Die Troposhäre ist der Teil der Atmosphäre, in dem die Wettererscheinungen stattfinden. Hier kommt es zu Beugung, Reflexion und Streuung der Wellen an Bereichen unterschiedlicher Dichte und Temperatur
Erde
direkter
Weg
indirekter
Weg
path)
(long
Screenshot von https://dr2w.de/dx-propagation
Wiederholung E

## Slide 213
Wellenausbreitung oberhalb 30 MHz
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Aurora (Polarlicht)
  Hervorgerufen durch das Eindringen geladener Teilchen von der Sonne in die Atmosphäre (E-Region) der Polregionen
  Ermöglicht beträchtliche Überreichweiten durch die Reflexion der Funkwellen an diesen stark ionisierten Bereichen
  Um Verbindungen über Aurora abwickeln zu können, muss die Antenne in Richtung der Polarregion (in Europa nach Norden) gedreht werden. Als Übertragungsverfahren eignet sich besonders CW. Die Signale haben dabei einen flatternden und verbrummten Ton.
Überreichweiten (Überhorizontverbindungen) können erzielt werden durch…
  …troposphärische Duct-Übertragung beim Auftreten von Inversionsschichten
  …Reflexionen der Funkwellen im VHF/UHF/SHF-Bereich an Flugzeugen: Aircraft-Scatter (AS)
  …Streuung von Mikrowellen (insbesondere im 3cm-Band) an Regen- und Gewitterwolken: Regenscatter (Rainscatter)

## Slide 214
Technische Kenntnisse E
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
A
Danke für die Aufmerksamkeit
Fragen?
  Quellenvermerk zu den in diesem Foliensatz dargestellten Abbildungen:
    jeweils mit „Quelle: BNetzA“ gekennzeichnet:
      "Prüfungsfragen zum Erwerb von Amateurfunkprüfungsbescheinigungen, Bundesnetzagentur,
      2. Auflage, Dezember 2023, (www.bundesnetzagentur.de/amateurfunk), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0)„
      Sowie 3. Auflage, März 2024, (www.bundesnetzagentur.de/amateurfunk), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
    alle anderen Abbildungen: Martin Triebke, DH7AFS, teils nach obiger Vorlage