## Slide 1
Amateurfunk
Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
  Hinweis/Disclaimer:
  Die in diesem Dokument enthaltenen Folien und deren Inhalte wurden nach bestem Wissen zusammengestellt, dennoch kann natürlich keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit übernommen werden. Die verlinkten Dokumente gehören nicht zum Inhalt dieses Foliensatzes, da ich auf diese keinen Einfluss habe.
  Fehler und Irrtümer vorbehalten.
CQ DE DH7AFS
E

## Slide 2
Amateurfunk
Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
Technische Kenntnisse E
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Notes: Fertig bis 00:05

## Slide 3
Prüfungsinhalt: Technische Kenntnisse E
Allgemeine mathematische Grundkenntnisse und Größen
  Größen und Einheiten
  Binäres Zahlensystem
Elektrizitäts-, Elektromagnetismus- und Funktheorie
  Elektrisches Feld
  Magnetisches Feld
  Elektromagnetisches Feld
  Sinusförmige Signale
  Leistung
Elektrische und elektronische Bauteile
  Widerstand, Kondensator, Spule, Diode, Transistor
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Notes: Fertig bis 00:07

## Slide 4
Prüfungsinhalt: Technische Kenntnisse E
Elektronische Schaltungen und deren Merkmale
  Reihen- und Parallelschaltung von Widerständen, Spulen und Kondensatoren
  Schwingkreise und Filter
  Strom- und Spannungsversorgung
  Verstärker
  Oszillator
Modulations- und Übertragungsverfahren
  Modulation allgemein
  Amplitudenmodulation AM, SSB, CW, Frequenz- und Phasenmodulation, digitale Übertragungsverfahren
Sender und Empfänger
  Empfänger, Empfängerstufen, Sender und Sendestufen, Leistungsverstärker
  Konverter und Transverter
  Digitale Signalverarbeitung
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Notes: Fertig bis 00:09

## Slide 5
Prüfungsinhalt: Technische Kenntnisse E
Antennen und Übertragungsleitungen
  Antennen, Antennenmerkmale, Übertragungsleitungen, Anpassung, Transformation, Symmetrierung und Mantelwellen
  Strahlungsleistung (EIRP und ERP)
Wellenausbreitung und Ionosphäre
  Ionosphäre
  Kurzwellenausbreitung
  Wellenausbreitung oberhalb 30MHz
Messungen und Messinstrumente
  Strom- und Spannungsmessgeräte
  Vektorieller Netzwerkanalysator (VNA)
  Oszilloskop
  Stehwellenmessgerät, Frequenzmessung
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Notes: Fertig bis 00:10

## Slide 6
Prüfungsinhalt: Technische Kenntnisse E
Störemissionen, -festigkeit, Schutzanforderungen, Ursachen, Abhilfe
  Störungen elektronischer Geräte
  Unerwünschte Aussendungen
Elektromagnetische Verträglichkeit, Anwendung, Personen- und Sachschutz
  Schutz von Personen
  Sicherheit
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Notes: Fertig bis 00:11

## Slide 7
Lernhinweis zu Technischen Kenntnissen E
Empfohlenes Vorgehen für die technischen Kenntnisse E:
Durch einfaches Auswendiglernen kommt man zwar ggf. auch ans Ziel, erlangt jedoch kein Know-how dazu
Ziel: die Zusammenhänge und Grundlagen verstehen
  Grundlagen/Grundprinzipien begreifen, anwenden, kombinieren. Man lernt dann nicht nur für die Prüfung, sondern hat später auch noch einen Nutzen davon
  Faustregel statt Formelsuche reicht bei vielen Fragen aus, mit Ersatzbildern und Gedankenspielen arbeiten
  In Grundeinheiten rechnen (z.B. Volt statt mV, Ampere statt mA, Hz statt kHz)
  Formeln müssen nicht auswendig gelernt werden. Man sollte aber wissen, wo sie in der Formelsammlung stehen und wann/wie sie anzuwenden sind.
  Die Frage genau ansehen (Einheit! Wie sind die Angaben zu verstehen? Vorsicht Verwechslungsgefahr!, …)
  Nicht durch vermeintlich richtige Antworten in die Irre führen lassen. Bei Rechenaufgaben stehen in der Antwortauswahl oft genau die Zahlenwerte, die man erhält, wenn man beim Rechnen unvorsichtig war…
  Etwas Auswendiglernen bleibt dennoch…
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Notes: Fertig bis 00:13

## Slide 8
Größen und Einheiten
Elektrische Spannung U: Volt (V) 1 V = 1*103 mV (Millivolt) 1 mV = 1*10-3 V
Elektrische Stromstärke I: Ampere (A) 1 A = 1*103 mA (Milliampere) 1 mA = 1*10-3 A
Elektrischer Widerstand R: Ohm (W) 1 W = 1*103 mW (Milliohm) 1 mW = 1*10-3 W
Elektrische Leistung P: Watt (W) 1 W = 1*103 mW (Milliwatt) 1 mW = 1*10-3 W
Wellenlänge l: Meter (m) 1 m = 1*103 mm (Millimeter) 1 mm = 1*10-3 m
Frequenz f: Hertz (Hz) 1 Hz ist eine Schwingung pro Sekunde, daher 1Hz = 1/s
145 MHz (Megahertz) = 145 Millionen Hertz = 145 000 000 Hz = 145 * 106 Hz = 145 * 103 kHz
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Notes: Fertig bis 00:14

## Slide 9
Binäres Zahlensystem
Gegenüber dem dezimalen Zahlensystem hat das binäre Zahlensystem den Vorteil, dass die binären
Ziffern 0 und 1 als zwei elektrische Zustände dargestellt und mittels einfacher Schaltelemente (z. B. Transistor) verarbeitet werden können. Um zu zeigen, dass eine Zahl im Binärsystem dargestellt ist, wird oft ein „0b“ davor gesetzt.
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Dualsystem/Binärsystem (Basis 2) Zahlenvorrat 0,1 | 27 = 128 | 26 = 64 | 25 = 32 | 24 = 16 | 23 = 8 | 22 = 4 | 21 = 2 | 20 = 1
Beispiel 10111001 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
0b10111001 | 1 * 27 | 0 * 26 | 1 * 25 | 1 * 24 | 1 * 23 | 0 * 22 | 0 * 21 | 1 * 20
= dezimal 185 | 128 + | 0 + | 32 + | 16 + | 8 + | 0 + | 0 + | 1
Notes: Fertig bis 00:18

## Slide 10
Elektromagnetisches Feld
Elektromagnetischen Wellen breiten sich im freien Raum mit Lichtgeschwindigkeit aus.
Lichtgeschwindigkeit: 300 000 km/s
Über die Lichtgeschwindigkeit lässt sich die Frequenz einer elektromagnetischen Welle in ihre Wellenlänge umrechnen und umgekehrt:
c = f * l
c = Lichtgeschwindigkeit f = Frequenz l = Wellenlänge
Bei Nutzung der Einheiten MHz für die Frequenz und m für die Wellenlänge, können für die Umrechnung folgende Faustformeln verwendet werden:
f(MHz) = 300 / l(m) bzw. l(m) = 300 / f(MHz)
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Wellenlänge
Notes: Fertig bis 00:20

## Slide 11
Sinusförmige Signale
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Momentaufnahme einer Welle Oszillogramm
Amplitude
Wellenlänge
Ort
Feldstärke
Amplitude
Periode
t
U
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 12
Sinusförmige Signale, Grundbegriffe
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Scheitelpunkt
Scheitelwert oder Spitzenwert
Periode(ndauer)
t
Spitze-Spitze-Wert
1,0
0,7
-1,0
-0,7
Nulldurchgang
Effektivwert
0,5
Pulsdauer
Notes: Fertig bis 00:24

## Slide 13
Der Widerstand
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Potentiometer
Trimmer
Metalloxid-
widerstände
Drahtwider-
stände
Metall-
Schicht-
widerstände
Kohle-
Schicht-
widerstände
SMD-
Widerstände
Foto: Martin Triebke
Schaltzeichen für
den Widerstand
Notes: Fertig bis 00:25

## Slide 14
Widerstandstypen
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Drahtwiderstand
Als Hochlastwiderstände geeignet, nur für niedrige Frequenzen geeignet, da gewendelt  hohe Induktivität
Kohleschichtwiderstand
Billig herzustellen, große Toleranz, ungewendelte können für eine künstliche Antenne genutzt werden
Metallschichtwiderstand
Geringe Fertigungstoleranz und Temperaturabhängigkeit („Präzisionswiderstände“)
Metalloxidwiderstand
Induktionsarm, daher für den Einsatz bei hohen Frequenzen geeignet, z.B. für eine künstliche Antenne (Dummy Load)
Notes: Fertig bis 00:27

## Slide 15
Der SMD-Widerstand
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Bei SMD-Widerständen wird der Wert in drei Ziffern codiert
(vgl. Farbringe auf bedrahteten Widerständen)
Farbe | 1. Ring 1. Stelle SMD | 2. Ring 2. Stelle SMD | 3. Stelle SMD (=Muliplikator) | 
schwarz | 0 | 0 | 0 | 1
braun | 1 | 1 | 1 | 10
rot | 2 | 2 | 2 | 100
orange | 3 | 3 | 3 | 1 k
gelb | 4 | 4 | 4 | 10 k
grün | 5 | 5 | 5 | 100 k
blau | 6 | 6 | 6 | 1 M
violett | 7 | 7 | 7 | 10 M
grau | 8 | 8 | 8 | 100 M
weiß | 9 | 9 | 9 | 1 G
Beispiel:
Kennzeichnung 103
1.Stelle  1
2.Stelle  0
3.Stelle  * 1k
10*1k = 10000 => 10kW
Bildquelle: BNetzA
Notes: Fertig bis 00:28

## Slide 16
Widerstandstypen
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Sonderformen:
  NTC (negativer Temperaturkoeffizient, wenn die Temperatur steigt, sinkt der Widerstand)
  PTC (positiver Temperaturkoeffizient, wenn die Temperatur steigt, steigt auch der Widerstand)
  VDR (spannungsabhängiger Widerstand)
  LDR (lichtabhängiger Widerstand)
  Veränderbarer Widerstand (Potentiometer/Poti, Trimmer)
ϑ
ϑ
U
NTC
PTC
VDR
LDR
Potentiometer/Poti
Trimmer
Merkhilfe NTC:
Notes: Fertig bis 00:29

## Slide 17
Ohmsches Gesetz
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Wird an einen Widerstand eine Spannung angelegt, so fließt ein Strom
Technische Stromrichtung: der Strom fließt „von Plus nach Minus“
Wird ein Widerstand von Strom durchflossen, so fällt an ihm eine Spannung ab. Diese Spannung ist bei der Spannungsfestigkeit des Widerstandes zu berücksichtigen.
Entsprechend dem Produkt von Strom und Spannung wird am Widerstand eine Leistung in Wärme umgesetzt. Diese Leistung ist bei der Belastbarkeit des Widerstandes zu berücksichtigen.
R = U / I
Der Widerstand (in Ohm) ist gleich der Spannung (in Volt) dividiert durch den Strom (in Ampere)
P = U * I
Die Leistung (in Watt) ist gleich der Spannung (in Volt) multipliziert mit dem Strom (in Ampere)
R
I
U
Notes: Fertig bis 00:31

## Slide 18
Reihenschaltung
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Maschenregel (2. Kirchhoffsche Regel): Summe aller Spannungen in einer Masche (Schleife) ist gleich Null (richtungskorrekt addieren)
In einem unverzweigten Pfad ist der Strom überall gleich groß
Oder anders formuliert:
  In einer Masche gilt: Die Summe der Spannungen in Uhrzeigersinn ist gleich der Summe der Spannungen entgegen den Uhrzeigersinn
+U1 +U2 -U = 0
 U = U1 + U2
 R*I = R1*I + R2*I
Rgesamt = R1 + R2
U
R2
R1
I
U2
U1
U
U
Rgesamt
I
U

Notes: Fertig bis 00:33

## Slide 19
Parallelschaltung
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Knotenregel (1. Kirchhoffsche Regel): Summe der Ströme in einem Knoten ist gleich Null (richtungskorrekt addieren)
Ströme, die zum Knoten fließen, werden addiert, Ströme, die vom Knoten wegfließen, werden subtrahiert. Oder anders formuliert:
  Im Knoten gilt: Die Summe der hinfließenden Ströme ist gleich der Summe der wegfließenden Ströme
+Iin -I1 -I2 = 0
 Iin = I1 + I2
 U/R = U/R1 + U/R2
1/Rgesamt = 1/R1 + 1/R2
  Hilfestellung: sind beide Widerstände gleich groß, ist der Gesamtwiderstand die Hälfte eines Einzelwertes
U
Rgesamt
I
U

R2
R1
I2
I1
Iin
Iout
U
U
Notes: Fertig bis 00:36

## Slide 20
Der (Platten)-Kondensator (Kapazität)
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Zwei gegenüberliegende „Platten“ mit der Fläche A im Abstand d
Der Raum zwischen den Platten ist mit einem Medium, dem sogenannten Dielektrikum gefüllt
Die Kapazität berechnet sich nach C = e0 * er * A / d
Einheit der Kapazität: Farad Größenordnung oft eher in µF, nF, pF
e0 ist die elektrische Feldkonstante (Dielektrizität des Vakuums)
er ist die stoffabhängige relative Permittivität des Dielektrikums. Achtung: sie ist frequenzabhängig!
C
er
Notes: Fertig bis 00:22 noch neu bestimmen

## Slide 21
Kondensatortypen
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Keramikkondenstoren
Drehkondensator
Trimmkondensator
Folienkondensator
Durchführungskondensator
Elektrolytkondensator
Tantalkondensator
…
Beim Elektrolytkondensator muss die Polarität beachtet werden
Foto: Martin Triebke
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 22
Der Kondensator, Auf-/Entladung
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Zeitkonstante t = R * C (in s) gibt an, wann der Schaltzustand zu 63% erreicht ist
Aufladung
Entladung
U, I
t
t
0
37%
63%
100%
U, I
100%
t
0
37%
63%
C
R
I
U
AAA
1,5V
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 23
Der Kondensator im Wechselstromkreis
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
„Am Kondensator geht der Strom vor!“
Analog dem Ohmschen Gesetz R = U / I gilt für den Kondensator  XC = U / I (90° Phasenverschiebung beachten!)
Der Strom ist proportional zur Frequenz, Kapazität und angelegten Spannung  I ~ w * C * U
Blindwiderstand/Wechselstromwiderstand: XC = 1 / (w * C) mit w = 2 * p * f
Mit zunehmender Frequenz sinkt der Wechselstromwiderstand
Der Blindwiderstand ist der frequenzabhängige Wechselstromwiderstand eines Kondensators. Im Blindwiderstand entstehen keine Wärmeverluste
t
U, I
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 24
Parallel- und Reihenschaltung von Kondensatoren
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Parallelschaltung
Cgesamt = C1 + C2
Reihenschaltung
1 / Cgesamt = 1 / C1 + 1 / C2
C2
C1
C2
C1
Eselsbrücke: Parallelschalten von Kondensatoren ist wie Vergrößern der Platten…
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 25
Das elektrische Feld
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
+
-
d
U
U
Elektrische Feldstärke zwischen den Platten: E = ----
d
Einheit: V / m
Feldlinien eines homogenen elektrischen Feldes
Beispiel 9V-Blockbatterie:
Spannung: U = 9V
Polabstand: d = 6mm
Elektrische Feldstärke zwischen den Batteriepolen:
E = 9V / 6mm = 1500 V/m
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 26
Die Spule (Induktivität)
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
N Windungen Draht auf einem Spulenkern mit der Länge l und dem Durchmesser d
Die Induktivität berechnet sich nach L = µ0 * µr * A * N2 / l
    Bei einer Ringkernspule wird die Spulenlänge l auf Basis des mittleren Durchmessers des Ringkerns ermittelt: lRingkern = p * dRingkern
Einheit der Induktivität: Henry Größenordnung oft eher in mH, µH, nH
µ0 ist die magnetische Feldkonstante (Permeabilität des Vakuums)
µr ist die stoffabhängige relative Permeabilität des Spulenkerns. Achtung: sie ist bei ferromagnetischen Stoffen (z. B. Eisen) frequenzabhängig!
Für manche Spulenkörper wird ein sog. AL-Wert angegeben (z.B. in nH pro Quadratwindung):
Dann berechnet sich die Induktivität aus : L = AL * N2
L
L
oder
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 27
Spulentypen
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Gekoppelte Spule (Übertrager)
Axiale / radiale Spule
Luftspule
Ringkernspule
…
Geschirmte Spule
Um Abstrahlung zu vermeiden, kann die Spule eines Schwingkreises in einem Abschirmbecher aus Metall untergebracht werden
Foto: Martin Triebke
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 28
Das magnetische Feld
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Feldlinien eines homogenen magnetischen Feldes (im Spuleninnern)
I (Strom)
Magnetische Feldstärke eines Leiters: H = ---- ------------------
l (Draht-Länge)
Einheit: A / m
I * N (Strom) * (Windungszahl)
Magnetische Feldstärke in der Spule: H = ------ -----------------------------------------
l (mittlerer Spulendrahtumfang)
I
Magnetische Flußdichte in einer Spule: B = µr * µ0 * H (Berücksichtigung der Permeabilität)
I
Beim gestreckten Leiter verlaufen die magnetischen Feldlinien
als konzentrische Kreise um den Leiter herum
Rechte-Hand-Regel: zeigt der gestreckte Daumen der rechten Faust in Stromrichtung, so zeigen die gekrümmten Finger die Richtung der magnetischen Feldstärke an
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 29
Schaltvorgänge an der Spule
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Zeitkonstante t = L / R (in s) gibt an, wann der Schaltzustand zu 63% erreicht ist
Einschalten
Ausschalten
L
R
I
U
AAA
1,5V
U, I
t
t
0
37%
63%
100%
U, I
100%
t
0
37%
63%
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 30
Die Spule im Wechselstromkreis
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
„An der Induktivität kommt der Strom zu spät“
Analog dem Ohmschen Gesetz R = U / I gilt für die Spule  XL = U / I (90° Phasenverschiebung beachten!)
Die Spannung ist proportional zur Frequenz, Induktivität und fließendem Strom  U ~ w * L * I
Blindwiderstand/Wechselstromwiderstand: XL = w * L mit w = 2 * p * f
Mit zunehmender Frequenz steigt der Wechselstromwiderstand
Der Blindwiderstand ist der frequenzabhängige Wechselstromwiderstand einer Spule. Im Blindwiderstand entstehen keine Wärmeverluste
t
U, I
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 31
Der Schwingkreis
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Wie kommt es zur Schwingung? Vereinfacht erklärt:
Annahme: der Kondensator sei geladen. So liegt an der Spule eine Spannung an. Es fließt ein Strom durch die Spule und baut ein Magnetfeld auf, die Spannung am Kondensator sinkt daraufhin.
Da dadurch der Strom durch die Spule sinkt, bricht infolgedessen das Magnetfeld der Spule zusammen.
Dies erzeugt nun wiederum einen Strom, der dann den Kondensator wieder auflädt und an ihm eine Spannung aufbaut…
Die Energie pendelt zwischen Kondensator und Spule  ungedämpfte Schwingung
L
C
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 32
Resonanzfrequenz
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Die Schwingungsdauer ist abhängig von den Größen der Kapazität und der Induktivität
Blindwiderstand Kondensator: XC = 1 / (w * C)
Blindwiderstand Spule: XL = w * L
Bei Resonanz ist XC = XL (Betrag von induktivem und kapazitivem Widerstand ist gleich groß)
dann gilt 1 / (w * C) = w * L , bzw. umgestellt w = 1 / L * C mit w = 2 * p * f
Thomsonsche Schwingkreisformel
1
f = -------------------------
2 * p * L * C
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 33
Parallel- und Serienschwingkreis
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Parallelschwingkreis Serienschwingkreis
Die Thomsonsche Schwingkreisformel gilt für den Parallel- und Serienschwingkreis
Die Resonanzfrequenz ist unabhängig von evtl. (Verlust-)widerständen
C
L
L
C
L
C
C
L
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 34
Impedanzfrequenzgang
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Der Impedanzfrequenzgang ist die Darstellung des Verlaufs der Impedanz über der Frequenz
Für das Verständnis der Impedanzfrequenzgänge helfen vereinfachte Annahmen der Extremwerte:
niedrige Frequenz (= hoher Blindwiderstand) 
hohe Frequenz (= niedriger Blindwiderstand) 
niedrige Frequenz (= niedriger Blindwiderstand) 
hohe Frequenz (= hoher Blindwiderstand) 
C
L
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 35
Impedanzfrequenzgang
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Impedanz des Parallelschwingkreises:
bei niedriger Frequenz bei Resonanz bei hoher Frequenz
L
C
XL
XC
Frequenz
Impedanz
0
XL
XC
XL
XC
Hohe Impedanz bei Resonanzfrequenz
(im Vergleich zur Impedanz bei niedriger bzw. hoher Frequenz)
Vereinfachter Extremwert bei Resonanz:
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 36
Impedanzfrequenzgang
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Impedanz des Serienschwingkreises:
bei niedriger Frequenz bei Resonanz bei hoher Frequenz
Frequenz
Impedanz
0
niedrige Impedanz bei Resonanzfrequenz
(im Vergleich zur Impedanz bei niedriger bzw. hoher Frequenz)
Vereinfachter Extremwert bei Resonanz:
C
L
XL
XC
XL
XC
XL
XC
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 37
Schaltungsanalyse
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Was bewirkt diese Schaltung?
L und C enthalten  Frequenzbetrachtung bei niedriger, (bei Resonanz-) und bei hoher Frequenz
L
C
Ua
Ue
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 38
Schaltungsanalyse
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Frequenz
Ua/Ue (dB)
0
L
C
Ua
Ue
Ue
XC
Ua
XL
Ue
XC
Ua
XL
fg
Ue
XC
Ua
XL
-6dB
Bei Resonanz ist XC = XL
 Ua = 1/2 Ue
40dB/dec
Ergebnis: Hochpassfilter
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 39
RC- (oder RL-Filter)
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Im Hoch- oder Tiefpassfilter ein Bauteil (z.B. die Spule) durch einen Widerstand ersetzen…
L
C
R
C
fg
-6dB
40dB/dec
fg
-3dB
20dB/dec
1. Ordnung
2. Ordnung
1
Für RC: fg = -----------------
2 * p * R * C
R
Für RL: fg = ------------
2 * p * L
fg = Grenzfrequenz
Hochpassfilter
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 40
Filter
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Hochpass(-filter):
  hohe Frequenzen können passieren, tiefe werden gesperrt
Tiefpass(-filter):
  tiefe Frequenzen können passieren, hohe werden gesperrt
Bandpass(-filter): (Gedanklich: Hochpass und Tiefpass hinterienandergeschaltet)
  ein Frequenzband kann passieren, tiefere und höhere Frequenzen werden gesperrt
Bandsperre:
  tiefere und höhere Frequenzen können passieren, ein Frequenzband wird gesperrt
Saugkreis(-filter): eine Frequenz wird „kurzgeschlossen“, tiefere und höhere Frequenzen können passieren
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 41
Strom- und Spannungsversorgung
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Häufig kommen Schaltnetzteile zum Einsatz.
Vorteil (gegenüber konventionellen Netzteilen): Nachteil:
- höhere Wirkungsgrad (weniger Verlustleistung) - Durch die Schaltfrequenz können hochfrequente
- leichteres Gewicht Störungen verursacht werden
- geringeres Volumen
Einweggleichrichter im Netzteil:
Bildquelle: BNetzA
Bildquelle: BNetzA
Bildquelle: BNetzA
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 42
Verstärker
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Über eine Spannungsquelle versorgt liefert ein Leistungsverstärker eine gegenüber der Eingangsleistung höhere Ausgangsleistung. HF-Leistungsverstärker dienen der Anhebung des Sendesignals.
Im NF-Bereich dienen Verstärker z. B. der Wiedergabe des Audiosignals über einen Lautsprecher:
Bildquelle: BNetzA
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 43
Oszillator
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Ein einfacher Oszillator (Schwingungserzeuger) ist der LC-Oszillator, dessen Frequenz von einer Spule (L) und einem Kondensator (C) bestimmt wird.
Bedingt durch die Temperaturkoeffizienten von eingesetzter Spule bzw. eingesetztem Kondensator, ist die Frequenz eines LC-Oszillators selbst auch temperaturabhängig.
Eine durch Temperatureinflüsse hervorgerufene Vergrößerung der Induktivität bzw. Kapazität hat eine Verringerung der Schwingfrequenz zur Folge und umgekehrt:
Eine bessere Frequenzstabilität gegenüber LC-Oszillatoren weisen Quarzoszillatoren auf. Bei ihnen handelt es sich um Schwingungserzeuger, deren Frequenz durch einen Quarz bestimmt wird.
1
f = -------------------------
2 * p * L * C
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 44
Transformator/Übertrager
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Ein Transformator besteht aus zwei Spulen, die z.B. über einen gemeinsamen Kern gekoppelt sind
Bei einem Transformator/Übertrager wird immer das Übertragungsverhältnis ü angegeben als Verhältnis der Windungszahlen (N1:N2)
  1:4 bedeutet hier, die Sekundärseite hat die 4-fache Windungszahl, wie die Primärseite
Grundregeln:
  Spannungsverhältnis wie Windungsverhältnis
  Stromverhältnis wie der Kehrwert des Windungsverhältnises
  Leistung ist (beim verlustfreier Trafo) auf beiden Seiten gleich (P1 = P2)
1:4
prim
sek
N1 U1 I2
---- = ----- = ----
N2 U2 I1
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 45
Die Diode
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Foto: Martin Triebke
Kathode
Anode
Markierung = Kathode
Foto: Martin Triebke
LED: kurz = Kathode
Nutzung:
Zum Gleichrichten von Wechselspannung
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 46
Die Diode, sperrend und leitend
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Wenn an der Anode eine niedrigere Spannung als an der Kathode anliegt, wird die Diode sperrend.
In Sperrrichtung hat eine Diode einen hohen Widerstand.
Wenn an der Anode eine höhere Spannung als an der Kathode anliegt, wird die Diode leitend.
Sperrrichtung, sperrend
Durchlassrichtung, leitend
U
I
U
I
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 47
Diode: Durchlassspannung
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Die Spannung, bei der der Stromfluss durch die Diode beginnt, nennt man Schwellspannung, darüber hinaus stellt sich abhängig vom Strom die sogenannte Durchlassspannung ein
Je nach verwendetem Material haben unterschiedliche Diodentypen unterschiedliche Strom-Spannungskennlinien:
Spannung
Strom
0
0,5
1,0
1,5
2,0
Schottkydiode
Germaniumdiode (ca. 0,2 - 0,4V Durchlassspannung)
Siliziumdiode (ca. 0,6 - 0,8V Durchlassspannung)
Leuchtdiode
U
I
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 48
Diodentypen: LED, Schottkydiode
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
LED (light emitting diode):
  Diese Diode kann für Leuchtanzeigen genutzt werden.
Schottkydiode (benannt nach Walter Schottky, deutscher Physiker):
  Bei der Schottkydiode wird für das Anodenmaterial Metall anstelle eines P-dotierten Halbleiters eingesetzt, man erzielt eine sehr niedrige Durchlassspannung. Dieser Diodentyp ist gut bei hohen Frequenzen einsetzbar (hohe Schaltfrequenz), z.B. als Hochfrequenzschaltdiode.
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 49
Diodentypen: Zener-Diode
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Zener-Diode (Z-Diode) (benannt nach Clarence Melvin Zener, amerikanischen Physiker):
  Normale Dioden haben eine hohe max. Sperrspannung (>1000V), bei Zener-Dioden ist diese gezielt gering gehalten (3..100V), bei Überschreiten der max. Sperrspannung spricht man vom Durchbruch
  Die Zener-Diode wird in Sperrrichtung betrieben
  bei Durchbruch steigt der Strom an, aber die Spannung bleibt gleich, sie ist somit zur Spannungsstabilisierung geeignet
R
Ua
Ue
Durchlassbereich
Sperrbereich
U
I
Durchbruchspannung
U
I
U
I
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 50
Der bipolare Transistor
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Der Transistor ist ein Halbleiterbauelement. Er kann als Schalter, Verstärker oder Widerstand dienen.
Mit einem geringen Basisstrom wird ein großer Kollektorstrom gesteuert.
Damit beim NPN-Transistor ein Strom vom Kollektor zum Emitter fließt, muss die Basis-Emitter-Spannung UBE etwa 0,6V sein.
Damit beim PNP-Transistor ein Strom vom Emitter zum Kollektor fließt, muss die Basis-Emitter-Spannung UBE etwa -0,6V sein. (Vorzeichen beachten!)
E
B
C
UBE = 0,6V
E
B
C
UEB = 0,6V
UBE = -0,6V
!
Richtung beachten
NPN
PNP
PNP: „Pfeil nach Platte“
Anschlußbezeichnung:
B: Basis
E: Emitter
C: Kollektor
Stromfluß
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 51
Das elektromagnetische Feld
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Gedankenspiel (Antenne als offener Schwingkreis):
Schwingkreis
Kondensatorplatten
auseinanderziehen
Spule strecken
Kondensatorplatten
verkleineren
Magnetische Feldlinien (H-Feld)
Elektrische Feldlinien (E-Feld)
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 52
Die Ausbreitung des elektromagnetischen Feldes
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Wir erinnern uns:
Im Schwingkreis pendelte die Energie zwischen Spule und Kondensator
Magnetisches Feld und elektrisches Feld wechseln sich ab
Diese Vorgänge finden auch beim Speisen einer Antenne mit
Wechselstrom statt (durch einen einem Sender)
Während des Umpolens des elektrischen Feldes „schnüren sich die
geschlossenen elektrischen Feldlinien ab und werden von den nachfolgenden
Feldlinien von der Antenne weggedrückt“
Im ungestörten Fernfeld stehen E-Feld, H-Feld und Ausbreitungsrichtung jeweils senkrecht aufeinander
Magnetische Feldlinien (H-Feld)
Elektrische Feldlinien (E-Feld)
Ausbreitungsrichtung (Pointingvektor)
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 53
Antennenpolarisation
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Polarisationsangaben bei Antennen beziehen sich auf die Ausrichtung des erzeugten elektrischen Feldes. Referenz ist hierbei der Erdboden:
  Folglich sprechen wir von vertikaler Polarisation, wenn die Antenne senkrecht auf dem Boden steht und entsprechend die Feldlinien des E-Feldes von unten nach oben verlaufen
  Laufen die Feldlinien des E-Feldes parallel zur Erdoberfläche, sprechen wir von horizontaler Polarisation
  Bei mechanisch einfach gestreckten Antennen entspricht die Polarisation der Orientierung des strahlenden Elementes
Beispiele:
Werden vertikal und horizontal polarisierte Antennen miteinander gekoppelt gemeinsam gespeist, so ergibt sich bei geeignetem Aufbau durch die zeitliche Überlagerung eine zirkulare Polarisation (rechts- oder linksdrehend)
vertikal
horizontal
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 54
Wellenlänge und Antennengeometrie (Dipol)
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Erinnerung:
Polarisation: vertikal horizontal
Der Halbwellendipol

l / 2
Halbwellendipol, l/2-Dipol
Verteilung von U, I
Halbwellenresonanz
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 55
Der l / 2-Dipol
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Spannungsbauch an den Enden, Spannungsknoten im Einspeisepunkt
Strombauch im Einspeisepunkt (Mitte), Stromknoten an den Enden
   stromgespeist, niederohmig (ca. 40 - 90 W, von Aufbauhöhe über Boden abhängig)
  ca. 75 W in einer Höhe von mindestens einer Wellenlänge über Boden
Eingangswiderstand ist bei Resonanz reeller Widerstand
Bei mechanischer Realisierung ist ein Verkürzungsfaktor zu berücksichtigen:
  Der Verkürzungsfaktor ist das Verhältnis der Ausbreitungsgeschwindigkeit entlang der Leitung zur Ausbreitungsgeschwindigkeit im Vakuum
  ca. 0,95 (=95%) bei üblichen Drahtstärken für Kurzwellen-Drahtantennen: Mechanische Länge L = 0,95 * l / 2
l / 2
Halbwellendipol, l/2-Dipol
Verteilung von U, I
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 56
Der Dipol
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Resonanz auch bei ganzzahligen Vielfachen von l / 2
Dargestelltes Beispiel Ganzwellendipol: spannungsgespeist, hochohmig
Strahlungswiderstand:
  Ersatzwiderstand, der die von der Antenne abgestrahlte Leistung umsetzen würde
  Wird beeinflusst durch die Umgebung , z.B. Höhe der Antenne über Boden
Verteilung von U, I
2* l / 2 = l
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 57
Die Marconiantenne, Groundplane (vertikal, Monopol)
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Spiegelung der oberen Dipolhälfte an einer ideal elektrisch leitenden Ebene
Nutzung von Erdnetz oder Radials („Gegengewicht“):
    Bei Langwelle (LW) kommt eher ein Erdnetz zum Einsatz, bei VHF/UHF Radials
    Bei wenigen Radials (3-4) sollte die Abstimmung deren Länge auf l / 4 erfolgen
    Über den Winkel der Radials kann der Fußpunktwiderstand (ca. 30-50 W) der Groundplane beeinflusst werden (50 W bei ca. 45°)
l / 2
lange Drähte in der
Erdefläche als „Erdnetz“
l / 4
l / 4
Höhe über Boden
l / 4
ideal elektrisch
leitende Ebene
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 58
Symmetrische / unsymmetrische Speisung
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Die symmetrische Speiseleitung (Paralleldrahtleitung) hat Vorteile gegenüber der unsymmetrischen:
  Sie hat eine geringere Dämpfung (da überwiegend Luft als Dielektrikum)
  Sie hat eine hohe Spannungsfestigkeit (durch den großen Abstand der beiden Leiter zueinander)
Die unsymmetrische Speiseleitung (Koaxleitung) hat Vorteile gegenüber der symmetrischen:
  Sie ist geschirmt und vermeidet somit unerwünschte Abstrahlungen, daher werden im Amateurfunk bevorzugt hochwertige Koaxialkabel verwendet
l / 2
l / 4
l / 4
+V
GND
Speisung über Zweidrahtleitung
Feederleitung („Hühnerleiter“)
Speisung über Koaxialkabel
symmetrisch
(horizontal polarisiert)
unsymmetrisch
(vertikal polarisiert)
+V
-V
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 59
Mantelwellen
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Werden z. B. symmetrische Antennen mit einer unsymmetrischen Leitung (Koaxkabel) gespeist, kann es zu sog. Mantelwellen kommen, es fließt ein Mantelstrom. Dies kann zu unerwünschten Abstrahlungen und somit zu Störungen anderer Geräte führen.
Bei Yagi-Antennen kann dies aufgrund der unterschiedlichen Ströme in beiden Dipolhälften zu Verformungen der Richtcharakteristik führen.
Um Mantelwellen zu vermeiden ist eine Transformation von symmetrisch nach unsymmetrisch mit einem Symmetrierglied (Balun) erforderlich. (Balun = balanced-unbalanced)
Mantelwellen lassen sich auch durch Aufwickeln des Koaxialkabels auf einen Ferritkern dämpfen:
Bildquelle: BNetzA
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 60
Anpassung, SWR
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Von Anpassung sprechen wir, wenn Eingang und Ausgang einer Leitung mit einer Impedanz entsprechend des Leitungswellenwiderstandes abgeschlossen sind.
Ein Maß für die Fehlanpassung ist das SWR (Standing Wave Ratio), das mit einem SWR-Meter gemessen wird.
Das SWR ergibt sich aus Z1 / Z2 wobei Z1 der jeweils höhere Wert beider beteiligten Impedanzen ist. Somit kann das SWR Werte von 1 (reflexionsfrei) bis unendlich (Totalreflexion) annehmen.
Bei einem SWR von 3 werden 25% der vorlaufenden Leistung reflektiert, d. h. nur 75% der Leistung können z. B. von der Antenne abgestrahlt werden.
Um die Anpassung einer Antenne zu messen, sollte das SWR-Meter zwischen Antennenleitung und Antenne eingeschleift werden.
Wird es am Senderausgang angeschlossen, so zeigt es einen um die Kabeldämpfung verfälschten Wert an.
  (auf der Skala des nebenstehend gezeigten Messgerätes steht fälschlicherweise die 0 als unterster Skalenwert)
Foto: Martin Triebke
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 61
Abstrahlcharakteristik (Horizontaldiagramm, Azimutaldiagramm)
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Halbwellendipol
(horizontal polarisiert)
Groundplane
(von oben, vertikal polarisiert)
Dipol
(vertikal polarisiert)
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 62
Yagi-(Uda-)Antenne
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Benannt ist diese Richtantenne nach den Japanern Yagi und Uda
Dipol (Strahler, Erreger) ergänzt um Reflektor (länger als der Erreger) und Direktor (oft mehrere, kürzer als der erreger). Die Richtwirkung ergibt sich durch Überlagerung der Phasen aus induktivem bzw. kapazitivem Verhalten der gekoppelten Elemente
Hauptabstrahlrichtung
Dipol
Erreger
(gespeistes Element)
Reflektor
Direktoren
Abstrahlcharakteristik
Beispiel zeigt eine 6-Element Yagi
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 63
Faltdipol, Quad, delta-Loop
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
l / 2
l / 2
l / 4
Dipol
40..90 W
Drahtlänge l / 2
alle Bänder
Faltdipol
240..300 W Drahtlänge l
VHF/UHF
Quad-Antenne
Drahtlänge l
  Delta-Loop
drei gleichlange Drahtstücke
Drahtlänge l
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 64
Drahtantennen (für Kurzwelle)
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Grundsätzlich kann für Drahtantennen im Kurzwellenbereich eine beliebige Drahtlänge genutzt werden. Gegebenenfalls sind dann jedoch entsprechende Anpassungsglieder erforderlich um z. B. Blindanteile der Eingangsimpedanz zu kompensieren bzw. die Antenne an die Impedanz der Speiseleitung anzupassen. In der Regel werden jedoch resonante Drahtlängen genutzt.
Typische Kurzwellen-Drahtantennen sind:
  Dipol-Antenne, Fuchs-Antenne, Windom-Antenne, Delta-Loop, W3DZZ-Antenne
Beispiel:
Fuchs-Antenne als endgespeiste Drahtantenne mit einfachem Anpassglied (Fuchs-Kreis)
Bildquelle: BNetzA
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 65
Antennen für höhere Frequenzen (VHF-EHF)
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Aufgrund der kleineren Abmessungen wird von Drahtantennen auf höheren Frequenzen kein Gebrauch gemacht. Hier werden die Drähte durch starre Elemente (z. B. Aluminiumrohr) ersetzt.
Typische Antennen für VHF und UHF sind z. B. Yagi-Antenne, Groundplane, Quad, Dipol, Sperrtopfantenne.
Mit zwei Yagi-Antennen, die um l/4 auf der Hauptabstrahlachse versetzt und auf der Hauptstrahlachse um 90° gegeneinander gedreht montiert und parallel mit dem gleichen Signal gespeist werden, lässt sich zirkulare Polarisation erzeugen. Eine solche Anordnung, auch Kreuzyagi genannt, eignet sich z .B. für Satellitenfunkbetrieb
Typische Antennen im Mikrowellenbereich (SHF, EHF) sind Patchantenne, Schlitzantenne, Hornstrahler und der Parabolspiegel/-antenne.
Die Parabolantenne ist eine scharf bündelnde Antenne aus einem paraboloid geformter Spiegelkörper, in dessen Brennpunkt eine Erregerantenne (Feed) positioniert wird. Im Hinblick auf möglichst hohen Gewinn sollte für einen Parabolspiegel ein Durchmesser von mindestens 5 l gewählt werden.
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 66
Gefahrenhinweise (beim Antennenbau)
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Die Enden eines Dipols befinden sich im Spannungsbauch, es treten hier bei hohen Sendeleistungen entsprechend hohe hochfrequente Spannungen auf:
Gefahr von Verletzungen oder Verbrennungen  Berührschutz, Isoliereier zum Abspannen nutzen
Die Ströme in Antennen können bei hohen Sendeleistungen sehr groß werden:
 auf Strombelastbarkeit der Konstruktion achten (z.B. Verlängerungsspulen)
 auf gut leitende Verbindung an Kontaktstellen achten
In langen isolierten Antennendrähten können sich hohe statische Ladungen aufbauen (z. B. durch Regen oder Hagel):
 geerdete Antennenkonstruktionen bevorzugen, statische Ladung hochohmig abführen
Besonders bei Mikrowellenantennen den Aufenthalt im direkten Strahlengang vermeiden (hochfrequente Strahlung wird vom Körper absorbiert und in Wärme umgesetzt)
Blitzschutzmaßnahmen beachten
Sonstiges: Mastabspannungen, Kabel-Stolperfallen, Windlasten, Sicherheitsabstände, Bauvorschriften, …
!
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 67
Grundlagen: Logarithmische Darstellung von Leistungen
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Chart: Lineare Darstellung
lin | 1000 | 999 | 850 | 300 | 100 | 55 | 22 | 16 | 11 | 10 | 8 | 1 | 3 | 5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.06 | 0.003 | 0.005
Chart: Logarithmische Darstellung
log | 1000 | 999 | 850 | 300 | 100 | 55 | 22 | 16 | 11 | 10 | 8 | 1 | 3 | 5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.06 | 0.003 | 0.005
dB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Logarithmische Darstellung von Leistungen bezogen auf 1mW: Power (in dBm) = 10 * log(Power/1mW)
# | mW | dBm
1 | 1000 | 30,0
2 | 999 | 30,0
3 | 850 | 29,3
4 | 300 | 24,8
5 | 100 | 20,0
6 | 55 | 17,4
7 | 22 | 13,4
8 | 16 | 12,0
9 | 11 | 10,4
10 | 10 | 10,0
11 | 8 | 9,0
12 | 1 | 0,0
13 | 3 | 4,8
14 | 5 | 7,0
15 | 0,3 | -5,2
16 | 0,4 | -4,0
17 | 0,1 | -10,0
18 | 0,06 | -12,2
19 | 0,003 | -25,2
20 | 0,005 | -23,0
mW
mW
dBm
ein Dezibel (dB) = ein zehntel Bel (B)
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 68
Grundlagen: Logarithmische Darstellung von Leistungen
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
mW | dBm
1000 | 30,0
500 | 27,0
200 | 23,0
100 | 20,0
40 | 16,0
20 | 13,0
10 | 10,0
1 | 0,0
0,1 | -10,0
0,02 | -17,0
0,01 | -20,0
1mW *40 = 1mW * 2 * 2 * 10 = 40mW
0dBm *40 = 0dBm + 3dB + 3dB + 10dB = 16dBm
Leistung verdoppeln: (*2)  + 3dB
Leistung verzehnfachen: (*10)  + 10dB
Leistung halbieren: (:2)  - 3dB
Leistung zehnteln: (:10)  - 10dB
Vorteil des Rechnens in dB: aus einer Multiplikation/Division wird eine einfach Addition/Subtraktion
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 69
Antennengewinn
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Dipol gegenüber Isotropenstrahler:
  gDipol = 10 * lg ( PD / Pi ) = 2,15 dBi (Faktor 1,64)
Yagi gegenüber Dipol:
  gYagi = 10 * lg (PV / PD )= y,yy dBd
Yagi gegenüber Isotropenstrahler:
  gYagi = 10 * lg (PV / Pi )= x,xx dBi = (y,yy + 2,15) dBi
1
P/Pmax
PV
PD
Pi
Isotropenstrahler
Dipol
Yagi
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 70
ERP, EIRP
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Addition aller Verluste im Pfad: 2,5dB + 0,5dB + 3dB = 6dB
Leistung an Punkt P3 beträgt also P3 = PS - 6dB = 25W
ERP (Effective Radiated Power) ist die mit dem Gewinn gegenüber Dipol multiplizierte Sendeleistung
EIRP (Equivalent Isotropic Radiated Power) ist die mit dem Gewinn gegenüber Isotropenstrahler multiplizierte Sendeleistung
Berücksichtigung Antennengewinn 10dBd  P4(ERP) = P3 + 10dB = 250W (ERP)
Umrechnung ERP in EIRP: P4(EIRP) = P4(ERP) * 1,64 = 410W (EIRP)
145.500
PS = 100W
ERP/ EIRP
12,5m RG58 (20dB/100m @145MHz)
 Kabeldämpfung 2,5dB
70m Aircell plus (4,3dB/100m @145MHz)
 Kabeldämpfung 3dB
Steckerübergang (Übergangsverlust 0,5dB)
P3
P4
(Anmerkung: Symmetrierglied wird
hier zur Vereinfachung nicht betrachtet)
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 71
Die Ionosphäre (D- und E-Region)
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
D-Region
  Tagsüber in ca. 70-90km Höhe
  Wird durch starke UV- und Röntgenstrahlung beeinflusst
  führt tagsüber zu starker Dämpfung im 80m- und 160m-Band
E-Region
  Tagsüber in ca. 90-120km Höhe
  Sorgt während der Sommermonate gelegentlich für gute Ausbreitung im oberen KW-Bereich bis in den UKW-Bereich
  sporadic-E (lokal begrenzte ungewöhnlich hohe Ionisation)
  Aurora (Polarlicht)
  Max. Entfernung, die durch Reflexion an der E-Region erreicht werden kann: ca. 2200km
100
200
300
400
500
km
F2
F2
F2
F1
E
D
E
D
tagsüber
nachts
Sommer
Winter
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 72
Die Ionosphäre (F1- und F2-Region)
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
F1-Region
  Im Sommer tagsüber in etwa 200km Höhe
  Bestimmend für die Fernausbreitung tagsüber im Sommer
  Für die Raumwellenausbreitung unerwünscht, da sie durch Absorption die Reflexion an der F2-Region behindert
F2-Region
  Im Sommer tagsüber in etwa 400km Höhe
  Bestimmend für die nächtliche Fernausbreitung (z. B. DX auf 80m)
  Maßgebend für Weitverkehrsverbindungen auf Kurzwelle
100
200
300
400
500
km
F2
F2
F2
F1
E
D
E
D
tagsüber
nachts
Sommer
Winter
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 73
Solarer Flux, Sonnenaktivität
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Der solare Flux
Ist ein Maß für die Energiestrahlung der Sonne gemessen bei 2,8Ghz (10,7cm)
Werte über 100 führen zu einer starken Ionisierung der Ionosphäre und damit zu verbesserten Fernausbreitungsbedingungen auf den höheren Kurzwellenbändern
Ist stark korrelierend mit der Sonnenfleckenrelativzahl
erreicht bei niedriger Sonnenaktivität (Sonnenfleckenminimum) Werte um ca. 70, im Sonnenfleckenmaximum hingegen Werte um 200
Die Sonnenaktivität ist einem regelmäßigen Zyklus von ca. 11 Jahren unterworfen
Im Sonnenfleckenmaximum ist die Sonnenaktivität sehr hoch und führt zu stärkerer Ionisation der F-Region
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 74
Die Raumwelle
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
LUF: „Lowest Usable Frequency“, die niedrigste Frequenz, die für Verbindungen über die Raumwelle als noch brauchbar angesehen wird, hängt wesentlich ab vom Ionisierungsgrad der D-Schicht
MUF: „Maximum Usable Frequency“, die höchste Frequenz, die für Verbindungen über die Raumwelle als noch brauchbar angesehen wird, hängt wesentlich ab vom Ionisierungsgrad der F2-Schicht
Kritische Frequenz fK: höchste Frequenz, die bei senkrechter Abstrahlung gerade noch reflektiert wird
Die MUF wird berechnet nach dem Sekansgesetz für a > 40° : MUF = fK / sin a
Frequenzen etwas unterhalb der MUF sind für die Ausbreitung am günstigsten
 optimale Frequenz fopt = 0,85 * MUF
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 75
Begriffe zur Wellenausbreitung
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Tote Zone:
  Als tote Zone wird der Bereich bezeichnet, in dem die Bodenwelle nicht mehr und die Raumwelle noch nicht empfangen werden kann
Feldstärkeschwankung (Fading):
  Tritt auf durch das Zusammenwirken/Überlagern von Raum- und Bodenwelle
Backscatter (Rückstreuung):
  Wird eine Frequenz weit über der MUF genutzt, so kann es bei Inhomogenitäten in der Ionosphäre zu sogenanntem Backscatter kommen. Dies macht sich im Signal durch Flatterfading bemerkbar
Mögel-Dellinger-Effekt:
  Totalausfall der Reflexion an der Ionosphäre (zeitlich begrenzt), z. B. als Folge einer starken Ionisierung der D-Schicht nach einem Flare (Sonneneruption)
Ionosphäre
Raumwelle
Raumwelle
Bodenwelle
Tote Zone
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 76
Begriffe zur Wellenausbreitung
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Long path:
  Aufgrund der Ausbreitungsbedingungen ist es manchmal günstiger, eine Funkverbindung über den indirekten, längeren Weg durchzuführen. Die Antennenrichtung ist dann gegenüber dem direkten Weg um 180 verdreht.
Short skip:
  Sprungentfernungen von unter 1000 km, besonders möglich im 10m-Band durch Reflexion im sporadischen E-Bereich
Greyline:
  Dämmerungszone um die Tag-Nacht-Grenze herum. Spielt für die Kurzwellenausbreitung eine wesentliche Rolle. Ihr Verlauf verändert sich über die Jahreszeiten aufgrund der Erdneigung.
Für Weitverkehrsverbindungen oberhalb 30MHz (VHF/UHF) wird hauptsächlich die troposhärische Ausbreitung genutzt. Die Troposhäre ist der Teil der Atmosphäre, in dem die Wettererscheinungen stattfinden. Hier kommt es zu Beugung, Reflexion und Streuung der Wellen an Bereichen unterschiedlicher Dichte und Temperatur
Erde
direkter
Weg
indirekter
Weg
path)
(long
Screenshot von https://dr2w.de/dx-propagation
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 77
Blockschaltbilder
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Blockschaltbilder werden genutzt, um die Funktion einer Baugruppe bzw. eines Gerätes zu beschreiben, ohne auf alle Details in der Schaltungsumsetzung im Einzelnen einzugehen
Der Signalfluß zwischen den einzelnen Blöcken wird i.d.R. durch Pfeile gekennzeichnet
Häufig genutzte Blöcke:
G
X
y
Quarzoszillator
Signalgenerator
Oszillator
Frequenzteiler
oder
Vervielfacher
Bandpassfilter
Tiefpassfilter
Verstärker
Geregelter
Verstärker
(Frequenz-)mischer
Variabler
Oszillator
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 78
Der (Frequenz-)Mischer
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Ein Mischer ist ein Frequenzumsetzer. Vereinfacht ausgedrückt multipliziert er die Signale, woraus eine Addition/Subtraktion der Signalfrequenzen resultiert:
  sin(w1t) * sin(w2t) = ½ *cos(w1t + w2t) + ½ *cos(w1t - w2t) mit w = 2 * p * f
Die Ausgangsfrequenzen eines Mischers sind also die Addition und die Subtraktion der beiden zugeführten Eingangsfrequenzen
Mischstufen sollten gut abgeschirmt sein (z. B. durch ein Metallgehäuse), um unerwünschte Abstrahlungen zu vermeiden. Gleiches gilt für den verwendeten Oszillator.
fNF
fO
fO + fNF
fO - fNF
fO
fNF
fO + fNF
fO - fNF
fO
fNF
fO + fNF
fO - fNF
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 79
Der Empfänger
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Der einfachste Empfänger ist der Detektorempfänger. Ein über die Resonanz- frequenz des LC-Schwingkreises selektiertes amplitudenmoduliertes Signal wird gleichgerichtet (demoduliert) und über den Kopfhörer wiedergegeben.
Der Detektorempfänger ist ein Geradeausempfänger, d. h. es findet bis zur Demodulation keine Frequenzumsetzung statt.
Dem Geradeausempfänger gegenüber vorteilhafter sind jedoch sogenannte Überlagerungsempfänger, da ihre schmalere Empfängerbandbreite zu einer besseren (hohen) Trennschärfe führt
Bei einem Direktüberlagerungsempfänger liegt die Oszillatorfrequenz üblicherweise in nächster Nähe zur Empfangsfrequenz (z. B. 800Hz Differenz bei Telegrafie)
Um eine Übersteuerung des Empfängereingangs durch starke Signale zu vermindern kann ein Dämpfungsglied im genutzt werden.
Zur Verstärkung schwacher Signale kann ein Vorverstärker genutzt werden. Besonders bei hohen Frequenzen sollte dieser wegen der hohen Kabeldämpfung möglichst direkt an der Antenne eingefügt werden.
Bildquelle: BNetzA
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 80
Empfängerkomponenten
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
BFO (Beat Frequency Oscillator):
  Erzeugt den Hilfsträger, um CW oder SSB-Signale hörbar zu machen (bei CW in der Regel 800Hz)
AGC (Automatic Gain Control):
  Automatische Verstärkungsregelung, verringert Pegelschwankungen im NF-Signal, die durch Schwankungen des HF-Eingangssignals hervorgerufen werden
NR (Noise Reduction):
  Reduziert den Rauschanteil im Signal
NB (Noise Blanker):
  Blendet impulsförmige Störungen aus (z. B. verursacht durch Zündfunken im KFZ)
Notchfilter:
  Unterdrückt empfangsseitige Störungen in einem schmale Frequenzbereich
Frequenzverlauf eines Empfänger-Notchfilters
Bildquelle: BNetzA
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 81
Der Sender
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Höhere Frequenzen werden oft aus niedrigen Quarzfrequenzen abgeleitet, die entsprechend auf Vervielfacherstufen gegeben werden. Diese Stufen enthalten nichtlineare Komponenten, die das Eingangssignal verzerren und dadurch Harmonische (Oberwellen) erzeugen. Anschließend kann die gewünschte Signalfrequenz herausgefiltert werden. Häufig genutzt werden Frequenzverdoppler oder -verdreifacher.
Der für die Verständlichkeit eines Sprachsignals nötige Frequenzbereich liegt zwischen 300Hz bis etwa 3kHz. Daher sollte der Mikrophonverstärker einen entsprechend passenden Frequenzgang haben. Die Mindestbandbreite für NF-Verstärker sollte daher bei ca. 2,5..2,7 kHz liegen. Bandbreiten werden üblicherweise in Hertz (Hz) angegeben.
Bildquelle: BNetzA
Bildquelle: BNetzA
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 82
Senderkomponenten
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
VFO (Variable Frequency Oscillator):
  Oszillator z. B. zur Erzeugung der Trägerfrequenz. Ist dieser Temperaturschwankungen ausgesetzt, kann sich dies durch langsames Ändern der Frequenz bemerkbar machen.
ALC (Automatic Level Control):
  Reduziert die Amplitude des Signals im Sendezweig, bevor dieses auf dien Leistungsverstärker gegeben wird.
Dymanic Compressor:
  Hebt leise Anteile des Sprachsignals gegenüber den lauten etwas an
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 83
Leistungsverstärker
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Die Ausgangsstufe eines Senders ist der Leistungsverstärker (PA = Power Amplifier), der das Sendesignal möglichst verzerrungsarm verstärken soll. Daher ist er als linearer Verstärker aufgebaut, um die Entstehung von Oberwellen zu vermeiden.
Insbesondere, wenn der Arbeitspunkt einer Endstufe neu justiert wurde, sollte der Sender auf mögliche Oberwellenaussendungen überprüft werden.
Weitere unerwünschte Aussendungen können entstehen, wenn z. B. hochfrequente Signale über die Stromversorgung des Senders einkoppeln. Die Stromzufuhr muss daher entsprechend entkoppelt werden.
Die Ausgangsleistung eines Senders wird direkt am Senderausgang als PEP gemessen. Bei SSB-Betrieb wird dazu der Sender mit einen Ein- oder Zweitonsignal ausgesteuert.
Die PEP (Peak Envelope Power) ist dabei die Leistung, die ein Sender unter normalen Betriebsbedingungen während einer Hochfrequenzschwingungsperiode bei der höchsten Spitze der Modulationshüllkurve durchschnittlich an einen reellen Abschlußwiderstand abgeben kann.
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 84
Konverter und Transverter
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Ein Konverter setzt ein Sende- oder Empfangssignal auf eine andere Frequenz um. Ein Transverter übernimmt dies in beiden Richtungen, als für den Sende- und den Empfangspfad. Die Umsetzung erfolgt dabei durch Frequenzmischung.
Es ist darauf zu achten, dass die genutzten Oszillatoren temperaturstabil arbeiten, da sich Frequenzabweichungen durch eine Vervielfachung der Oszillatorfrequenz auch vervielfachen, was z. B. für SSB-Betrieb zu einem zu großen Frequenzversatz führen kann.
Zur Stabilisierung des Oszillators kann dieser auch an ein höherwertiges Frequenznormal geloppelt werden (z. B. eine GPS-gestützte 10MHz Referenzquelle)
13cm-Konverter für einen VHF Sender
Bildquelle: BNetzA
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 85
Datenübertragung mit einem Transceiver
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Die für die Datenübertragung (z. B. eines 9600 Baud-Datensignals) erforderliche Bandbreite ist größer als die, die für eine Sprachübertragung ausreichend ist. Um nicht verzerrt zu werden, muss das Datensignal somit auf Senderseite nach den NF-Filtern eingespeist und auf Empfängerseite vor den NF-Filtern abgegriffen werden.
Datensignal
Datensignal
Sender
Empfänger
Bildquelle: BNetzA
Bildquelle: BNetzA
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 86
DSV Digitale Signalverarbeitung
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Der Begriff SDR (Software Defined Radio) deuted darauf hin, dass zumindest ein Teil der Signalaufbereitung in Software realisiert ist.
Voraussetzung für die digitale Signalverarbeitung (z.B. Filterung) ist es, dass das analoge Signal zunächst mit einem A/D-Umsetzer digitalisiert wird. Ggf. ist nach der digitalen Signalverarbeitung wieder ein D/A-Umsetzer erforderlich, wenn eine weitere Signalverarbeitung in einem analogen Schaltungsteil erfolgen soll.
Digitale Signalverarbeitung
A
A
D
D
A/D-Umsetzer
D/A-Umsetzer
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 87
Digitale Übertragungsverfahren
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Digitale Daten können z. B. übertragen werden als unterschiedliche Amplitudenzustände der Trägerfrequenz  Amplitudenumtastung (ASK = Amplitude Shift Keying) oder über die Trägerfrequenz  Frequenzumtastung (FSK = Frequency Shift Keying)
Frequenzumtastung kann aber auch z. B. bereits auf den NF-Ebene stattfinden. Mit dem AFSK-Signal (AFSK = Audio Frequency Shift Keying) wird dann ein Hochfrequenzträger (z.B. mittels FM) moduliert.
Oft wird zur Übertragung schmalbandiger digitaler Signale (z. B. bei BPSK31 oder FT8) Einseitenbandmodulation (SSB) genutzt. Das digitale Signal, per Audiosignal als NF eingespeist, wird dann unter Beibehaltung der NF-Bandbreite in die HF umgesetzt.
Als Bandbreite wird hier der genutzte Frequenzbereich (in Hz) und als datenübertragungsrate die je Zeiteinheit übertragene Datenmenge in Bit pro Sekunde (Bit/s) bezeichnet.
Bildquelle: BNetzA
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 88
Digitale Übertragungsverfahren
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Je nach Art der Signale ist es möglich mit einem analogen Funkgerätes bei 2,4kHz SSB-Bandbreite mittels eines über die Audio-Schnittstelle angeschlossenen Computers ein oder sogar mehrere Signale gleichzeitig zu empfangen bzw. zu dekodieren.
Bei digitalen Betriebsarten ist es möglich, automatische Empfangsberichte zu erhalten, um z. B. die Sender-reichweite zu testen. Hierzu wird nach Aussendung einer entsprechenden Nachricht z. B. in CW oder WSPR auf einer passenden Internetplattform nach dem eigenen Rufzeichen gesucht. (vgl. www.reversebeacon.net)
Auch das Internetprotokoll (IP) kann im Amateurfunk genutzt werden und ist nicht allein auf das Internet beschränkt. Dabei ergibt sich aus der eingestellten IP-Adresse und Subnetzmaske der direkt (also ohne Router) über die Kommunikationsschnittstelle erreichbare Adressbereich.
Innerhalb eines paketvermittelten Netzes können Informationen zwischen Stationen, die sich nicht direkt erreichen können, durch Weiterleitung über Zwischenstationen ausgetauscht werden (Paketweiterleitung)
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 89
Digitale Übertragungsverfahren
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Begrifflichkeiten im Zusammenhang mit digitalen Übertragungsverfahren:
TDMA = Time Division Multiple Access (Zeitmultiplexverfahren) mehrere Signale werden im schnellen zeitlichen Wechsel auf derselben Frequenz übertragen
FDMA = Frequency Division Multiple Access (Frequenzmultiplexverfahren)
mehrere Signale werden im zeitgleich auf unterschiedlichen Frequenzen übertragen
CDMA = Code Division Multiple Access (Codemultiplexverfahren)
mehrere Signale werden im zeitgleich mit Spreizkodierung im selben Frequenzbereich übertragen
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 90
Strom- und Spannungsmessgeräte
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Ein Spannungsmessgerät wird parallel zu dem Bauteil angeschlossen dessen Spannung zwischen seinen beiden Anschlüssen gemessen werden soll. Der Innenwiderstand eines Spannungsmessgerätes sollte hochohmig sein.
Ein Strommessgerät wird in den Stromkreis eingeschleift, in dem sich das Bauteil befindet, dessen Stromfluss gemessen werden soll. Der Innenwiderstand eines Strommessgerätes sollte niederohmig sein.
V
A
Notes: Fertig bis 01:09

## Slide 91
VNA (Vektorieller Netzwerk Analysator)
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Mit einem VNA können Impedanzen (Wirk- und Blindwiderstände) und Anpassungen (Stehwellenverhältnisse) als Verlauf von Betrag und Phase über der Frequenz gemessen werden.
Es lassen sich somit Frequenzgänge von z. B. Filtern oder Verstärkern messen oder auch die genauen Resonanzfrequenzen und Impedanzen von Schwingkreisen oder Antennen bestimmen.
Wichtig ist es, den VNA und den dazugehörigen Messaufbau vor einer Messung mit einem geeigneten Kalibrier-Kit zu kalibrieren:
  SOL(T)-Methode: SOL(T) = Short – Open – Load (- Through, nur wenn zwei Messports vorhanden sind)
Die Kalibrierung eines VNA lässt sich in den Betriebszuständen Kurzschluss, Leerlauf und Anpassung und Ablesen des jeweiligen SWR überprüfen. Das SWR sollte bei Kurzschluss (Short) und Leerlauf (Open) den Wert unendlich und bei Anpassung (Load) den Wert 1 haben.
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 92
Störungen elektronischer Geräte
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Was sind Störungen?
  Jedes betriebene elektrische Geräte strahlt elektromagnetische Energie ab, gewollt oder ungewollt
  Bei „ungewollt“ kann die Ursache in einem Gerätedefekt liegen oder es sind z.B. unvermeidbare Nebeneffekte der Hauptfunktion, die man versucht auf ein Minimum zu reduzieren
  Sowohl die gewollten als auch die ungewollten Abstrahlungen können in anderen Geräten wiederum deren Hauptfunktion beeinträchtigen, was wir als Störung wahrnehmen
Man spricht von Einströmungen, wenn Hochfrequenz über Leitungen oder Kabel in ein Gerät gelangt und von Einstrahlungen, wenn Hochfrequenz über ungenügend abgeschirmte Gehäuse direkt in die Elektronik gelangt.
Auch die Aussendung des reinen Nutzsignals kann in benachbarten Empfängern durch Übersteuerung eine störende Beeinflussung haben. Um die Störwahrscheinlichkeit zu reduzieren sollte daher die genutzte Sendeleistung auf das für eine sichere Kommunikation erforderliche Minimum eingestellt werden. Das empfiehlt sich in Ballungsgebieten besonders während der abendlichen Fernsehstunden.
Notes: Fertig bis 01:13

## Slide 93
Störungen elektronischer Geräte
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Unerwünschte Aussendungen (Nebenausstrahlungen) eines Senders sind auf das geringst mögliche Maß zu beschränken und dürfen bestimmte Grenzwerte nicht überschreiten:
Frequenzbereich | Erforderliche Dämpfung unerwünschter Aussendungen (gegenüber der maximalen PEP) | Alternativ zulässige maximale Leistung unerwünschter Aussendungen
0,15 – 1,7 MHz | 60 dB | 0,25 µW
1,7 – 35 MHz | 40 dB | 0,25 µW
35 – 50 MHz | 40 dB + 129,1 * lg ( f[MHz] / 35 ) | 0,25 µW
50 – 1000 MHz | 60 dB | 0,25 µW
1 – 40 GHz | 50 dB | 1 µW
Quelle: BNetzA, Verfügung Nr. 33/2007 Amateurfunk; Richtwerte für unerwünschte Aussendungen gemäß § 16 Abs. 4 Satz 2 der Amateurfunkverordnung (AFuV)
Notes: Fertig bis 01:13

## Slide 94
Störungen elektronischer Geräte
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Wird eine Antenne mit hohem Gewinn (z. B. Yagi) im 70cm-Band auf eine in unmittelbarer Nachbarschaft befindliche terrestrische Fernsehempfangsantenne gerichtet, so kann dies im Sendefall zur Übersteuerung des Fernsehempfängers führen, was man am Rückgang dessen Empfindlichkeit erkennen kann.
Hochfrequenzströme koppeln auch in das 230V-Versogungsnetz ein, wenn z. B. Kurzwellenantennen in der Nähe und parallel zu 230V-Wechselstromleitungen verlaufen. Insbesondere in Häuserzeilen (Reihenhaus) sollte der Antennendraht daher rechtwinklig zur Häuserreihe aufgespannt werden)
Um die Störwahrscheinlichkeit im eigenen Haus zu verringern, empfiehlt es sich, für Sendeantennen eine separate HF-Erdleitung zu verwenden
Insbesondere Kleinleistungsgeräte mit empfindlicher Elektronik (z. B. LED-Lampen mit Netzanschluss) zeigen merklich störende Beeinflussungen durch Aussendungen eines Amateurfunksenders
Auch bei ausgeschalteten Stereoanlagen können Einstrahlungen Geräusche aus den Lautsprechern hervorrufen. Ursache ist hier die Gleichrichtung starker HF-Signale in der NF-Stufe der Stereoanlage
Notes: Fertig bis 01:13

## Slide 95
Störungen elektronischer Geräte
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Mögliche Maßnahmen:
  geschirmte Lautsprecherleitungen einsetzen, um HF-Einstrahlung in die NF-Endstufe der Stereoanlage zu reduzieren
  geschirmte Leitungen für Türsprechanlagen einsetzen
  Abschirmgehäuse möglichst als geschlossenes Metallgehäuse
  Geeignete Filter in Zuleitungen gestörter Geräte einfügen, z. B. Hochpassfilter am Fernsehempfängerantenneneingang, um KW-Sendesignal-Einkopplung zu verringern, Außenantenne statt Zimmerantenne bei gestörtem Fernsehempfänger
  Mantelwellendrossel im ein Fernseh-Antennenzuführungskabel zur Unterdrückung von Gleichtakt-HF-Störsignalen
Störungen können z. B. auch durch Intermodulation hervorgerufen werden. Dabei entstehen Phantomsignale, die bei Abschalten von beteiligten Mischfrequenzen verschwinden. Auch korrodierte Anschlüsse können in Sendernähe unerwünschte Mischprodukte erzeugen.
Im Falle von nachbarschaftlich gemeldeten Störungen den zeitlichen Zusammenhang mit den eigenen Amateurfunkaussendungen überprüfen und ggf. Hilfe bei der Störungsbeseitigung anbieten.
Schlagen alle Bemühungen fehl, hervorgerufene Störungen zu verringern, kann die BNetzA um Prüfung der Gegebenheiten gebeten werden.
Notes: Fertig bis 01:13

## Slide 96
Unerwünschte Aussendungen
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
unerwünschter Aussendungen am Senderausgang unter Einbeziehung ggf. verwendeter Zusatzgeräte (SWR-Meter, Tiefpassfilter, …) messen.
Um Störungen durch Oberwellen zu vermeiden, sollte der Träger einer hochfrequenten Schwingung sinusförmig sein. Evtl. dennoch auftretende Harmonische können mit Oberwellenfiltern reduziert werden.
Bei FM (z. B. mit AFSK) kann die Bandbreite reduziert werden, indem der NF-Pegel, bzw. der Frequenzhub abgesenkt wird.
Bei SSB-Betrieb können Nachbarfrequenzstörungen minimiert werden, wenn die Übertragungsbandbreite auf 2,7kHz begrenzt wird. Die höchste zu übertragende NF-Frequenz sollte dazu unter 3 kHz liegen. Weitere Ursachen für Nachbarfrequenzstörungen in SSB können eine Übersteuerung der Leistungsverstärker oder eine zu hohe Mikrofonverstärkung sein.
Eine mangelhafte Frequenzstabilität kann zu Aussendungen außerhalb der zulässigen Bandgrenzen führen
Bei digitalen Betriebsarten (FT8, PSK31, …) darauf achten, dass die ALC (Automatische Pegelregelung) nicht eingreift und das Signal verzerrt, was zu Störungen auf Nachbarfrequenzen führen kann. Ggf. dazu den NF-Pegel am Funkgeräteeingang reduzieren.
Notes: Fertig bis 01:13

## Slide 97
Schutz von Personen
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Der Funkamateur muss die grundlegenden Anforderungen zum Schutz von Personen einhalten.
Das AFuG beschreibt die Pflicht, die Einhaltung der Personenschutzgrenzwerte zu dokumentieren.
Bei Betrieb einer ortsfesten Amateurfunkstelle mit einer Strahlungsleistung von mehr als 10 Watt EIRP muss diese vor Betriebsaufnahme bei der zuständigen Außenstelle der BNetzA angezeigt und Berechnungsunterlagen und ergänzende Messprotokolle in Bezug auf die EMVU (Elektromagnetische Verträglichkeit in der Umwelt) dokumentiert werden. Die Dokumentation ist bei Änderungen zu aktualisieren und die Amateurfunkstelle dann erneut bei der BNetzA anzuzeigen.
Für die Angabe der Konfiguration im Rahmen des Anzeigeverfahren wird benötigt:
  Senderausgangsleistung, Verluste zwischen Senderausgang und Antenneneingang, Antennengewinn, Antennenhöhe, Abstrahlrichtung, Frequenz, Modulationsverfahren, standortbezogener Sicherheitsabstand
  Achtung: Bei der Berechnung des Sicherheitsabstands dürfen keine Korrekturabschläge berücksichtigt werden
Notes: Fertig bis 01:15

## Slide 98
Schutz von Personen
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Die bereitzuhaltende o.g. Dokumentation ist der BNetzA nach Aufforderung vorzulegen
Die BEMFV (Verordnung über das Nachweisverfahren zur Begrenzung elektromagnetischer Felder) beschreibt unter dem „Anzeigeverfahren ortsfester Amateurfunkanlagen", dass der Funkamateur eigenständig sicherzustellen und dokumentieren kann, dass von seiner ortsfesten Amateurfunkstelle keine Gefährdung für Personen ausgeht.
Auf Antrag stellt die BNetzA eine Standortbescheinigung (kostenpflichtig) aus.
Befinden sich neben der Amateurfunkstelle weitere Funkanlagen, die eine Standortbescheinigung benötigen, kann auch für die Amateurfunkstelle eine Standortbescheinigung gefordert werden.
Bei Berechnung des Sicherheitsabstandes für den Personenschutz ist die EIRP die entsprechend über 6 Minuten gemittelte Leistung ( Reduzierungsfaktor). Achtung: Dies gilt nicht in Bezug auf z. B. Träger von Herzschrittmachern, hier müssen die Maximalwerte der Leistung angesetzt werden.
Notes: Fertig bis 01:15

## Slide 99
Schutz von Personen
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Festgelegte Grenzwerte für den Schutz von Personen in elektromagnetischen Feldern sind von der Frequenz abhängig, da die Fähigkeit des Körpers, hochfrequente Strahlung zu absorbieren, frequenzabhängig ist.
Berechnung des Sicherheitsabstandes d:
Der Sicherheitsabstand muss bei Anwendung der Näherungsformel von jedem Punkt der Antenne eingehalten werden.
Hilfsmittel „Wattwächter“ zur Berechnung des Sicherheitsabstandes und Durchführung der Anzeige:
  https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/EMF/Standortbescheinigung/_functions/wattwaechter.html
30 W * PEIRP
d = --------------------
EGrenzwert
Diese Näherungsformel gilt nur im Fernfeld:
d > l / (2 * p )
Notes: Fertig bis 01:15

## Slide 100
Sicherheit
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
Beim Öffnen von vom Netz getrennten Geräten vorsichtig vorgehen: Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags durch aufgeladene Kondensatoren im Netzteil.
Beim Austausch von Sicherungen stets eine Sicherung gleichen Stromwertes und gleicher Auslösecharakteristik verwenden.
Zur Vermeidung von Spannungsunterschieden bei Koaxialkabeln müssen alle Schirme der Koaxialkabel miteinander und mit der Haupterdungsschiene verbunden werden.
Bzgl. Blitzschutz von Antennenanlagen sind die geltenden VDE Vorschriften einzuhalten:
  Eine geeignete Verbindung zwischen Antennenrohr und Erdungsanlage ist demnach ein auf kürzestem Weg geführter Einzelmassivdraht mit einem Mindestquerschnitt von 16 mm2 Kupfer (isoliert oder blank), 25 mm2 Aluminium (isoliert) oder 50 mm2 Stahl
Das Standrohr einer auf einem Gebäude befindlichen Antennenanlage darf mit dem gebäudeeigenen Blitzschutzsystem verbunden werden, wenn dies von einer Blitzschutzfachkraft durchgeführt wird.
Notes: Fertig bis 00:22

## Slide 101
Technische Kenntnisse E
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
N
Danke für die Aufmerksamkeit
Fragen?
  Quellenvermerk zu den in diesem Foliensatz dargestellten Abbildungen:
    jeweils mit „Quelle: BNetzA“ gekennzeichnet:
      "Prüfungsfragen zum Erwerb von Amateurfunkprüfungsbescheinigungen, Bundesnetzagentur,
      2. Auflage, Dezember 2023, (www.bundesnetzagentur.de/amateurfunk), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0)„
    alle anderen Abbildungen: Martin Triebke, DH7AFS, teils nach obiger Vorlage

## Slide 102
Change History
Amateurfunk, Vorbereitung auf die Lizenzprüfung
-.-. --.- -.. . -.. …. --… .- ..-. …
E
V24.1: 26.06.2024, Initiale Version
V24.2: 27.06.2024:
Seite 8: Schriftart für =
Seite 16: Reihenfolge Poti/Trimmer
Seite 17: Ergänzung „…an ihm…“
Seite 31: Magnetfelde
Seite 36: Tab vor „bei Resonanz“ eingefügt
Seite 50: Pfeil nach Platte
Seite 52: letzter Satz ein „stehen“ gelöscht
Seite 59: …symmetrisch nach unsymmetrisch…
Seite 60: Komma eingefügt
Seite 62: Benannt ist…
Seite 78: Frequenzen und Multiplikation/Addition/Subtraktion farblich hervorgehoben
Notes: Fertig bis 00:22